## Slide 1
项目四
减速器总成
结构原理与检修

## Slide 2
任务1 减速器总成基本组成与原理
一、减速器总成功用
减速器总成的主要功用体现在两方面：
将驱动电机的输出转速降低、转矩增大，并传递给汽车驱动轴，以实现整车对驱动系统的转矩、转速需求，带动车辆行驶；
通过齿轮改变转矩的传递方向，通过差速器实现两侧车轮转速差，保证内、外侧车轮以不同转速滚动而非滑动。
2
1

## Slide 3
任务1 减速器总成基本组成与原理
二、减速器总成分类
＞ 按传动齿轮结构不同分类
直齿轮结构形式
减速器总成
斜齿轮结构形式
减速器总成
平稳性差，冲击噪声大，体积较大，所以其安装需要足够的空间，尤其是多级减速装置，一般适用于底盘空间较大的商用车
斜齿轮减速器总成的齿轮重合度大，啮合齿数多，可以减小冲击和噪声，使传动更加平稳可靠，并能承受高速过载，所以其应用比较多，乘用车、商用车减速器总成都可以用

## Slide 4
任务1 减速器总成基本组成与原理
二、减速器总成分类
＞按传动级数不同分类
单级减速器
多级减速器
单级减速器结构简单，重量轻，体积小，传动效率高，其动力性能满足小型观光车、中型以下货车及轿车的要求。这种减速器可以采用直齿轮传动，也可以采用斜齿轮传动。
多级减速器采用多组齿轮降速传动，既保证足够的动力又能减小其外廓尺寸，可保证足够的离地间隙，提高汽车的通过性。目前，纯电动汽车多采用二级减速器。

## Slide 5
任务1 减速器总成基本组成与原理
二、减速器总成分类
＞按传动速比个数分类
单挡减速器
两挡减速器
单挡减速器的传动比是固定的，目前大多数纯电动乘用车都采用固定速比的单挡减速器。
两挡减速器有两个传动比,可以通过操作杆的操作实现两个速比变化。

## Slide 6
任务1 减速器总成基本组成与原理
二、减速器总成分类
＞按动力驱动形式分类
电驱三合一驱动桥中的减速器总成和
轮边减速器
三合一驱动桥总成即驱动电机、减速器、电机控制器三合一。
采用轮边减速器可使驱动桥中主减速器尺寸减小，保证足够的离地间隙，并可得到比较大的主传动比。

## Slide 7
任务1 减速器总成基本组成与原理
三、减速器总成组成
在纯电动汽车电机驱动系统中，减速器总成是驱动电机和传动轴之间的独立的封闭式传动装置，用来降低转速和增大转矩。由箱体(左右箱体)、齿轮减速机构、差速器组件等组成。

## Slide 8
任务1 减速器总成基本组成与原理
三、减速器总成组成
＞ 箱体
为了充分保护内部的组件，减速器总成箱体应具有足够的强度和刚度，所以对减速器总成箱体材质有较高的要求。一般，为了满足箱体的要求，减速器箱体采用灰铸铁制造，对于重载或有冲击载荷的减速器也可以采用铸钢箱体。
箱体要求

## Slide 9
任务1 减速器总成基本组成与原理
三、减速器总成组成
＞ 箱体
箱体结构
检查孔
通气孔
定位销
放油孔及
放油螺塞
轴承座孔
油位指示器
1
3
5
2
4
6

## Slide 10
任务1 减速器总成基本组成与原理
三、减速器总成组成
＞ 齿轮减速机构
齿轮减速机构作用
实现减速传动：当主动轴的转速不变时，利用齿轮传动降低从动轴转速，这种传动称为减速传动。
齿轮减速机构要求
从齿轮与轴承行业来看，齿轮材料要求具有高弯曲疲劳强度和接触疲劳强度，齿面有足够的硬度和耐磨性，零件心部具有良好的强度和韧性。

## Slide 11
任务1 减速器总成基本组成与原理
三、减速器总成组成
＞ 齿轮减速机构
齿轮减速机构组成
目前，纯电动汽车的齿轮减速机构可以实现二级减速，其主要组成有输入轴组件、中间轴组件和差速器轴齿轮组件。

## Slide 12
任务1 减速器总成基本组成与原理
三、减速器总成组成
＞ 齿轮减速机构

## Slide 13
任务1 减速器总成基本组成与原理
三、减速器总成组成
＞ 差速器组件
差速器的作用是将齿轮减速机构传来的动力传给左右两半轴，并在转弯时允许左右半轴以不同转速旋转，以满足两侧驱动轮差速的需要。
差速器
壳总成
行星
齿轮轴
行星
齿轮
半轴
齿轮

## Slide 14
任务1 减速器总成基本组成与原理
四、减速器总成工作原理
减速器总成是一种把较高的转速转变为较低转速并增强转矩的装置。它的应用范围相当广泛，从交通工具的船舶、汽车、机车，到日常生活中的家电、钟表等，几乎在各式机械的传动系统中都可以见到它的踪迹。
在新能源汽车工作过程中，驱动电机产生的驱动力传递至减速器总成输入轴的主动齿轮，经过一级或两级减速、增矩后传递给差速器进行动力分配，再通过两侧传动轴将动力传递给车辆驱动轮，驱动车辆行驶。

## Slide 15
任务2 典型减速器总成结构与检修
一、减速器总成结构与工作特点
这种结构外部的高压线束直接连接至提供高压直流电的动力电池，减速器总成与驱动电机的输出轴连接安装在驱动电机的输出端。这种电驱三合一电驱结构形式中，电机控制器、驱动电机和减速器总成都位于前机舱内充配电总成下部，而驱动电机和减速器总成位于电机控制器下方。
＞ 安装位置
电驱三合一减速器总成位置

## Slide 16
任务2 典型减速器总成结构与检修
一、减速器总成结构与工作特点
独立结构的减速器总成是一种常见结构形式，这种结构中电机驱动系统中的驱动电机、电机控制器和减速器之间是相对独立的，减速器总成位于汽车前机舱内电机控制器下方左侧位置。
＞ 安装位置
独立结构的减速器总成位置

## Slide 17
任务2 典型减速器总成结构与检修
一、减速器总成结构与工作特点
单挡二级减速器总成依靠两级齿轮副来实现减速增矩。其结构按功用和位置分为五大组件：左箱体、输入轴组件、中间轴组件、差速器(输出轴)组件、右箱体。
＞ 减速器总成结构

## Slide 18
任务2 典型减速器总成结构与检修
一、减速器总成结构与工作特点
它是减速器中所有零件的基座，是支承和固定轴系部件，保证传动零件的正确相对位置并承受作用在减速器上的负荷的重要零件。
＞ 减速器总成结构
箱体

## Slide 19
任务2 典型减速器总成结构与检修
一、减速器总成结构与工作特点
减速器的输入轴组件主要由减速器的输入轴、一级减速主动齿轮和轴承构成，输入轴的动力来自驱动电机。
＞ 减速器总成结构
输入轴组件

## Slide 20
任务2 典型减速器总成结构与检修
一、减速器总成结构与工作特点
减速器的中间轴，也称为副轴，主要由中间轴、一级减速从动齿轮、二级减速主动齿轮和轴承构成。输入轴的一级减速主动齿轮与中间轴的一级减速从动齿轮啮合，构成一级减速，其传动为3.158。
＞ 减速器总成结构
中间轴组件

## Slide 21
任务2 典型减速器总成结构与检修
一、减速器总成结构与工作特点
差速器由差速器外壳、行星齿轮轴、2个行星齿轮、2个半轴齿轮和二级减速从动齿轮构成。差速器的功用是将二级减速从动齿轮的动力传递给左右两个半轴，并允许左、右半轴以不同的转速旋转，使左、右驱动轮相对地面滚动而不是滑动。
＞ 减速器总成结构
差速器

## Slide 22
任务2 典型减速器总成结构与检修
一、减速器总成结构与工作特点
车辆前进驱动时，减速器的动力传递路线为：
＞ 减速器总成工作过程
行驶状态
驱动电机(正转) → 输入轴 → 一级减速主动齿轮 → 中间轴一级减速从动齿轮 → 中间轴二级减速主动齿轮 → 二级减速从动齿轮 → 差速器半轴齿轮 → 左右半轴 → 左右驱动轮。

## Slide 23
任务2 典型减速器总成结构与检修
一、减速器总成结构与工作特点
车辆在前进挡状态下，松开加速踏板/踩下制动踏板时，减速器的动力传递路线为:
减速/制动状态(前进)
左右驱动轮 → 左右半轴 → 差速器半轴齿轮 → 二级减速从动齿轮 → 中间轴二级减速主动齿轮 → 中间轴一级减速从动齿轮 → 输入轴 → 驱动电机。
＞ 减速器总成工作过程

## Slide 24
任务2 典型减速器总成结构与检修
一、减速器总成结构与工作特点
车辆倒车时，减速器的动力传递路线为：
倒车
驱动电机(反转) → 输入轴 → 一级减速主动齿轮 → 中间轴一级减速从动齿轮 → 中间轴二级减速主动齿轮 → 二级减速从动齿轮 → 差速器半轴齿轮 → 左右半轴 → 左右车轮(反转)。
＞ 减速器总成工作过程

## Slide 25
任务2 典型减速器总成结构与检修
一、减速器总成结构与工作特点
单挡二级减速器总成是具有固定传动比的二级减速装置，有两组齿轮副实现降速增矩，整个工作过程经过两级减速进行动力传递。但是这种减速器总成的传动比是固定的，没办法通过操纵手柄进行挡位变换。其采用浸油润滑方式，润滑油为齿轮油SAE80W 90；环境温度低于-15℃时换用SAE75W 90。
＞ 工作特点

## Slide 26
任务2 典型减速器总成结构与检修
二、减速器总成检修
＞ 减速器总成维护
减速器基本检查
① 举升车辆至合适位置，目视检查油液观察孔，看油液液位是否正常。
② 目视检查减速器总成表面是否有裂纹、锈蚀及磕碰现象，并仔细查看减速器总成表面是否有泄漏的油液，若有需进一步检修。

## Slide 27
任务2 典型减速器总成结构与检修
二、减速器总成检修
＞ 减速器总成维护
减速器油更换
① 清洁减速器总成外部表面。
② 根据减速器结构，找到减速器总成的排油孔和加油孔，并按照操作规范排净减速器总
成内的油液，用油液收集器收集。
③ 打开减速器总成的加油孔，用专用加油工具添加适量的减速器总成的油液。

## Slide 28
任务2 典型减速器总成结构与检修
二、减速器总成检修
＞ 减速器总成检测
减速器总成不解体检查
减速器总成不解体检查前需将车辆举升至合适操作高度，检查减速器表面是否有泄漏或者破损，若发现有破损或者漏油等异常状况应立即停止车辆使用，并将车辆移至厂家指定维修站点。
减速器总成解体检测
（1）减速器总成拆卸
① 差速器半轴、输入轴的拆卸。
② 减速器前后箱体分离。
③ 减速器齿轮传动机构拆卸。
（2）减速器总成齿轮机构检测
① 减速器总成齿轮减速机构的清洁。
② 减速器总成齿轮减速机构的检查。
③ 减速器总成齿轮减速机构检测。