## Slide 1
新能源汽车驱动电机
及控制系统检修
( 微课版 )
华东师范大学出版社

## Slide 2
新能源汽车驱动电机及控制系统认知
目 录 CONTENTS
任务1
项目一
驱动电机结构原理与检修
任务1
项目二
电机控制器结构原理与检修
任务1
项目三
减速器总成结构原理与检修
任务1
项目四
电驱冷却系统组成原理与检修
任务1
项目五

## Slide 3
项目一
新能源汽车
驱动电机
及控制系统认知

## Slide 4
任务1 电机驱动系统认知
在20世纪80年代之前，电动车的原型机中多使用直流电机，其特性非常适合道路负载，并且控制简单。随着技术的不断发展，现代电动汽车大都采用交流电机，包括感应电机、永磁电机、开关磁阻电机。
＞ 电机驱动系统发展历程
一、电机驱动系统发展与应用

## Slide 5
任务1 电机驱动系统认知
国外：起步比较早。欧美各国开发的电动客车多采用交流异步电机；日本近年来问世的电动汽车大多采用永磁同步电机
＞ 电机驱动系统应用现状
一、电机驱动系统发展与应用
国内：我国起步虽然稍晚，但经过几十年的努力探索，取得了很大成就。
在交流异步电机驱动系统领域，我国已经建立了具有自主知识产权的异步电机驱动系统的开发平台。
开关磁阻电机驱动系统已经具备自主研发能力。
无刷直流电机驱动系统产品性能有了很大提高。
永磁同步电机驱动系统已经形成了一定的研发和生产能力。
1
2
3
4

## Slide 6
任务1 电机驱动系统认知
＞ 电机驱动系统技术发展趋势
一、电机驱动系统发展与应用
电机驱动系统集成化
电机驱动系统高效化
电机驱动系统部分组件非金属化
产业集群发展趋势不断显现
电机驱动系统数字化
电机电控一体化动力总成产品不断发展
1
3
5
2
4
6

## Slide 7
任务1 电机驱动系统认知
一、新能源汽车电机驱动系统要求
01
起动力矩大和过载能力强
02
限制电机过大的峰值电流
03
调速
范围宽
04
驱动电机能够正反转运行
05
方便高效地实现电能回馈
06
调速
响应快
07
电机驱动系统运行有一定容错性
08
电机驱动系统运行平稳且可靠性高
09
电机驱动系统的驱动电机同时具有电磁制动功能

## Slide 8
任务2 电机驱动系统基本组成与原理
驱动电机是动力系统的执行元件，由定子、转子、转子位置传感器等部件组成。其作用是接收电机控制器对车辆运行状态的控制指令，将电源的电能转化为机械能，通过传动装置驱动车轮。
＞ 驱动电机
一、电机驱动系统基本组成

## Slide 9
任务2 电机驱动系统基本组成与原理
电机控制器是电机驱动系统的核，主要由电子控制装置和功率转换装置组成。它是驱动电机的控制单元，能控制驱动电机的工作。
＞ 电机控制器(MCU）
一、电机驱动系统基本组成
电机控制器依据整车控制单元传输的驾驶需求信息、驱动电机的速度和电流反馈信号，对驱动电机的速度、驱动转矩和旋转方向进行控制。当

## Slide 10
任务2 电机驱动系统基本组成与原理
纯电动汽车的机械减速装置也称为减速器总成，它与驱动电机的输出端相连接，安装在驱动桥上。它可以将电机的输出减速增矩后传输给汽车的驱动轴，从而带动汽车车轮行驶。
＞ 机械减速装置
一、电机驱动系统基本组成

## Slide 11
任务2 电机驱动系统基本组成与原理
为了避免纯电动汽车驱动系统相关部件因过热而损坏，需要冷却系统对其工作温度进行控制。
＞ 电机驱动冷却系统
一、电机驱动系统基本组成
电驱动冷却系统可以带走电驱动系统中的驱动电机和驱动电机控制器在工作过程中产生的热量，将其工作温度控制在适宜的范围内，使其具有良好的工作性能。纯电动汽车的电机驱动系统一般采用两种方式散热：空气冷却和水冷却。

## Slide 12
任务2 电机驱动系统基本组成与原理
三、电机驱动系统类型
＞ 根据驱动电机数目分类
单电机驱动系统
多电机驱动系统
三电机驱动系统

## Slide 13
任务2 电机驱动系统基本组成与原理
三、电机驱动系统类型
＞ 按照驱动系统布置形式不同
集中式驱动系统
按照有无变速器，集中式驱动系统又可分为传统驱动模式和电机驱动桥模式两种类型。

## Slide 14
任务2 电机驱动系统基本组成与原理
三、电机驱动系统类型
＞ 按照驱动系统布置形式不同
轮毂式驱动系统
轮毂式驱动系统可以布置在纯电动汽车的两个前轮、两个后轮或四个车轮的轮毂中,实现前轮驱动、后轮驱动或四轮驱动。轮毂式驱动系统有内定子外转子结构和内转子外定子结构两种结构类型。

## Slide 15
任务2 电机驱动系统基本组成与原理
四、典型纯电动汽车电机驱动系统组成及控制特点
＞ 单电机驱动系统组成及控制特点
单电机驱动系统组成及分布特点
单电机驱动系统由一套完整的电驱动总成构成。整个电驱动总成主要包括一个驱动电机、一个电机控制器和一个减速器，并配以电驱冷却系统和高低压连接线路等部件，以确保电驱系统正常工作。

## Slide 16
任务2 电机驱动系统基本组成与原理
四、典型纯电动汽车电机驱动系统组成及控制特点
＞ 单电机驱动系统组成及控制特点
单电机驱动系统的一套电驱动总成的核心部件包括驱动电机、电机控制器和减速器总成,一般是独立分布在相应位置的。
但是有些单电机驱动系统的电驱动总成的核心部件是集成在一起的，构成三合一的电驱动桥总成。

## Slide 17
任务2 电机驱动系统基本组成与原理
四、典型纯电动汽车电机驱动系统组成及控制特点
＞ 单电机驱动系统组成及控制特点
单电机驱动系统控制特点
单电机驱动系统只有一套电驱动总成，在纯电动汽车中，它是车辆驱动的唯一动力源。
在汽车工作时，电机控制器根据传递过来的驾驶员操作信号、驱动电机状态信号以及车辆运行状态信号控制驱动电机转速、转矩和转向，使驱动电机工作，并通过减速器总成将动力传递给车轮，驱动车辆按照驾驶员的操作意图行驶。

## Slide 18
任务2 电机驱动系统基本组成与原理
四、典型纯电动汽车电机驱动系统组成及控制特点
＞ 双电机驱动系统组成及控制特点
双电机驱动系统组成及布局特点
双电机驱动系统由两套完整的电驱动总成构成，每套电驱动总成都主要由一个驱动电机、一个电机控制器和一个减速器构成,并配以电驱动冷却系统和高低压连接线路等部件。

## Slide 19
任务2 电机驱动系统基本组成与原理
四、典型纯电动汽车电机驱动系统组成及控制特点
＞ 双电机驱动系统组成及控制特点
双电机驱动系统组成及布局特点
但是，有些双电机驱动系统的两套电驱动总成,都集中布置在驱动桥上。

## Slide 20
任务2 电机驱动系统基本组成与原理
四、典型纯电动汽车电机驱动系统组成及控制特点
＞ 三电机驱动系统组成及控制特点
三电机驱动系统组成及布局特点
三电机驱动系统一般应用于四驱的车辆，它由三套完整的电驱动总成构成，每套电驱动总成都主要由一个驱动电机、一个电机控制器和一个减速器构成，并配以电驱动冷却系统和高低压连接线路等部件。

## Slide 21
任务2 电机驱动系统基本组成与原理
四、典型纯电动汽车电机驱动系统组成及控制特点
＞ 三电机驱动系统组成及控制特点
三电机驱动系统控制特点
搭载三电机驱动系统的纯电动汽车，一般应用于四轮驱动的车辆。