## Slide 1: 第1章 数字媒体技术概述

## Slide 2: 学习目标
数字媒体，数字媒体的类型和特点
ASCII字符文本
汉字编码、汉字处理系统
数字图像、图形
波形声音、合成声音
动画和视频
数字水印技术
数字媒体的压缩、压缩方法、特点
数字媒体传输技术
数字媒体相关硬件与软件

## Slide 3: 学习目标
数字媒体的应用
多媒体云计算技术
人机交互技术
3D建模与3D打印技术
大数据分析与可视化
人工智能技术如何推动数字媒体的发展与应用

## Slide 4: 认识数字媒体
数字媒体：以二进制数的形式获取、记录、处理、传播信息的载体，这些载体包括数字化的文字、图形、图像、声音、视频影像和动画等感觉媒体以及表示这些感觉媒体的编码。
数字媒体技术
  数字媒体表示技术
  数字媒体存储技术
  数字媒体创建技术
  数字媒体显示应用技术
  数字媒体管理技术
特点：信息科学技术与现代艺术相结合为基础

## Slide 5: 数字媒体的分类
根据媒体展示时间属性
  静止媒体（Still media）
  连续媒体（Continues media）
根据媒体来源
  自然媒体（Natural media）
  合成媒体（Synthetic media）
根据组成元素
  单一媒体（Single media）
  多媒体（Multi media）

## Slide 6: 数字媒体的表示与存储
文本
  ASCII（American Standard Code for Information Interchange，美国信息交换标准代码）

## Slide 7: 数字媒体的表示与存储
文本
  ASCII（American Standard Code for Information Interchange，美国信息交换标准代码）
    对应于键盘上的字符
    1字节低7位表示，128个
    控制符<标点符号<阿拉伯数字<大写字符<小写字符

## Slide 8: 数字媒体的表示与存储
文本
  汉字系统
    输入
    存储
    输出

## Slide 9: 数字媒体的表示与存储
文本
  汉字编码
    外码，输入码（拼音码、五笔字型码、自然码、表形码、认知码、区位码和电报码等）
    交换码（15000多个，2字节，14位），国标码（GB2312)

## Slide 10: 数字媒体的表示与存储
文本
  区位码与国标码、机内码的关系
    区位码范围
      94区94位，总共94×94=8836，7445个汉字和图形字符，1391个保留备用
    为了避免与ASCII码中特殊控制符的冲突
      国标码=区位码+2020H
    为了避免与ASCII的冲突
      汉字机内码=国标码+8080H=区位码+A0A0H
  全角与半角
  汉字输出（显示与打印）

## Slide 11: 数字媒体的表示与存储
文本
  汉字输出（显示与打印）
    点阵
    字库
  文语转换输出

## Slide 12: 数字媒体的表示与存储
图像与图形
  位图图像（bitmap）
    由像素（图片元素）的单个点组成
    放大模糊

## Slide 13: 数字媒体的表示与存储
位图图像
  同样像素数量不同二进制位数存储的图像效果对比

## Slide 14: 数字媒体的表示与存储
位图图像
  位图存储空间与色彩数量的对比
  文件占空间计算
    一幅a×b像素，每像素c位二进制的图像，未压缩，理论上其所占存储空间size（B）=a×b×c÷8

## Slide 15: 数字媒体的表示与存储
图形
  矢量图，由计算机绘制的直线、圆、矩形、曲线、图表等
  用一组指令集合来描述内容
  任意缩放不会失真
  适用于描述轮廓不很复杂，色彩不是很丰富的对象

## Slide 16: 数字媒体的表示与存储
声音
  波形声音：真实声音通过采样、量化、编码得到
  采样：

## Slide 17: 数字媒体的表示与存储
波形声音
  量化：

## Slide 18: 数字媒体的表示与存储
波形声音
  编码：
  量化阶越大，量化时数据的精度会越高，但需要占据的存储空间也会越大

## Slide 19: 数字媒体的表示与存储
合成声音
  语音合成（文语转换）
    参数合成
    波形拼接
  中文语音合成系统实现要求
    清晰度
    能懂度
    自然度
    合成算法具有较低的运算复杂度
    尽量小的语音库以减少对有限存储空间的占用程度

## Slide 20: 数字媒体的表示与存储
合成声音
  语音合成过程示意

## Slide 21: 数字媒体的表示与存储
合成声音
  数字合成音乐
    FM合成法
      通过振荡器产生基本的波形声音，然后采用频率调制的方法，通过一些波形（调制信号）改变载波频率的相位实现
      可以模拟任何声音信号
    采样回放合成法
      首先从一种乐器中取下一个或多个周期的波形作为基础，然后确定该周期的起点和终点，对该采样波形的振幅进行处理和测试，以满足声音回放的要求。

## Slide 22: 数字媒体的表示与存储
合成声音
  波表合成器工作原理示意

## Slide 23: 数字媒体的表示与存储
合成声音
  电子音乐MIDI（Musial Instrument Digital Interface（乐器的数字化接口））
  数字乐器接口标准
  电子音乐编码标准

## Slide 24: 数字媒体的表示与存储
动画与视频
  与时间相关的数字媒体
  利用了人眼的视觉暂留特征
数字视频
  数字摄像机拍摄
  模拟视频转换
    色彩空间的转换:YUV转化为RGB
    光栅扫描的转换
    分辨率的统一

## Slide 25: 数字媒体的表示与存储
动画
  计算机软件制作
  分类
    二维动画
    三维动画
    交互式动画
    虚拟现实动画

## Slide 26: 数字媒体的表示与存储
数字水印技术（Digital Watermarking）
  将一些标识信息（即数字水印）直接嵌入数字载体中（包括数字媒体、文档、软件等），且不影响原载体的使用价值，也不容易被探知，但可以被生产方识别和辨认。
  作用：保护数字媒体的版权
  分类
    鲁棒数字水印——主要用于版权保护
    脆弱数字水印——主要用于防伪

## Slide 27: 数字媒体的表示与存储
数字水印技术
  数字水印的嵌入和提取过程

## Slide 28: 数字媒体的压缩与编码
数字媒体数据的特点
  庞大的数据量
  数据冗余
    空间冗余
    时间冗余
    感官冗余

## Slide 29: 数字媒体的压缩与编码
数字媒体的压缩方法
  无损压缩
    还原后的数字媒体与压缩前一样
    例：游程长度编码（Run Length Encoding，RLE）
    完美保存
    压缩率低

## Slide 30: 数字媒体的压缩与编码
数字媒体的压缩方法
  有损压缩
    数据在压缩过程中有丢失，无法还原到与压缩前完全一样的状态的压缩方法
    例：JPEG,MP3

## Slide 31: 数字媒体的传输技术
流媒体传输技术
  数据压缩技术
  缓存技术

## Slide 32
课后练习
  1.1.5 习题与实践

## Slide 33: 数字媒体处理系统
硬件系统
  音频部件及设备
  视频部件及设备
  其他常见数字媒体输入输出设备
  各种大容量外存储设备
软件系统

## Slide 34: 数字媒体处理系统
音频部件及设备
  声卡

## Slide 35: 数字媒体处理系统
音频部件及设备
  声卡
    支持的采样频率有11.025kHz、 22.05kHz、 44.1kHz、48kHz等
    量化位数有8位、16位甚至更高
    采样频率越大，量化位数越高，则声音的保真度越好，但声音所占存储空间也会越大。

## Slide 36: 数字媒体处理系统
视频部件及设备
  显示器
    液晶显示器LCD（Liquid Crystal Display）
    LED显示器（Light Emitting Diode）
  摄像头
  数码摄像机
  显示卡
    集成显卡
    独立显卡
      具备GPU（Graphic Processing Unit，图形处理器）和独立的显示内存

## Slide 37: 数字媒体处理系统
视频部件及设备
  显示卡接口

## Slide 38: 数字媒体处理系统
计算机上的显示设置
  Windows的显示分辨率

## Slide 39: 数字媒体处理系统
计算机上的显示设置
  Windows的高级显示设置

## Slide 40: 数字媒体处理系统
其他常见的数字媒体输入输出设备
  各种数字媒体输入设备

## Slide 41: 数字媒体处理系统
其他常见的数字媒体输入输出设备
  各种数字媒体输出设备

## Slide 42: 数字媒体处理系统
其他常见的数字媒体输入输出设备
  各种数字媒体综合设备

## Slide 43: 数字媒体处理系统
各种大容量外存储设备
  各种数字媒体综合设备

## Slide 44: 数字媒体处理系统
软件
  操作系统中的多媒体功能
    支持各种多媒体设备
    多任务
    即插即用
    虚拟内存
  媒体信息加工与处理工具

## Slide 45: 数字媒体处理系统
软件
  媒体信息加工与处理工具
    文字处理工具
    图像处理工具
    声音处理工具
    动画制作工具
    视频处理工具

## Slide 46: 数字媒体处理系统
软件
  多媒体集成工具
    程序设计语言
    演示文稿
    网页制作工具
    Authorware
    Director
    Flash

## Slide 47: 数字媒体的表示与存储
软件
  多媒体应用软件
    超媒体结构示意

## Slide 48: 数字媒体的表示与存储
软件
  媒体播放工具
    Windows中的媒体播放工具
      浏览器
      音乐播放器
      相机
      照片
      3D查看器
      小娜语音对话工具

## Slide 49: 数字媒体的表示与存储
软件
  媒体播放工具
    Windows中的媒体播放工具
      浏览器
      音乐播放器
      相机
      照片
      3D查看器
      小娜语音对话工具

## Slide 50
课后练习
  1.2.3 习题与实践

## Slide 51: 数字媒体新技术
互联网上的数字媒体应用
移动互联网应用
多媒体云计算

## Slide 52: 数字媒体新技术
人机交互新技术
  人机交互界面
  虚拟现实
  增强现实
  混合现实
  幻影成像
  无线传屏

## Slide 53: 数字媒体新技术
三维建模与3D打印
  什么是3D打印
  3D打印的发展
  3D打印的应用
  3D打印的未来

## Slide 54: 数字媒体新技术
数据可视化

## Slide 55: 数字媒体新技术
数据可视化工具
  Echarts
    纯Javascript的图表库
    可以流畅地运行在PC和移动设备上
    兼容当前绝大部分浏览器

## Slide 56: 数字媒体新技术
数据可视化工具
  Tableau

## Slide 57: 数字媒体新技术
人工智能技术推动数字媒体的发展
  推荐系统
  智能视频检索
多模态人机交互
  通过文字、语音、视觉、动作、环境等多种方式进行人机交互
  AIGC 人工智能生成内容

## Slide 58: 数字媒体新技术
课后练习
  1.3.6 习题与实践
  1.4 综合练习

## Slide 59: 本章小结