## Slide 1
新能源汽车高压安全与防护
主 编
黄经元
于晨斯

## Slide 2
  项目一
  高压安全常识
PART 01

## Slide 3
1. 描述电的基本参数及电压与电流的分类；
2. 说出电的类型；
3. 列举不同领域高压电及电压的安全级别；
4. 能区别新能源车高压标识和高压警示颜色；
5. 准确找到新能源汽车高压标识。
学习目标

## Slide 4
一、 高压电的认知
（一） 电的基本参数
1. 电流
（1） 电流概念。
日常生活中，如果摩擦一个物体，如塑料笔杆、玻璃棒后，这个物体能够吸引轻小物体，就说明这些被摩擦过的物体带了电荷。而电荷的定向移动则形成了电流。
知识准备

## Slide 5
一、 高压电的认知
（一） 电的基本参数
1. 电流
（1） 电流概念。
导体中的电流可以是正电荷的定向移动，也可以是负电荷的定向移动，习惯上规定正电荷定向移动的方向为电流方向。
知识准备

## Slide 6
（2） 电流计算与单位。
电流有强弱的不同，物理学中用通过导线横截面的电荷量 Q 与所用时间t的比值来描述电流的强弱。电流的单位是安培（ampere），简称安，符号是 A，用 I 代表，电荷Q 的单位为库［仑］（C），时间 t 的单位为秒(s)：
电流的常用单位还有毫安（mA）、微安（μA）和千安（kA），它们的关系为：
1mA=10-3A
1μA=10-6A
1kA=103A
知识准备

## Slide 7
（3） 电流分类。
如果电流的大小和方向都不随时间变化，则称为直流电流，用 I 表示，由爱迪生发明。
知识准备

## Slide 8
（3） 电流分类。
如果电流的大小和方向都随时间变化，则称为交流电流，用 i 表示，由法拉第发明。
知识准备

## Slide 9
一、 高压电的认知
（一） 电的基本参数
2. 电压
（1） 电压概念。
电压，也称作电势差或电位差，是衡量单位电荷在静电场中由于电位不同所产生的能量差的物理量。其大小等于单位正电荷因受电场力作用从A点移动到B点所做的功，电压的方向规定为从高电位指向低电位的方向，即电位降低的方向。
知识准备

## Slide 10
（2） 电压计算与单位。
电压有大小之分，其大小等于单位正电荷因受电场力作用从 A 点移动到 B 点所做的功，电压的国际单位制为伏特，简称伏，符号是 V，用 U 表示。计算公式为：
式中，W代表电功率，单位为焦［耳］（J）；q代表电量，单位为库［仑］。
电压的常用单位还有毫伏（mV）、微伏（μV）和千伏（kV），它们的关系为：
1mV=10-3V
1μV=10-6V
1kV=103V
知识准备

## Slide 11
（3） 电压分类。
如果电压的大小和方向都不随时间变化，则称为直流电压，用U表示。
如果电压的大小和方向都随时间变化，则称为交流电压，用u表示。
知识准备

## Slide 12
一、 高压电的认知
（二） 电的类型
按照不同的标准，电可以分为不同的种类，常见的是根据电压大小进行分类。
按照电压的大小，可以分为高电压、低电压和安全电压。
《电业安全工作规程》规定： 对地电压在1000V以下时称为“低压”，对地电压在1000V及以上时称为“高压”；对电厂发电和供电来讲，以6000~7000V左右为界，以上的为高压电，以下的为低压电；在工业上，电压为380V或以上的称之为高压电，以下的为低压电。
知识准备

## Slide 13
一、 高压电的认知
（三） 高压电
1. 国家电力系统高压电
（1） 高低压电。
在国家电力系统中，高压电是指配电线路交流电压在1000V以上或直流电压在1500V以上的电；低压电是指交流电压在1000V以下或直流电压在1500V以下的电。
（2） 安全电压。
安全电压是指人体较长时间接触而不致发生触电危险的电压。
知识准备

## Slide 14
一、 高压电的认知
（三） 高压电
2. 新能源汽车高压电
（1） 高低电压。
按国际规定，定义高电压的标准是直流60V、交流25V以上。
一般按车辆使用电压的高低，将车辆电压分为高、中、低三类电压： 传统车辆应用低于30V的直流低电压，轻混合电动汽车通常使用高于30V、低于60V的直流中等电压，双模混合动力或纯电动汽车应用60V以上的直流高电压。
知识准备

## Slide 15
（2） 电压安全级别。
知识准备

## Slide 16
（3） 高压特点。
① 高压的电压一般设计在200V以上。
② 高压存在的形式既有直流电，也有交流电。
③ 高压对绝缘的要求更高，大多数传统汽车上设计的绝缘材料，当电压超过200V时可能就变成了导体。
④ 高压对正负极距离的要求。12V电压情况下，对正负极之间的距离需要很近时才会有击穿空气的可能，但是当电压高到200V以上时，正负极之间有一个很大的距离也会发生击穿空气而导电，也就是我们常说的电弧。在300V电压下，两根导线距离10cm时就会发生击穿导电。
知识准备

## Slide 17
二、 高压安全标识的识别
（一） 高压警示标识
高压警示标识采用黄色底色，或红色底色，图形上布置有国家标准规定的高压触电标示。
知识准备

## Slide 18
二、 高压安全标识的识别
（二） 高压警示颜色
为方便辨别，用颜色标记出所有高电压导线，高电压导线的某些插头及高电压安全插头也采用相应颜色，以此起到警示作用。
知识准备

## Slide 19
二、 高压安全标识的识别
（二） 高压警示颜色
按国际通行规定，电动汽车高压电配线的线皮标识颜色为橙色。在电动汽车上对有高电压的部件，都采用颜色鲜艳的橙色警戒标识。在进行维修操作时，对待高压部件应小心谨慎，严格按照安全规定进行，绝对不能随便触及。
知识准备

## Slide 20
认识新能源汽车高压标识
实训目的
（1） 能准确找到新能源汽车高压标识的位置。
（2） 能正确认识新能源汽车高压标识的含义。
实训要求
（1） 进行认知时需车辆挂空挡并拉起驻车制动杆。
（2） 进行认知时需穿戴好安全防护。
（3） 认知完毕后需按照6S标准整理设备与场地。
实训技能

## Slide 21
实训器材
（1） 设备准备： 北汽EV160新能源汽车。
（2） 工具准备： 安全防护装置。
实训技能

## Slide 22
操作步骤
1. 认知前操作
（1） 穿戴好安全防护装置。
（2） 断开蓄电池维修开关。
（3） 拔掉维修开关，等待5min再操作。
实训技能

## Slide 23
操作步骤
2. 高压标识整体认知
高压电非常危险，因此必须设置警告标识。有时为了强调其危险性还会在标识旁边添加一些警告文字。
新能源汽车的高压标识都分布在其高压部件上，同时高压回路部分的电线和接头都采用橙色以方便辨别。
实训技能

## Slide 24
操作步骤
3. 高压标识具体认知
（1） 查看电机上的高压电警告标识，如图1-16所示。
（2） 查看驱动电机控制器上的高压电警告标识，如图1-17所示。
实训技能

## Slide 25
（3） 查看高压控制盒上的高压电警告标示，如图1-18所示。
（4） 查看DC/DC转换器上的高压电警告标示，如图1-19所示。
实训技能

## Slide 26
（5） 查看车载充电机上的高压电警告标示，如图1-20所示。
（6） 查看动力电池组上的高压电警告标示，如图1-21所示。
实训技能

## Slide 27
谢
谢
观
看