## Slide 1
  项目七
  新能源汽车事故
  发生后的救援
PART 07

## Slide 2
1. 正确处置新能源汽车碰撞事故；
2. 正确处置新能源汽车起火事故；
3. 正确处置新能源汽车涉水事故；
4. 正确切断和恢复新能源汽车的高压系统。
学习目标

## Slide 3
一、 救援安全操作流程及规范
（一） 车辆发生事故后驾驶员操作流程
1. 立即停车
（1） 认识危险警告灯开关。
危险警告灯（也叫双跳灯、双闪灯）是一种提醒其他车辆与行人注意本车发生了特殊情况的信号灯。开关位于驾驶室中控台中央位置。
知识准备

## Slide 4
（2） 三角警示牌。
三角警示牌，准确名称应该是三角警告牌。汽车三角警告牌是由塑料反光材料做成的被动反光体，驾驶员在路上遇到突发故障停车检修或者是发生意外事故的时候，利用三角警示牌的回复反光性能，可以提醒其他车辆注意避让，以免发生二次事故。
知识准备

## Slide 5
一、 救援安全操作流程及规范
（一） 车辆发生事故后驾驶员操作流程
2. 及时报案
（1） 当事人在事故发生后应及时将事故发生的时间、地点、肇事车辆及伤亡情况，打电话或委托过往车辆、行人向附近的公安机关或执勤交警报案，在警察来到之前不能离开事故现场，不允许隐匿不报。
知识准备

## Slide 6
2. 及时报案
（2） 查看保单或是保险卡，按照上面所示保险公司电话致电保险公司客服，简单说明出险时间、地点、情况说明，保险公司会派就近定损员或是查勘车到场协助处理。
知识准备

## Slide 7
3. 保护现场
保护现场的原始状态，包括其中的车辆、人员、牲畜和遗留的痕迹、散落物不随意挪动位置。当事人在交通警察到来之前可以用绳索等设置保护警戒线，防止无关人员、车辆等进入，避免现场遭受人为或自然条件的破坏。
为抢救伤者，必须移动现场肇事车辆、伤者等，应在其原始位置做好标记，不得故意破坏、伪造现场。
知识准备

## Slide 8
4. 抢救伤者或财物
当事人确认受伤者的伤情后，能采取紧急抢救措施的，应尽最大努力抢救，包括采取止血、包扎、固定、搬运和心肺复苏等。并设法送到就近的医院抢救治疗，除未受伤或虽有轻伤本人拒绝去医院诊断外，一般可以拦搭过往车辆或通知急救部门、医院派救护车前来抢救。对于现场散落的物品及被害者的钱财应妥善保管，注意防盗防抢。
知识准备

## Slide 9
5. 做好防火防爆措施
事故当事人还应做好防火防爆措施，首先应关闭车辆的点火开关，消除其他可能引起火警的隐患。事故现场禁止吸烟，以防引燃泄漏的燃油。
载有危险物品的车辆发生事故时，危险性液体、气体发生泄漏，要及时将危险物品的化学特性，如是否有毒，易燃易爆、腐蚀性及装载量、泄漏量等情况通知警方及消防人员，以便采取防范措施。
知识准备

## Slide 10
6. 协助现场调查取证
在交通警察勘察现场和调查取证时，当事人必须如实向公安交通管理机关陈述交通事故发生的经过，不得隐瞒交通事故的真实情况，应积极配合协助交通警察做好善后处理工作，并听候公安交警部门处理。
知识准备

## Slide 11
一、 救援安全操作流程及规范
（二） 新能源车救援工作要点
1. 风险评估
（1） 了解车辆类型、型号，动力电池种类、容量、车辆最高电压、高压线路走向等情况，必要时应联系生产者或当地经销商以获得详细车辆信息。
（2） 查明车辆主开关或应急开关的位置及状态。
（3） 判断事故车辆动力电池及高压电系统的受损情况，评估动力电池可能发生爆炸燃烧的危险因素及后果。
（4） 对于混合动力汽车，还应查明燃料箱部位及受损情况。
（5） 评估事故车辆是否存在漏电、燃烧、电解液喷溅和爆炸燃烧的可能性。
知识准备

## Slide 12
2. 稳固及断电
根据事故车辆状态、位置等情况，合理采取短足、长足等稳固技术，运用支撑杆等器材装备对车体实施有效稳固，创建安全作业条件，有效防止车辆移动。
3. 电路系统处理
关闭车辆起动开关，将车辆钥匙装入信号屏蔽袋或拿到距离事故车辆10m开外，切断并取走12V蓄电池连接线，拔出维修开关。
知识准备

## Slide 13
4. 部分新能源汽车维修开关示意图
（1） EV160，位于后排在中间脚垫下部，如图7-4所示。
（2） 比亚迪·秦，位于左侧后排座椅靠背后，如图7-5所示。
知识准备

## Slide 14
（3） 荣威E50，位于驾驶室中部杯架内部（拆除杯架即可拆卸维修开关），如图7-6所示。
知识准备

## Slide 15
二、 新能源汽车碰撞、起火、涉水后的救援
（一） 碰撞事故
1. 车辆碰撞时处理
（1） 当车辆发生侧面碰撞可能时，首先应控制方向，顺前车方向极力改侧撞为挂撞，以减轻损伤程度。同时驾驶员身体向右侧倾斜，双手紧握转向盘，后背尽量靠住座椅靠背，稳住身体，避免被甩出车外。
（2） 即便已经采取制动措施，车辆也不可避免地发生正面碰撞或追尾相撞时，还应判断撞击方位和力度。若主要方位不在驾驶员一侧，则驾驶员应双臂稍曲，紧握转向盘，以免肘关节脱位。同时，双腿向前挺直，身体紧靠椅背，使身体定位较稳，不致头部前倾撞击风窗玻璃或胸部前倾撞击转向盘。
知识准备

## Slide 16
2. 碰撞事故发生后处理
（1） 发生车辆碰撞事故，损失金额不大且双方对责任没有争议，首先应该尽量对现场拍照后先行转移到不影响他人通行的地方，避免造成交通堵塞。
① 只有财产损失并且是非常轻微的。可以双方协商处理，直接协商私了，如果损失太小，报保险没有意义，还会影响下年保费。
② 只有财产损失，但是损失比较大或者损失轻微但双方难以协商的。先报双方保险处理，让保险公司现场协商，一般保险理赔员都有丰富的事故处理经验，让他们出面处理事故完全没有问题。
知识准备

## Slide 17
（2） 如果双方对事故责任或原因有争议的，应保护好现场并同时报警并向保险公司报案。
① 有人员受伤或者车损很大或者双方在保险调解下也无法协商的，报交警处理，让交警划分责任，然后根据责任划分承担赔偿责任。
② 对交警责任划分不服的，可以在事故认定书下达后三日内申请复核，也可以在法院起诉时提出重新认定责任，以终审法院判决为最终结果。
③ 对赔偿问题有异议或者一方拒不赔偿的，可以申请交警调解，调解不成的，可以法院起诉，一审不服还可以上诉，以终审法院判决为最终结果。
知识准备

## Slide 18
3. 事故救援
（1） 了解车辆类型、型号，动力电池种类、容量、车辆最高电压、高压线路走向等情况，必要时应联系生产者或当地经销商以获得详细车辆信息。
（2） 查明车辆主开关或应急开关的位置及状态。
（3） 判断事故车辆动力电池及高压电系统的受损情况，评估动力电池可能发生爆炸燃烧的危险因素及后果。
（4） 对于混合动力汽车，还应查明燃料箱部位及受损情况。
（5） 评估事故车辆是否存在漏电、燃烧、电解液喷溅和爆炸燃烧的可能性。
知识准备

## Slide 19
二、 新能源汽车碰撞、起火、涉水后的救援
（二） 起火事故
1. 车辆火灾特点及其可能后果
（1） 发生突然、火势蔓延快、温度高、烟气浓。燃烧后会产生极高的温度和有毒气体，同时车辆着火之后，火势发展迅速，很快就会蔓延至整车燃烧。
（2） 易造成爆炸事故，扩大事故面积。新能源汽车的动力电池在火灾当中可能会发生爆炸，而其中混合动力汽车还带有油箱，增大了火灾爆炸的可能性。
（3） 空间狭小，逃生困难。车辆内部空间狭小，一旦发生火灾，如不及时逃离，将很可能被困车内。
知识准备

## Slide 20
2. 车辆火灾预防要点
（1） 养成良好的个人车辆驾驶、管理习惯，坚持定期检查车况，了解并掌握车辆安全状况，发现问题及时处理，不带状况上路。
（2） 不随意改装线路。
（3） 车内不放置危险品。
（4） 停车避开易燃物。
（5） 经常检查油路（针对混合动力车）。
（6） 定期检查电气线路。
（7） 放置合格的灭火器在易拿取的位置。
知识准备

## Slide 21
3. 车辆着火应急处置要点
（1） 勤观察，注意发现“火灾苗头”。
（2） 停车断电（对于混合动力车还应该断油），并第一时间报警。
（3） 利用车载消防设施灭火。
（4） 撤离。
知识准备

## Slide 22
4. 事故救援
（1） 如果电池线束冒烟起火，使用二氧化碳或者干粉灭火器喷射。
（2） 如果电池起火，在远距离使用高压水枪灭火。
知识准备

## Slide 23
二、 新能源汽车碰撞、起火、涉水后的救援
（三） 涉水事故
1. 汽车行驶途中，不可贸然涉水
首先，应该减速或停车观察。一般来讲，水位达到轮胎的二分之一处，再涉水行驶就有一定的危险了。
在确认汽车能够通过时，一般应选择距离最短、水位最浅、水流缓慢及水底最坚实的路段。涉水时应保持电机运转正常、转向和制动机构灵敏可靠。
知识准备

## Slide 24
2. 汽车涉水时要保持较低车速
行驶中要稳住加速踏板，保持汽车有足够而稳定的动力。要尽可能不停车、不换挡，加速踏板不回收，也不要加速。应该低挡中高加速踏板匀速一次通过。
尽量避免中途停车或急转弯，尤其是水底路为泥沙时更要注意，行进中要看远顾近，避免使车辆偏离正常的涉水路线而发生意外，不能快速驶过溅起大浪或水花。
知识准备

## Slide 25
3. 在水中熄火，切不可立即起动
对于混动汽车而言，熄火后应尽快采取措施把汽车拖到积水少的安全地点。
发动机进水是非常严重的问题，水可以通过空气滤芯从进气门进入，再由进气管进入缸体。此时千万不要再尝试起动发动机，否则极可能造成发动机曲轴、连杆等重要部件变形，造成汽车发动机抖动，严重的可以折断部件。
在水中熄火很可能导致发动机进水，熄火后只能挂空挡拖车进修理厂清理。
知识准备

## Slide 26
4. 汽车涉水后，应该及时排除制动片水分
汽车涉水后应及时排除制动片水分，尤其是鼓式制动的汽车，否则车辆在涉水后会丧失制动效能，造成严重危险或事故。
具体操作是： 低速行驶同时踩加速踏板并轻踩制动踏板，不会一脚两用的人可以多次踩制动踏板，此时注意车速一定要慢。反复多次，使制动鼓与制动片通过摩擦产生热能蒸发排干水分。
知识准备

## Slide 27
5. 车辆浸水后如何处理
（1） 谨慎涉水行驶。
（2） 熄火后千万别重新起动。
（3） 车库排水系统要自查。
知识准备

## Slide 28
6. 事故救援
（1） 了解车辆类型、型号。
（2） 查明车辆主开关或应急开关的位置及状态。
（3） 根据相关资料进行拖车救援。
知识准备

## Slide 29
北汽EV160切断和恢复高压系统
实训目的
掌握北汽EV160纯电动汽车切断和恢复高压系统操作。
实训要求
（1） 工具使用合理，操作标准规范。
（2） 拆装操作流程规范。
（3） 正确使用高压防护工具。
（4） 做好高压线插接头绝缘处理。
（5） 操作完毕后需按照5S标准整理设备与场地。
实训技能

## Slide 30
实训器材
（1） 车辆准备： 北汽EV160，如图7-10所示。
实训技能

## Slide 31
（2） 工具准备： 三件套（图7-11）、翼子板布和前格栅布（图7-12）、高压防护套件（图7-13）以及绝缘工具（图7-14）。
（3） 场地设施： 有消防设施的场地。
实训技能

## Slide 32
实训技能

## Slide 33
操作步骤
1. 车辆准备
（1） 将车辆停至工位，挡位旋至N位，拉驻车制动杆，拔下钥匙，如图7-15所示。
（2） 打开车门，安装三件套，拉开前舱盖开启手柄，如图7-16所示。
实训技能

## Slide 34
（3） 打开前舱盖，安装翼子板布和前格栅布，如图7-17所示。
实训技能

## Slide 35
操作步骤
2. 人员准备
实训技能

## Slide 36
操作步骤
3. 车辆实操
（1） 断开12V蓄电池负极电缆，如图7-19所示。
实训技能

## Slide 37
（2） 断开维修开关（EV160使用PDU系统车型无维修开关）。
① 拆下后排座椅座垫及脚垫。
② 使用工具拆下维修开关盖板，拔出维修开关并使用绝缘胶布包住维修开关槽。
实训技能

## Slide 38
（3） 放电及验电。
高压断开后，如需进行其他高压相关操作请等待至少10min，并使用仪器测量高压接头，确保高压器件完全放电。
（4） 恢复高压操作。
① 除去维修开关槽绝缘胶带，正确安装维修开关并确认安装紧固。
实训技能

## Slide 39
② 装上维修开关槽盖板，并使用工具紧固螺栓，如图7-23所示。
③ 恢复后部脚垫并装上后排座椅垫，如图7-24所示。
实训技能

## Slide 40
④ 连接前舱12V蓄电池负极电缆，并用工具紧固，如图7-25所示。
实训技能

## Slide 41
比亚迪·秦切断和恢复高压系统
实训目的
掌握比亚迪·秦混合动力汽车切断和恢复高压系统操作。
实训要求
（1） 工具使用合理，操作标准规范。
（2） 拆装操作流程规范。
（3） 正确使用高压防护工具。
（4） 做好高压线插接头绝缘处理。
（5） 操作完毕后需按照5S标准整理设备与场地。
实训技能

## Slide 42
实训器材
（1） 车辆准备： 比亚迪·秦，如图7-26所示。
实训技能

## Slide 43
（2） 工具准备： 三件套（图7-27）、翼子板布和前格栅布（图7-28）、高压防护套件（图7-29）以及绝缘工具（图7-30）。
（3） 场地设施： 有消防设施的场地。
实训技能

## Slide 44
实训技能

## Slide 45
操作步骤
1. 车辆准备
（1） 将车辆停至工位，档位调至N位，按下电子驻车按钮，拔下钥匙。
（2） 放置车轮挡块。
实训技能

## Slide 46
（3） 打开车门，安装三件套。
（4） 打开前舱盖，安装翼子板布和前格栅布。
实训技能

## Slide 47
操作步骤
2. 人员准备
实训技能

## Slide 48
操作步骤
3. 车辆实操
（1） 拆除行李舱饰板，断开12V蓄电池负极电缆，如图7-36所示。
实训技能

## Slide 49
（2） 拆除后排座椅座垫及靠背，如图7-37和图7-38所示。
实训技能

## Slide 50
（3） 拔出维修开关，并用绝缘胶带封住维修开关槽，如图7-39和图7-40所示。
实训技能

## Slide 51
（4） 放电及验电。
（5） 恢复高压操作。
① 除去维修开关槽绝缘胶带，将维修开关正确安装并确认安装牢固。
实训技能

## Slide 52
② 安装后排座椅，先装上座椅靠背，再装上座椅垫，如图7-42所示。
③ 连接12V蓄电池负极电缆，然后使用工具紧固，如图7-43所示。
④ 装上行李舱饰板。
实训技能

## Slide 53
谢
谢
观
看