## Slide 1
  项目二
  新能源汽车高压系统的
  认知
PART 02

## Slide 2
1. 说出新能源汽车高压系统的组成部件；
2. 描述新能源汽车高压部件作用及位置；
3. 认出新能源汽车高压部件的安装标识；
4. 指出比亚迪·秦不同位置的高压部件，并说出其名称。
学习目标

## Slide 3
一、 新能源汽车高压系统的认知
（一） 新能源汽车高压系统组成
1. 动力电池
新能源电动车的整车动力来源是动力电池。动力电池的电压一般为100~400V的高压，其输出电流能够达到300A。目前锂离子动力电池是主流，受目前技术的影响，当前绝大多数的新能源汽车均采用锂离子动力电池。
知识准备

## Slide 4
2. 驱动电机
驱动电机以车载电源为动力，将电能转化为机械能，通过传动装置或直接驱动汽车车轮行驶。与传统燃油车的发动机将燃料燃烧的化学能转化为机械能不同，其工作效率更高，能达到85%以上，故相比传统汽车，其能量利用率更高，能够减少资源的浪费。
知识准备

## Slide 5
3. 电机控制器（MCU）
电机控制器是电动车辆的关键零部件之一，其功能是根据挡位、加速、制动等指令，将动力电池所存储的电能转化为驱动电机所需的电能，以控制电动车辆的起动运行、进退速度、爬坡力度等行驶状态，或者帮助电动车辆制动，并将部分制动能量存储到动力电池中。
知识准备

## Slide 6
4. 高压配电箱（PDU）
高压配电箱是整车高压电的一个电源分配装置，类似于低压电路系统中的电器熔丝盒。高压配电箱由很多高压继电器、高压熔丝组成，它内部还有相关的芯片，以便同相关模块实现信号通信，确保整车高压用电安全。
知识准备

## Slide 7
5. 电动压缩机
传统车的压缩机是通过压缩机电磁离合器的吸合，促使发动机带动压缩机运转。电动车没有发动机，它的压缩机是通过高压电源直接驱动的。
知识准备

## Slide 8
6. PTC加热器
传统汽车上空调暖风系统的热源是引入发动机冷却后的冷却液的热量，这个在新能源车上是不存在的，因此需要专门的制热装置，这个装置被称为空调PTC。PTC的作用就是制热。当低温的时候，电池包需要一定的热量才能正常工作，这时候就需要PTC加热器给电池包进行预热。
知识准备

## Slide 9
7. 车载充电器（OBC）
OBC是一个将交流电转为直流电的装置。因为电池包是一个高压直流电源，当使用交流电进行充电的时候，交流电传输的电能不能直接被电池包储存，因此需要OBC装置将高压交流电转为高压直流电，从而给动力电池进行充电。
知识准备

## Slide 10
8. DC/DC转换器
在新能源汽车上，DC/DC转换器是一个将高压直流电转为低压直流电的装置。由于整车用电器的额定电压是低压，因此需要DC/DC装置来将高压直流电转为低压直流电，这样才能够保持整车用电平衡。
知识准备

## Slide 11
9. 高压维修开关
新能源车上的高压维修塞，也称为高压维修开关，它可以为纯电动及混合动力汽车的高压电力系统在维修时提供安全的维修环境，也可以对电力系统起到安全保护的功能。一般在新能源汽车保养及维修时，都要先断开高压维修开关，这可以在维修时起到防短路的保护作用。
知识准备

## Slide 12
10. 高压线束
高压线束是高压电源传输的媒介，可以将高压系统上各个部件相连。
高压线束与低压线束的区别是带有高压电，它的输电能力对整车高压系统的稳定性影响很大。
知识准备

## Slide 13
11. 充电接口
充电接口是指用于连接活动电缆和电动汽车的充电部件，由充电插座和充电插头两部分构成。其中，充电插头用于电动汽车传导充电，它与充电插座的结构耦合，并与活动电缆装配连接；充电插座是安装在电动汽车上用于耦合充电插头的部件。
知识准备

## Slide 14
一、 新能源汽车高压系统的认知
（二） 新能源汽车高压部件安装特点
1. 高压部件安装位置
新能源汽车高压部件主要集中驾驶室及乘客舱的外部，高压导线也是沿着底盘底部布置的。比亚迪·秦高压部件位置如图2-13所示，其动力电池包、车载充电器、高压配电箱等高压部件都安装在行李舱内，而驱动电机、电动压缩机及PTC加热器等高压部件位于发动机舱内。
知识准备

## Slide 15
2. 高压部件安装标识
新能源汽车高压部件都具有明显的橙色标识或者在安装高压部件的醒目位置粘贴有高压标识。
知识准备

## Slide 16
二、 新能源汽车高压部件的识别
混合动力汽车的高压部件主要有动力电池、驱动电机、电机控制器及DC总成、高压配电箱、空调配电盒、电动压缩机、PTC水加热器、维修开关、车载充电器及交流充电口、高压线束等组成，比亚迪·秦的高压部件主要集中在行李舱、发动机舱、汽车底盘、乘客舱和汽车尾部5个位置。
知识准备

## Slide 17
二、 新能源汽车高压部件的识别
1. 行李舱高压部件
（1） 动力电池包。
（2） 电池管理控制器。
（3） 高压配电箱。
（4） 车载充电器。
知识准备

## Slide 18
知识准备
2. 发动机舱高压部件
（1） 驱动电机。
（2） 驱动电机控制器与DC/DC总成。
（3） 电动压缩机。
（4） PTC水加热器及空调配电盒。
（5） 高压线束。

## Slide 19
知识准备
3. 乘客舱高压部件
（1） 维修开关。
（2） 驱动电机控制器直流母线及空调高压线。

## Slide 20
知识准备
4. 底盘高压部件
汽车底盘的高压部件是驱动电机控制器的部分直流母线及空调的部分高压线，如图2-20所示为高压线束保护罩，其内部包裹的是连接高压配电箱到驱动电机控制器和电动压缩机的橙色高压线束。

## Slide 21
知识准备
5. 汽车尾部高压部件
汽车尾部的高压部件是交流充电口。比亚迪·秦的交流充电口又称慢充口，位于行李舱门上，用于将外部交流充电设备的交流电源连接到车辆充电回路上。车辆外部通过充电连接装置连接到交流充电设备，车辆内部通过高压电缆连接到车载充电器上。

## Slide 22
认识比亚迪·秦高压部件
实训目的
（1） 能够说出比亚迪·秦高压系统的组成。
（2） 能够识别比亚迪·秦高压部件的位置。
实训要求
（1） 注意断开蓄电池负极和维修开关。
（2） 操作时注意穿戴高压防护套件。
（3） 实训结束后按照6S标准整理实训室。
实训技能

## Slide 23
实训器材
（1） 设备准备： 比亚迪·秦有混合动力和纯电动车型，实训用车为纯电动汽车，如图2-22所示。
实训技能

## Slide 24
（2） 工具准备： 安全防护装置和常用绝缘工具，如图2-23所示。
实训技能

## Slide 25
操作步骤
1. 测量前的操作
（1） 将点火开关挡位旋至OFF挡。
（2） 做好车辆安全准备工作。
（3） 断开低压蓄电池负极电缆。
实训技能

## Slide 26
操作步骤
2. 比亚迪·秦高压部件的识别
（1） 比亚迪·秦行李舱内的高压部件如图2-24所示。
实训技能

## Slide 27
（2） 比亚迪·秦发动机舱内高压部件如图2-25和图2-26所示。
实训技能

## Slide 28
（3） 比亚迪·秦乘客舱内高压部件如图2-27所示。
实训技能

## Slide 29
（4） 比亚迪·秦底盘高压部件如图2-28所示。
实训技能

## Slide 30
（5） 比亚迪·秦汽车尾部高压部件如图2-29所示。
实训技能

## Slide 31
谢
谢
观
看