## Slide 1
  项目五
  新能源汽车高压安全
  操作规范
PART 05

## Slide 2
1. 正确描述新能源汽车维修对硬件设施和维修人员的要求；
2. 正确阐述新能源汽车高压电气维修时的安全操作规范；
3. 正确完成北汽EV160高压安全的防护操作；
4. 能正确完成比亚迪·秦高压安全的防护操作。
学习目标

## Slide 3
一、 新能源汽车维修硬件设施及人员要求
（一） 维修车间要求
1. 场地与设施要求
（1） 使用面积。
（2） 采光。
（3） 照明。
（4） 干燥。
知识准备
（5） 通风。
（6） 防火。
（7） 卫生。

## Slide 4
一、 新能源汽车维修硬件设施及人员要求
（一） 维修车间要求
2. 维修工位布置
（1） 专用的维修工位。
（2） 清洁，干燥，通风良好。
（3） 维修作业前请设置安全隔离警示。
（4） 维修工位上必须配有防护用品。
（5） 避免无关人员靠近。
知识准备

## Slide 5
一、 新能源汽车维修硬件设施及人员要求
（一） 维修车间要求
3. 车间安全管理
（1） 放置安全警示标志。
知识准备

## Slide 6
（2） 车辆焊接维修。
① 首先要切断低压电源和动力电池插头。
② 操作人员要具备特种作业操作证。
③ 清理周围易燃物品，并申请动火证。
④ 做好车身的保护，预防火星飞溅及着火。
⑤ 严格按照焊接工艺进行操作。
知识准备

## Slide 7
（3） 灭火器的使用和检查。
① 火灾发生将产生不可估量的危害，因此必须预防车辆自燃等火灾的发生，及时处理机舱内的油污、插接件松动或线束老化等隐患。
② 火灾发生后不要惊慌，要及时采取正确的方法来灭火，将火灾消灭在萌芽状态。首先要切断电源，所有人员立即离开车辆并站在远离车辆的上风。
③ 经常检查车上的灭火器是否在固定的位置，是否在有效器内。
④ 常用的车载灭火器都是干粉的，以高压为动力，由喷射桶内的干粉进行灭火。
⑤ 当电动车发生火灾时，最有效的灭火方式是采用大量的水灭火。
知识准备

## Slide 8
（4） 应遵循维修场地的要求。
为避免发生危险或造成损坏，车辆的停放位置必须干净、干燥、无油脂，且不会接触到飞溅的火星，要避免与车辆清洁和其他车辆维修工位过近。
知识准备

## Slide 9
一、 新能源汽车维修硬件设施及人员要求
（二） 维修人员
（1） 具备国家安监局颁发的《特种作业操作证（低压电工证）》。
（2） 必须经过相关新能源技术有限公司新车型培训，并通过考核。
知识准备

## Slide 10
二、 新能源汽车高压电气维修操作规范
1. 维修操作要求
高压电气部件的维护和检修作业，建议设立专职监护人。由监护人监督工、量具设备的检查，劳保用品等是否符合要求，也监督作业全过程，并对作业结果进行检查，指挥供电。监护人和操作人要持证上岗。
操作人员上岗不得佩戴金属饰物（例如： 戒指、手表、项链等），工作服衣袋内不得有金属物件（例如钥匙、金属壳、笔、手机、硬币等）。
知识准备

## Slide 11
二、 新能源汽车高压电气维修操作规范
2. 作业前检查
（1） 检查现场环境，设置隔离，设立警示标识。
（2） 检查高压防护用具。
① 绝缘手套。
② 绝缘帽。
③ 绝缘鞋。
④ 护目镜。
⑤ 绝缘垫。
知识准备

## Slide 12
二、 新能源汽车高压电气维修操作规范
2. 作业前检查
（3） 检查高压测量工具
① 检查万用表。
② 检查兆欧表。
知识准备

## Slide 13
二、 新能源汽车高压电气维修操作规范
3. 关闭电源开关，钥匙放在安全处
关闭车辆点火开关，拔出钥匙并放置在安全位置。
知识准备

## Slide 14
二、 新能源汽车高压电气维修操作规范
4. 断开低压蓄电池负极线
断开低压蓄电池负极线，负极电缆接头用绝缘胶布包好。蓄电池负极桩头用盖子盖好或用绝缘胶布包好。
动力电池继电器由低压蓄电池供电，当低压蓄电池负极电缆断开后，动力电池继电器将无法正常工作。
知识准备

## Slide 15
二、 新能源汽车高压电气维修操作规范
5. 断开维修开关并妥善保管
一般来说，新能源汽车设置有维修开关，断开维修开关才可对新能源汽车进行维修。断开维修开关时需要穿戴好绝缘防护用品，并用盖子将接口封好或用绝缘胶布将维修开关接口封好。放置车辆5～10min，对新能源汽车的高压电容器进行放电。
断开维修开关是为了断开电池组之间连接，进一步降低高压。
知识准备

## Slide 16
二、 新能源汽车高压电气维修操作规范
6. 断开动力蓄电池高低压线束
穿戴好绝缘防护品，先断开动力蓄电池低压线束，再断开高压线束（母线）。
知识准备

## Slide 17
二、 新能源汽车高压电气维修操作规范
7. 放电、验电
断开动力蓄电池母线后，等待约5～10min，进行放电操作，使用验电设备（如万用表）进行验电，如图5-15所示，确保动力蓄电池母线无电。
知识准备

## Slide 18
北汽EV160高压安全防护的操作规范
实训目的
（1） 能正确使用新能源汽车专用工具。
（2） 能正确进行北汽EV160高压安全防护的操作。
实训技能

## Slide 19
北汽EV160高压安全防护的操作规范
实训要求
（1） 工具使用合理，操作标准规范。
（2） 拆装操作流程规范。
（3） 正确使用高压防护工具。
（4） 做好高压线插接头绝缘处理。
（5） 操作完毕后需按照5S标准整理设备与场地。
实训技能

## Slide 20
实训器材
（1） 工具准备： 新能源汽车专用工具、万用表、高压防护用具、三件套、翼子板布及前格栅布，如图5-16所示。
实训技能

## Slide 21
实训器材
实训技能

## Slide 22
实训器材
（2） 设备准备： 北汽EV160一辆，如图5-17所示。
实训技能

## Slide 23
操作步骤
1. 车辆准备
（1） 将车辆停至指定工位，挡位旋至N位，拉驻车制动杆，关闭点火开关并拔下钥匙，如图5-18所示。
实训技能

## Slide 24
（2） 放置车轮挡块，如图5-19所示。
实训技能

## Slide 25
（3） 安装座椅、转向盘、脚垫三件套，如图5-20所示。
实训技能

## Slide 26
（4） 打开前舱盖，安装翼子板布及前格栅布，如图5-21所示。
（5） 在工位旁放置高压安全警示标识。
实训技能

## Slide 27
操作步骤
2. 人员防护
穿上高压防护用具，如图5-22所示。
实训技能

## Slide 28
操作步骤
3. 断电操作
（1） 断开低压蓄电池负极电缆。
使用工具拆下12V蓄电池负极电缆（使用绝缘胶带包扎蓄电池负极柱及负极电缆接头）。
实训技能

## Slide 29
操作步骤
3. 断电操作
（2） 断开维修开关。
① 分体式高压系统的EV160。
a. 拆下后座椅座垫。
实训技能

## Slide 30
b. 掀开后部脚垫。
c. 使用工具拆下维修开关槽盖板。
实训技能

## Slide 31
d. 拔出维修开关，并将维修开关放入口袋，然后将维修开关槽用绝缘胶带封住。
实训技能

## Slide 32
操作步骤
3. 断电操作
（2） 断开维修开关。
② PDU集成式高压系统的EV160。
a. 拆下PDU低压插头，如图所示“5-低压控制”插头，如图5-29所示。
b. 拆下动力电池输入插头，如图5-29所示1、2号插头。
实训技能

## Slide 33
操作步骤
4. 放电、验电
完成上述操作后，等待5~10min,断开动力电池到高压控制盒输入高压母线，使用万用表进行验电，如图5-31所示，确保动力蓄电池母线无电，然后进行后续操作。
实训技能

## Slide 34
比亚迪·秦高压安全防护的操作规范
实训目的
（1） 能正确使用新能源汽车专用工具。
（2） 能正确进行比亚迪·秦高压安全防护的操作。
实训技能

## Slide 35
比亚迪·秦高压安全防护的操作规范
实训要求
（1） 工具使用合理，操作标准规范。
（2） 拆装操作流程规范。
（3） 正确使用高压防护工具。
（4） 做好高压线插接头绝缘处理。
（5） 操作完毕后需按照5S标准整理设备与场地。
实训技能

## Slide 36
实训器材
（1） 工具准备： 新能源汽车专用工具、万用表、高压防护用具、三件套、翼子板布及前格栅布，如图5-32所示。
实训技能

## Slide 37
实训器材
实训技能

## Slide 38
实训器材
（2） 车辆准备： 比亚迪·秦一辆，如图5-33所示。
实训技能

## Slide 39
操作步骤
1. 车辆准备
（1） 将车辆停至指定工位，挡位调至N位，打开电子驻车，关闭点火开关并拔下钥匙，如图5-34所示。
实训技能

## Slide 40
（2） 放置车轮挡块，如图5-35所示。
实训技能

## Slide 41
（3） 安装座椅、转向盘、脚垫三件套，如图5-36所示。
实训技能

## Slide 42
（4） 打开前舱盖，安装翼子板布及前格栅布，如图5-37所示。
（5） 在工位旁放置高压安全警示标识。
实训技能

## Slide 43
操作步骤
2. 人员防护
实训技能

## Slide 44
操作步骤
3. 断电操作
（1） 使用工具拆下12V蓄电池负极电缆（使用绝缘胶带包扎蓄电池负极柱及负极电缆接头）。
实训技能

## Slide 45
（2） 拆除后排座椅座垫及靠背，如图5-40和图5-41所示。
实训技能

## Slide 46
（3） 拔出维修开关，并用绝缘胶带封住维修开关槽，如图5-42和图5-43所示。
实训技能

## Slide 47
操作步骤
4. 放电、验电
高压断开后，如需进行其他高压相关操作请等待至少10min。并使用仪器测量高压母线接头,确保高压器件完全放电。
如图5-44所示，断开动力电池输入高压控制盒线束，并使用万用表测量电压。确保动力蓄电池母线无电后进行后续操作。
实训技能

## Slide 48
谢
谢
观
看