## Slide 1
  项目六
  触电急救处理
PART 06

## Slide 2
1. 描述出人体安全电压的范围值；
2. 列举高压电造成人体触电及对人体伤害的形式；
3. 正确描述出触电急救处理的基本流程；
4. 正确、及时进行触电事故的处理与急救。
学习目标

## Slide 3
一、 高电压与人体伤害
（一） 人体安全电压
人体安全电压是指为了防止触电事故而由特定电源供电所采用的电压系列，是不使人直接致死或致残的电压。根据行业规定安全电压不高于36V，持续接触安全电压为24V，安全电流为10mA。电击对人体的危害程度，主要取决于通过人体电流的大小和通电时间长短。电流越大，致命危险越大；持续时间越长，死亡的可能性越大。
此外，还需要注意的是每个人对电流流过身体的反应也不一样，有一部分人可能能够承受更大的电流。
知识准备

## Slide 4
知识准备

## Slide 5
知识准备

## Slide 6
一、 高电压与人体伤害
（二） 高压电对人体伤害的形式
1. 电击
（1） 概念。
电击是指电流流经人体内部，引起疼痛发麻、肌肉抽搐，严重的还会引起强烈痉挛、心室颤动或呼吸停止，甚至由于因人体心脏、呼吸系统以及神经系统的致命伤害，造成死亡。绝大部分触电死亡事故是电击造成的。
知识准备

## Slide 7
一、 高电压与人体伤害
（二） 高压电对人体伤害的形式
1. 电击
（2） 类型。
① 电击效应。② 热效应。③ 化学效应。
④ 肌肉刺激效应。⑤ 发生静态短路的热效应。
⑥ 由于短路引起火花。⑦ 带电高压线路接通和断开时所产生的弧光，光辐射可能造成电光性眼炎。
知识准备

## Slide 8
一、 高电压与人体伤害
（二） 高压电对人体伤害的形式
2. 电伤
（1） 概念。
电伤是指触电时，人体与带电体接触不良部分发生的电弧灼伤，或者是人体与带电体接触部分的电烙印，又由于被电流熔化和蒸发的金属微粒等侵入人体皮肤引起皮肤金属化。
知识准备

## Slide 9
一、 高电压与人体伤害
（二） 高压电对人体伤害的形式
2. 电伤
（2） 类型。
① 电灼伤。② 电烙印。③ 皮肤金属化。④ 电光眼。⑤ 机械损伤。
知识准备

## Slide 10
一、 高电压与人体伤害
（二） 高压电对人体伤害的形式
3. 电磁场生理伤害
电磁场生理伤害是指在高频磁场的作用下，人会出现头晕、乏力、记忆力减退、失眠、多梦等神经系统的症状。
一般认为，电流通过人体的心脏、肺部和中枢神经系统的危险性较大，特别是电流通过心脏时，危险性最大。
知识准备

## Slide 11
一、 高电压与人体伤害
（三） 交流与直流触电伤害
直流与交流电压都会对人体产生伤害，但是交流电压对人体伤害的阈值却只有直流电压的50%。也就是说，当人体接触到25V以上的交流电，或60V以上的直流电时，人体就有可能会发生触电事故。
交流电压在人体内产生交流电，会触发肌肉组织和心脏产生颤动。交流电压的频率越低，危险性越高。交流电会触发心室纤维性颤动，如果不进行急救很快就会致命。
知识准备

## Slide 12
知识准备

## Slide 13
二、 人体触电方式
（一） 直接接触触电
1. 单相触电
当人体直接碰触带电体其中的一相时，电流通过人体流入大地，这种触电现象称为单相触电。对于高压带电体，人体虽未直接接触，但由于超过了安全距离，高电压对人体放电，造成单相接地而引起的触电，也属于单相触电。
知识准备

## Slide 14
二、 人体触电方式
（一） 直接接触触电
2. 两相触电
人体同时接触带电设备或线路中的两相导体，或在高压系统中，人体同时接近不同相的两相带电导体，而发生电弧放电，电流从一相导体通过人体流入另一相导体，构成一个闭合回路，这种触电方式称为两相触电。
知识准备

## Slide 15
二、 人体触电方式
（二） 间接接触触电
1. 高压电弧触电
是指人靠近高压线（高压带电体）造成弧光放电而触电。
知识准备

## Slide 16
二、 人体触电方式
（二） 间接接触触电
2. 跨步电压触电
当电气设备发生接地故障时，接地电流通过接地体向大地流散，在地面上形成电位分布时，若人在接地点周围行走，其两脚之间的电位差，就是跨步电压。由跨步电压引起的人体触电，称为跨步电压触电。
知识准备

## Slide 17
二、 人体触电方式
（三） 接触电压触电
电气设备的金属外壳本不应该带电，但由于设备使用时间过长，内部绝缘老化，造成击穿；或由于安装不良，造成设备的带电部分碰壳；或其他原因使电气设备的金属外壳带电，人若碰到带电外壳就会触电，这种触电称之为接触电压触电。
知识准备

## Slide 18
三、 急救处理流程
援救触电事故中受伤人员时，自身的安全是第一位的，绝对不要去触碰仍与电压有接触的人员，如果可能，马上将电气系统断电，或用不导电的物体（木板、扫把等）把事故受害者或者导电体与电压分离。
知识准备

## Slide 19
三、 急救处理流程
（一） 脱离电源
1. 低压触电脱离电源的方法
（1） 触电电源在近处有开关或插头时，应立即断开电源开关或拔掉电源插头，断开电源。
（2） 触电电源近处没有开关，则可以用有良好绝缘钳柄的电工钢丝钳将电线剪断，或用有干燥木柄的斧头或其他工具将电线砍断。
（3） 如果身边什么工具都没有，也可以用干衣服、围巾等衣物，把一只手厚厚地、严密地包裹起来，拉触电者的衣服使其脱离电源。
知识准备

## Slide 20
三、 急救处理流程
（一） 脱离电源
2. 高压触电脱离电源的方法
（1） 立即通知有关部门拉闸停电。
（2） 近处有开关，要立即戴上绝缘手套，穿上绝缘靴，用相应电压等级的绝缘棒(操作棒)将开关拉开。
（3） 抛掷裸金属线，避免线路发生短路跳闸。
知识准备

## Slide 21
三、 急救处理流程
（二） 现场急救
口对口人工呼吸法： 是用人工的方法来代替肺的呼吸活动，使空气有节律地进入和排出肺脏，供给体内足够的氧气，充分排出二氧化碳，维持正常的通气功能。
胸外心脏挤压法： 是指有节律地对心脏挤压，用人工的方法代替心脏的自然收缩，使心脏恢复搏动功能，维持血液循环。
知识准备

## Slide 22
三、 急救处理流程
（二） 现场急救
1. 人工呼吸救护法
（1） 抢救前的判定。
① 判定有无意识。救护人轻拍或轻摇触电人肩膀，并在耳旁大声呼叫。如无反应，立即用手指掐压人中穴。当呼之不应，刺激也毫无反应时，可判定为意识已丧失。
② 判定有无呼吸。用眼睛观察触电人的胸腹部有无起伏；用耳朵贴近触电人的口、鼻，聆听有无呼吸的声音；用脸或手贴近触电人的口、鼻，测试有无气体排出；用一张薄纸片放在触电人的口、鼻上，观察纸片是否动。
知识准备

## Slide 23
（2） 实施步骤。
① 使触电人仰卧，迅速解开衣扣，松开紧身的内衣、腰带，头不要垫高，以利于呼吸。
② 使触电人的头侧向一边，掰开触电人嘴巴（如果掰不开嘴巴，可用小木片或金属片撬开），清除口腔中的痰液或血块。
③ 使触电人的头部尽量后仰、鼻孔朝上，下颚尖部与前胸部大体保持在一条水平线上，避免舌根阻塞气道。
④ 救护人蹲跪在触电人头部侧边，一只手捏紧触电人的鼻孔，另一只手用拇指和食指掰开嘴巴，可垫一层纱布或薄布，准备输气。
知识准备

## Slide 24
（2） 实施步骤。
⑤ 救护人深吸气后，紧贴触电人嘴巴吹气，吹气时要使触电人的胸部膨胀。成年人每分钟大约吹气14~16次；儿童每分钟约吹气18~24次。不必捏鼻孔，让其自然漏气。
⑥ 救护人换气时，要放松触电人的嘴巴和鼻子，让其自动呼吸。
⑦ 人工呼吸的过程中，若发现触电人有轻微的自然呼吸时，人工呼吸应与自然呼吸的节律一致。
知识准备

## Slide 25
三、 急救处理流程
（二） 现场急救
2. 胸外心脏挤压法
（1） 使触电人仰卧在坚实的地面上，救护姿势与口对口人工呼吸法相同，使呼吸道畅通，以保证挤压效果。
（2） 救护人蹲跪在触电人腰部一侧，或跨腰跪在腰部两侧，两手相叠，手掌根部要放在心窝稍高，两乳头间略低，胸骨下三分之一处。
知识准备

## Slide 26
（3） 救护人两臂肘部伸直，掌根略带冲劲地用力垂直下压，压陷深度3~5cm，压出心脏里的血液。成年人每秒压一次（对儿童用力要稍轻，以免损伤胸骨，每分钟挤压100次为宜）。
（4） 挤压后掌根应迅速全部放松，让触电人胸廓自动复原，放松时掌根不必完全离开胸廓。
（5） 采用胸外心脏挤压法容易引起肋骨骨折，因此，压胸的位置和力的大小，都要十分注意。
知识准备

## Slide 27
人体心肺复苏
实训目的
（1） 能判断被救者的状态。
（2） 能正确对被救者实施心肺复苏。
实训要求
（1） 口对口人工呼吸时，必须垫上消毒纱布面巾，一人一片，以防交叉感染。
（2） 操作时需保持清洁，以防弄脏面部皮肤及胸部皮肤，更不允许在人体模型上涂划。
（3） 实训完毕后需按照5S标准整理设备与场地。
实训技能

## Slide 28
实训器材
（1） 工具准备： 心肺复苏人体模型，如图6-13所示。
（2） 材料准备： 人工呼吸膜，如图6-14所示。
实训技能

## Slide 29
操作步骤
1. 切断电源
抢救触电者第一步就是迅速切断电源。
2. 判断伤者情况
（1） 判断有无意识。
① 将伤者平放在硬质地面上，操作者蹲跪在伤者边上，距离一拳的距离。
② 用“一拍、一呼、一看”的方式判断有无意识。“一拍”即拍伤者两肩；“一呼”即在伤者耳侧大声呼唤；“一看”即看伤者有无反应。
实训技能

## Slide 30
（2） 判断有无呼吸。
“一看、一听、一摸”判断伤者有无呼吸，或用一张薄纸片放在触电人的口、鼻上，观察纸片是否动。
实训技能

## Slide 31
操作步骤
3. 翻转体位
（1） 掌心呈空心状抱住伤者面颊部轻轻转向对侧。
（2） 将伤者两手臂以划船状举过头顶，如图6-15所示。
实训技能

## Slide 32
（3） 将伤者对侧的脚放在另一侧脚跟后面，如图6-16所示。
实训技能

## Slide 33
（4） 用一只手的虎口护住伤者后脑勺，另一只手的虎口掐住腋窝。救助者肘关节与伤者躯体平行，夹住伤者，向后翻转。
（5） 将手放回躯体两侧。
实训技能

## Slide 34
操作步骤
4. 胸外挤压
（1） 解开伤者衣扣，松开紧身衣服。
（2） 手指并拢，手指尖端放在胸部上凹陷处，进行胸外挤压，如图6-17所示。
实训技能

## Slide 35
（3） 双手重叠，十指相扣，两臂肘部伸直，掌根略带冲劲地用力垂直下压，同时眼睛观察伤者面部反应。如果伤者面部开始恢复红润说明胸外挤压有效。
实训技能

## Slide 36
操作步骤
5. 开放气道
（1） 四指并拢，拇指伸开。四指放在面颊处，拇指压住伤者下巴，打开口腔，检查口腔中是否有异物。
（2） 若有异物，四指屈曲变成空心掌抱住伤者面颊处轻轻旋转至自己的方向。
（3） 一只手四指屈曲顶住下巴，拇指塞入口腔打开口腔。另一只手进行异物清理。
（4） 清理异物后再将伤者转成仰卧位。
实训技能

## Slide 37
操作步骤
6. 实施人工呼吸
（1） 将呼吸膜置于伤者面部。
（2） 捏鼻，用手将伤者头部轻轻后仰。吹气时，伤者胸部需要微微隆起。
实训技能

## Slide 38
（3） 救护换气时，要放松伤者的嘴巴和鼻子让其自动呼吸。
（4） 吹气后需继续进行胸外心脏挤压。胸外心脏挤压和人工呼吸以30∶2为一个循环。
实训技能

## Slide 39
操作步骤
7. 恢复至复原体位
（1） 将靠近自己一侧的手举至伤者头顶。
（2） 将对侧手臂放在另一侧肩上。
（3） 将对侧膝关节屈曲。
（4） 握住伤者对侧的肩和弯曲的膝关节向自己这一侧翻转。
（5） 抱住面颊部放在手掌上，使头充分后仰，口尖朝下，接着将弯曲着的腿置于地上。
实训技能

## Slide 40
谢
谢
观
看