## Slide 1
  项目四
  高压绝缘工具的认识
  与使用
PART 04

## Slide 2
1. 列举绝缘工具的类型；
2. 描述拆装工具的类型以及重要性；
3. 说出检测仪表的类型以及使用方法；
4. 正确使用检测仪表测量电压、电流、电阻。
学习目标

## Slide 3
一、 高压绝缘工具的认识
新能源汽车绝缘工具主要包括拆装工具和检测仪表。
绝缘工具是在常用金属工具的外表面采用具有绝缘强度的材料，足以抵抗高压电气设备运行电压的安全工具。
知识准备

## Slide 4
一、 高压绝缘工具的认识
检测仪表也称测量仪表，是指能正确感受和反映被测量大小的仪表。它能够用来确定被测变量的量值变化或量值特性、状态和成分。
新能源汽车维修中使用的仪表有数字式万用表、兆欧表以及数字电流钳。
知识准备

## Slide 5
二、 拆装工具的认识
（一） 绝缘拆装工具特点
（1） 装有耐压1000V以上的绝缘柄。
（2） 绝缘材料不易脱落。
（3） 有很强的耐腐蚀、耐高温和耐高压性能。
（4） 有一定的机械强度，不容易破损。
知识准备

## Slide 6
二、 拆装工具的认识
（二） 绝缘工具认识
1. 扳手类
（1） 开口扳手。
（2） 梅花扳手。
（3） 套筒扳手。
（4） 活扳手。
（5） 扭力扳手。
（6） 内六角扳手。
知识准备

## Slide 7
2. 螺钉旋具
一种用以拧紧或旋松各种尺寸的槽形机用螺钉、木螺钉以及自攻螺钉的手工工具。又称螺丝刀、起子、改锥。螺钉旋具一般按旋杆顶端的刀口形状分为一字型、十字型、六角型和花型等数种，分别旋拧带有相应螺钉头的螺纹紧固件。其中以一字型和十字型最为常用。
知识准备

## Slide 8
3. 手锤、手钳类
手锤： 用于敲击或锤打物体的手工工具。锤由锤头和握持手柄两部分组成。
手钳： 一种用于夹持、固定加工工件或者扭转、弯曲、剪断金属丝线的手工工具。钳的外形呈V形,通常包括手柄、钳腮和钳嘴3个部分。
知识准备

## Slide 9
4. 绝缘剥线钳
是内线电工、电动机修理、仪器仪表电工常用的工具之一，用来供电工剥除电线头部的表面绝缘层。剥线钳可以使得电线被剥线的部分绝缘皮与电线分开，还可以防止触电。
知识准备

## Slide 10
5. 绝缘电工脱皮刀
电工常用的一种切削工具。普通的电工刀由刀片、刀刃、刀把、刀挂等构成，主要用来削电线绝缘层。
知识准备

## Slide 11
三、 检测仪表的认识与使用
（一） 数字式万用表
1. 作用
数字式万用表是一种新型的、可以测量多种电量、具有多种量程的便携式仪表。普通的数字式万用表主要用来测量直流电流、交直流电压和电阻等。
知识准备

## Slide 12
三、 检测仪表的认识与使用
（一） 数字式万用表
2. 组成
数字式万用表具有特大屏幕、输入连接提示、全符号显示、全量程过载保护和独特的外观设计。
（1） LCD显示屏。
（2） 按键控制区。
（3） 功能选择区。
（4） 线路连接区。
知识准备

## Slide 13
三、 检测仪表的认识与使用
（一） 数字式万用表
3. 使用方法
（1） 电压的测量。
① 直流电压测量。
② 交流电压测量。
知识准备

## Slide 14
（2） 电流的测量。
① 直流电流测量。
② 交流电流测量。
知识准备

## Slide 15
（3） 电阻的测量。
知识准备

## Slide 16
（4） 二极管的测量。
知识准备

## Slide 17
（5） 晶体管的测量。
知识准备

## Slide 18
（6） 电容测量。
知识准备

## Slide 19
（7） 温度测量。
知识准备

## Slide 20
三、 检测仪表的认识与使用
（二） 兆欧表
1. 作用
兆欧表刻度是以兆欧（MΩ）为单位。它是电工常用的一种测量仪表，主要用来检查电气设备、家用电器或电气线路对地及相间的绝缘电阻，以保证这些设备、电器和线路工作在正常状态，避免发生触电伤亡及设备损坏等事故。
知识准备

## Slide 21
2. 分类
（1） 手摇式兆欧表。
手摇式兆欧表广泛适用于各种现场环境的绝缘电阻测量，操作简便，能够提供各测试挡位稳定的直流电压输出。
知识准备

## Slide 22
2. 分类
（2） 数字式兆欧表。
数字式兆欧表有多种电压输出选择，测量电阻量程范围可达0~400GΩ；有模拟指针和数字显示两种方式显示绝缘阻值；具有交直流两用、自动计算各种绝缘指标、各种测量结果有防掉电功能等特点。它是测量大容量变压器、互感器、发电机等绝缘电阻的理想测试仪器。
知识准备

## Slide 23
3. 组成
（1） 手摇式兆欧表。
由一个手摇发电机、表头和三个接线柱（即L： 线路端；E： 接地端；G： 屏蔽端）组成。
知识准备

## Slide 24
3. 组成
（2） 数字式兆欧表。
① 液晶显示屏。
② 按键控制区。
③ 功能选择区。
④ 线路连接区。
知识准备

## Slide 25
4. 使用方法
（1） 手摇式兆欧表。
① 校表。
② 断开被测设备电源，对于大电容设备还要进行放电。
③ 选用电压等级符合的绝缘表。
④ 测量绝缘电阻时，一般只用“L”和“E”端，但在测量电缆对地的绝缘电阻或被测设备的漏电较严重时，就要使用“G”端，并将“G”端接屏蔽层或外壳。
⑤ 拆线放电。
知识准备

## Slide 26
4. 使用方法
（2） 数字式兆欧表。
① 测量电压。② 测量电阻。③ 绝缘测验。
知识准备

## Slide 27
三、 检测仪表的认识与使用
（三） 数字式电流钳
1. 作用及组成
数字式电流钳是一种可以在不把电线切断，不需串联在电路中的情况下进行电流检测的仪器。它由钳口、钳口扳、数字显示屏、电流互感器和功能转换开关组成。
知识准备

## Slide 28
三、 检测仪表的认识与使用
（三） 数字式电流钳
2. 使用方法
（1） 测量前机械调零。
（2） 选择合适的量程，先选大量程，后选小量程，或看铭牌值估算。
（3） 当使用最小量程测量，其读数还不明显时，可将被测导线绕几匝，匝数要以钳口中央的匝数为准，则读数=指示值×量程或满偏×匝数。
（4） 测量时，应使被测导线处在钳口的中央，并使钳口闭合紧密，以减少误差。
（5） 测量完毕，要将转换开关放在最大量程处。
知识准备

## Slide 29
新能源汽车绝缘工具的使用
实训目的
（1） 能准确使用万用表测量电路中的电阻。
（2） 能准确使用兆欧表测量电路中的电阻并且进行绝缘测试。
（3） 能准确使用数字电流钳测量电路中的电流。
实训技能

## Slide 30
新能源汽车绝缘工具的使用
实训要求
（1） 万用表使用方法正确，并在使用前规范校准万用表。
（2） 兆欧表使用方法正确，并在使用前规范校准兆欧表。
（3） 数字电流钳使用方法正确，并在使用前规范校准数字电流钳。
（4） 测量操作时动作规范标准，在测量时注意不能造成电路元器件及测量工具的损坏。
实训技能

## Slide 31
实训器材
（1） 工具准备： 万用表、兆欧表、电流钳、高压防护装置，如图4-39所示。
实训技能

## Slide 32
实训器材
（2） 设备准备： 电阻、比亚迪整车，如图4-40所示。
实训技能

## Slide 33
操作步骤
1. 使用万用表测量电阻
（1） 根据电阻测量情况，量程旋钮打到“Ω”量程档适当位置，如图4-41所示。
实训技能

## Slide 34
（2） 按照LCD输出端提示，将红色表笔插入“Ω”插孔，黑色表笔插入“COM”插孔。
（3） 校准。将红黑表笔探针相互接触，记住显示的测量误差值，如图4-42所示。
实训技能

## Slide 35
（4） 红色表笔探针搭在被测电阻一侧，黑色表笔搭在另一侧。
（5） 从LCD显示屏上直接读取被测电阻值，如图4-43所示。
（6） 将万用表旋转至“·)))”档位测量通断电阻，如图4-44所示。
实训技能

## Slide 36
（7） 红色表笔探针搭在被测电阻一侧，黑色表笔搭在另一侧。
（8） 从LCD显示屏上直接读取被测电阻值。
实训技能

## Slide 37
操作步骤
2. 使用数字式兆欧表测量电阻
（1） 根据电阻测量情况，量程旋钮打到“Ω”量程挡适当位置。
（2） 将红色表笔插入“Ω”插孔，黑色表笔插入“COM”插孔。
（3） 校准。将红黑表笔探针相互接触，并按住功能选择键直到出现“----”，记住显示的测量误差值。
（4） 检测电路是否通电。将红黑表笔与待测电路相连，当主显示屏出现“----”后再按测试按钮，读取电阻读数。
（5） 测量电阻。按住测试按钮，当显示屏下端出现“测试”图标后放开测试按钮，记录电阻数。
实训技能

## Slide 38
操作步骤
2. 使用数字式兆欧表测量电阻
实训技能

## Slide 39
操作步骤
3. 使用数字式兆欧表测动力电池绝缘
（1） 连接动力电池插接器适配器。
（2） 断开动力电池插接器。
（3） 使用兆欧表。
（4） 断开动力电池高压线束。
（5） 使用数字兆欧表黑表笔连接车身。
（6） 使用数字兆欧表红表笔逐个连接动力电池正负极输出端子，读取电阻值。
实训技能

## Slide 40
操作步骤
4. 使用数字电流钳测量电流
（1） 测量前机械调零。
（2） 根据电流测量情况选择合适的量程。
（3） 将被测导线夹在电流钳中间，钳口闭合，读取电流值。
（4） 测量完毕后将转换开关调至最大量程处。
实训技能

## Slide 41
谢
谢
观
看