## Slide 1: 电梯的结构及原理
机械工程14-2
第二组

## Slide 2: 乘客电梯产品分析
产品 名称 | 产品 属性 | 产品 功能 | 产品组成 |  |  | 机械装置运 动形式 | 
乘客电梯 | 机电一体化产品 | 运送乘客 | 机械 装置 | 电子 装置 | 控制 装置 | 旋转 运动 | 往复 运动

## Slide 3: 电梯历史与发展
1852年,美国纽约杨可斯(Yonkers)的机械工程师奥的斯先生(Elisha Graves Otis)在一次展览会上,向公众展示了他的发明,从此宣告了电梯的诞生！

## Slide 4: 电梯是如何工作的呢？
看下面的视频了解一下

## Slide 5: 电梯八大系统
电梯
机械部分
轿厢系统
导向系统
曳引系统
门系统
重量平衡系统
电气部分
电力拖动系统
电气控制系统
安全保护系统

## Slide 6
控制柜
主机
限速器
对重导轨
轿厢
厅门
随行电缆
张紧轮
缓冲器
轿厢导轨
缓冲器
补偿链
门机系统
对重
电梯的总体结构

## Slide 7: 曳引系统
曳引系统的作用是向电梯输送与传递动力,使电梯运行。主要由曳引机,曳引钢丝绳,导向轮和反绳轮等组成,是电梯运行的根本,是电梯中的核心部
分之一。
曳引系统
曳引机
导向轮
反绳轮
曳引绳

## Slide 8: 曳引机
曳引机是使电梯运行。它由电动机、制动器、联轴器、减速箱、曳引轮、机架和导向轮及附属盘车手轮等组成。

## Slide 9: 曳引钢丝绳
曳引钢丝绳一般采用圆形股状结构,主要由钢丝,绳股和绳芯组成。

## Slide 10: 导向轮,反绳轮,曳引轮
反绳轮:它一般装在轿顶,其作用是减小曳引机的输出功率和力距。
导向轮:就是为曳引绳导向的轮子,让钢丝绳分别连接轿厢和对重的两头引到其适当的位置。
曳引轮:就是安装在曳引机上的轮,如果说曳引机的电动机为输入轮,则曳引轮为通过减速机构的输出轮。

## Slide 11: 重量平衡系统
1.随行电缆; 2.轿厢; 3.对重; 4.补偿链
重量平衡系统的作用是使对重与轿厢能达到相对平衡。

## Slide 12: 对重
相对于轿厢悬挂在曳引绳的另一侧,起到相对平衡轿厢的作用,并使轿厢与对重的重量通过曳引绳作用于曳引轮,保重足够的驱动力。

## Slide 13: 门系统
电梯层门和轿厢门一般由门、导轨架、滑轮、滑块，门框、地坎等部件组成。门一般由薄钢板制成，为了使门具有一定的机械强度和刚性，在门的背面配有加强筋。为减小门运动中产生的噪声，门板背面涂贴防振材料。门导轨有扁钢和C型折边导轨两种;门通过滑轮与导轨相联，门的下部装有滑块，插入地坎的滑槽中;门的下部导向用的地坎由铸铁、铝或铜型材制作。

## Slide 14: 轿门
同步电机中分门
异步电机中分门

## Slide 15: 电梯总体结构
系统 | 功能 | 主要构件与装置
曳引系统 | 输出与传递动力，驱动电梯运行 | 曳引机、曳引钢丝绳、导向轮、反绳轮等
导向系统 | 限制轿厢和对重的活动自由度 | 导轨、导轨支架
轿厢 | 用以运送乘客和货物的组件 | 轿架、轿厢体
门系统 | 乘客或货物的进出口，运行时层、轿门必须封闭，到站时才能打开 | 轿门、厅门、门机、门锁
重量平衡系统 | 相对平衡轿厢重量以及补偿高层电梯中曳引绳长度的影响 | 对重、补偿链
电力拖动系统 | 提供动力，对电梯实行速度控制 | 电动机、供电系统、速度反馈装置、调速装置等
电气控制系统 | 对电梯的运行实施操纵和控制 | 控制柜、平层装置、操纵箱、召唤盒、操纵装置
安全保护系统 | 保证电梯安全使用，防止一切危及人身安全的事故发生 | 限速器、安全钳、缓冲器、端站保护装置、超速保护装置、断相错相保护装置、上下极限保护装置、门锁联锁装置

## Slide 16
谢谢大家