## Slide 1: 机电一体化产品
——激光打印机

## Slide 2: 激光打印机内部基本结构

## Slide 3: 激光打印机的工作原理
  第一步
  在工作过程中计算机先把需要的数据转换为激光扫描器的激光束信息，通过反射棱镜对感光鼓照射，此时感光鼓在充电时它的表面充满正电荷。激光束射出的激光抵消了鼓面表面图形部分以外的正电荷，感光鼓体表面形成了正电荷表示的与打印图像完全相同的图像信息

## Slide 4: 激光打印机的工作原理
  第二步
  这时候显影仓已经工作，磁棒上的碳粉带上了负电荷，随着感光鼓的转动正负电子相依的时候就把碳粉颗粒吸附到感光鼓上，形成了“感光鼓表面的碳粉图像”。

## Slide 5: 激光打印机的工作原理
  第三步
  打印纸在与感光鼓作用前就被一充电单元充满负电荷，而所带电压高于感光鼓上的，当打印纸走过感光鼓时，由于正负电荷相互吸引，感光鼓的碳粉图像就转移到打印纸上。

## Slide 6: 激光打印机的工作原理
  第四步
  经过热转印单元（定影过程和加热加压）使碳粉颗粒完全与纸张纤维吸附，形成了打印图像。

## Slide 7: 激光打印机的详细工作过程

## Slide 8: 激光打印机的详细工作过程
  第一阶段：消电与充电
  恒定的电流通过充电辊PCR给感光鼓OPC表面均匀充上负电荷。
  （消电：充电辊PCR同样将感光鼓表面残留电荷清除）

## Slide 9: 激光打印机的详细工作过程
  第二阶段：曝光成像
  感光：激光束照射到感光鼓的部分会产生放电现象，在鼓面上出现潜在图像。

## Slide 10: 激光打印机的详细工作过程
  第三阶段：显影
  从潜在图像到真正图像。
  碳粉被吸附在磁辊上，doctor blade与磁辊/碳粉相互摩擦使碳粉充上负电荷。感光鼓上正电荷的部分会将负电荷的墨粉吸附过去，在鼓面上形成图像。

## Slide 11: 激光打印机的详细工作过程
  第四阶段：转印
  在感光鼓上形成的图像转移到纸张上，转印辊充上正电荷，在纸张下面将碳粉吸附到纸上。
  （当纸张受潮，碳粉因纸张表面的漏电而不能完全及紧密吸附在上面，而导致打印质量不良）

## Slide 12: 激光打印机的详细工作过程
  第五阶段：加热定影
  通过高温、加压使碳粉融合并固定在纸上，定影组件是由上方的加热辊和下方的压力辊组成。

## Slide 13: 激光打印机的详细工作过程
  第六阶段：清洁
  WB将感光鼓OPC表面清除干净，清洁挡片将剩余碳粉收集到废粉仓。为下一个打印周期做准备。

## Slide 15: 谢谢