## Slide 1: 巡检机器人

## Slide 2: 机电一体化产品
机电一体化发展到现在已经成为一门有着自身体系的学科，随着科学技术的不断发展，还将被赋予 更多更新的内容。但其基本特征可概括为：机电一体化是从系统的观点出发，综合运用机械技术、微电子技术、自动控制技术、计算机技术、信息技术、传感测控技 术及电力电子技术，根据系统功能目标要求，合理配置与布局各功能单元，在多功能、高质量、高可靠性、低能耗的意义上实现特定功能价值，并使整个系统最优化 的系统工程技术。

## Slide 3: 产品功能
巡检和灭火
既可以通过自建地图规划巡检路径，又可以进行360°的全方位视频监控，可同时进行热成像、高清摄像、声音、温度、湿度、烟雾、光照等信息采集。

## Slide 4: 机械装置
即机器人本体，其臂部一般采用空间开链连杆机构，其中的运动副（转动副或移动副）常称为关节，关节个数通常即为机器人的自由度数。根据关节配置型式和运动坐标形式的不同，机器人执行机构可分为直角坐标式、圆柱坐标式、极坐标式和关节坐标式等类型。

## Slide 5: 电子装置
是驱使执行机构运动的机构，按照控制系统发出的指令信号，借助于动力元件使机器人进行动作。它输入的是电信号，输出的是线、角位移量。机器人使用的驱动装置主要是电力驱动装置，如步进电机、伺服电机等，此外也有采用液压、气动等驱动装置。

## Slide 6: 控制部分
一种是集中式控制，即机器人的全部控制由一台微型计算机完成。另一种是分散（级）式控制，即采用多台微机来分担机器人的控制，如当采用上、下两级微机共同完成机器人的控制时，主机常用于负责系统的管理、通讯、运动学和动力学计算，并向下级微机发送指令信息；作为下级从机，各关节分别对应一个CPU，进行插补运算和伺服控制处理，实现给定的运动，并向主机反馈信息。根据作业任务要求的不同，机器人的控制方式又可分为点位控制、连续轨迹控制和力（力矩）控制。

## Slide 7: 机械装置运动形式
旋转运动：执行机构两侧的驱动轮反方向旋转可改变巡检机器人的角度实现转弯功能。头部可随机电控制系统实现同一平面内固定角度旋转。
往复运动：机器人的头部可以上下往复45°左右。增加更大的视野范围。