## Slide 1
机电一体化系统的构成
机械16-1班A组

## Slide 2
机电一体化洗衣机
采用微机(单片机)控制的全自动洗衣机的功能比机械控制式全自动洗衣机更多，同时控制方面更为灵活。
这种洗衣机的最大优点是给予使用者足够的自由操作的空间，使用者可以根据自己的习惯和要求来自编洗衣程序。
但是，如果使用者对自编洗衣程序的方法不熟悉，那么:这种自编洗衣程序的功能则形同虚设。
这类洗衣机采用单片机实现模糊控制。理论上，模糊控制洗衣机上只需设-一个控制键。使用者只需按下这个控制键，洗衣机就可自动完成洗涤过程。

## Slide 3
机电一体化洗衣机
采用微机控制的全自动洗衣机
模糊控制的洗衣机

## Slide 4
模糊控制洗衣机原理：
1)根据传器检测到的布质、布量和衣物的脏污程度，通过模糊推理确定洗涤剂的投放量、水位、水流、脱水时间。
2)根据洗涤过程中桶内水的混浊度的变化，实时模糊控制洗涤时间。
3)根据漂洗后桶内水的混浊度确定是否结束漂洗。

## Slide 5
浑浊度传感器
布质量传感器
水位传感器
外部存储器
单片机
稳压与低电压复杂电路
串口通信
PC机
直流驱动
电机驱动
BUS
LCD
电机
一个直流电机或伺服电机
洗衣机的四肢和嘴
洗衣机的感觉器官
洗衣机的大脑
洗衣机的智力开发系统

## Slide 6
1)混浊度传感器
混浊度传感器-般采用红外光电传感器。混浊度传感器浸泡在洗衣桶的溶液内，主要由-一个红外发射管和一一个红外接收管组成。红外发射管发出一定强度的红外光，红外接收管在溶液的另一侧接收红外光。根据红外接收管接收到的红外光的强度，就可以确定溶液的混浊程度。
可以通过溶液的混浊度确定漂洗过程是否应该结束，通过溶液混浊度的变化率判断洗衣过程是否应该结束

## Slide 7
2)布质布量传感器
布质布量的检测一般在洗涤之前进行。在一定水位的前提下，布质布量不同，产生的布阻抗不同。测量布质布量时，先向洗衣桶内加入- -定量的水，起动电机带动波轮转动，然后突然切断电源。电机靠惯性继续旋转，但此时电机处于发电状态，会产生一定的感应电势。
由于不同的布质布量会形成不同的布阻抗，而不同的布阻抗对电机产生不同的制动效果。
经过大量试验,归纳出模糊推理规则，就能根据感应电势的大小和持续时间长短，推断出布质布量

## Slide 8
3)水位传感器
水位测量采用LC水位传感器。传感器内的电感电容与外电路构成LC振荡器，水位的高低影响电感值的大小，因而影响传感器的振荡频率。由其振荡频率就可测得水位。

## Slide 9
组成元素 | 机械本体 | 控制及信息原件 | 传感检测部分 | 动力与驱动 | 执行部分
组成原件 | 洗衣机机械部分 | PC机、单片机、外部存储设备 | 各种传感器 | 电能、电机驱动、直流驱动 | 电机、LCD
洗衣机机系统的构成元素表