## Slide 1: 机电一体化基本概念
机电一体化技术：从系统的观点出发，将机械技术，微电子技术，信息技术，控制技术等在系统工程基础上有机的加以综合，以实现整个系统最佳化的一门新科学技术。
机电一体化不是机械与电子简单的叠加，而是在信息论，控制论和系统论的基础上建立起来的应用技术。

## Slide 2: 我组以自动波轮洗衣机为例
全自动洗衣机功能
全自动洗衣机结构组成
全自动洗衣机工作原理

## Slide 3: 功能介绍
随着社会经济的发展和科学技术水平的提高，家庭电器全自动化成为必然的发展趋势。全自动洗衣机的产生极大的方便了人们的生活。洗衣机的工作流程由进水，洗衣，排水，和脱水四个过程组成。在半自动洗衣机中，这四个过程分别用相应的按扭开关来控制。全自动洗衣机中，这四个过程可做到全自动依次运行，直至洗衣结束。

## Slide 4: 机构组成
机械支持系统——箱体，吊杆，面架
电子控制系统——程序控制器（控制洗衣机整个工作过程），传感器（控制水位），安全开关（控制开盖和脱偏），进水阀和牵引器

## Slide 5
洗涤脱水系统——内桶，外桶，波轮
传递系统——电动机（洗衣机动力来源），离合器（主要完成洗涤和脱水的动力切换和减速），三角带（将动力传给离合器），电容，进水阀，排水阀，排水管

## Slide 6: 工作原理
波轮式全自动洗衣机，其机械原理是用普通电机通过皮带传动带动离合器工作，以实现洗衣和脱水。波轮式全自动洗衣机的机械结构如图1所示，它主要由储水桶、脱水桶、波轮、平衡块、牵引器、离合器、电机、皮带、及其连接各个部件的安装底板等部分组成。工作原理是;
（1）、洗衣程序时，电机通过皮带带动离合器皮带轮转动，使离合器内轴（波轮轴）作减速旋转，此外外轴（脱水桶轴）处于侧动状态，离合器离合弹簧处于“分”的状态。
（2）、脱水程序时，牵引器先开始工作，拉开离合器手柄。作用是解除外轴制动，是离合器弹簧处于“合”的状态。然后电机带动离合器皮带轮旋转。使离合器外轴与离合器皮带轮作等速旋转。
（3）、洗衣机处于脱水状态时，如认为打开机盖，则通过连动开关是电机和牵引器断电。离合器外轴恢复侧动状态，使脱水桶停止自动，从而达到有关安全标准要求。

## Slide 7
离合器的机器作用有三点：
（1）洗衣时皮带轮转动使内轴减速旋转，此时外轴处于制动状态；
（2）脱水时皮带轮转动使外轴与皮带轮作等速旋转；
（3）需要时，使外轴制动

## Slide 8: 如图3所示，波轮式全自动洗衣机的洗衣桶（外桶）和脱水桶（内桶）是以同中心安放的。外桶同定，作盛水用。内桶可以旋转，作脱水用。内桶的四周有很多小孔，使内桶的水流相通。该洗衣机的进水和排水分别是进水电磁阀和排水电磁阀来执行。进水时，通过电控系统使进水阀打开，经进水管将水注入到外桶。排水时，通过电控系统使排水阀打开，将水向外桶排出到机外。洗涤正转、反转由洗涤电动机驱动波盘正反转来实现，此时脱水桶并不旋转。脱水时，通过电控系统将离合器合上，由洗涤电动机带动内桶正转进行甩干。高、低水位开关分别用来检测高、低水位。启动按钮用来启动洗衣机工作。停止按钮用来实现手动停止进水、排水、脱水及报警。排水按钮用来实现手动排水。