## Slide 1: 机电一体化产品
实例分析——针式打印机

## Slide 2: 机电一体化基本概念
机电一体化又称机械电子工程，是机械工程与自动化的一种，英语称为Mechatronics，它是由英文机械学Mechanics的前半部分与电子学Electronics的后半部分组合而成。 机电一体化技术是将机械技术、电工电子技术、微电子技术、信息技术、传感器技术、接口技术、信号变换技术等多种技术进行有机地结合，并综合应用到实际中去的综合技术，现代化的自动生产设备几乎可以说都是机电一体化的设备·
典型机电一体化产品有数控机床，机器人，汽车电子化产品，CAD/CAM系统，电梯，打印机等。我组主要以针式打印机作为实例来介绍。

## Slide 3: 打印机
打印机是计算机的输出设备之一，用于将计算机处理结果打印在相关介质上。 打印机的种类很多，按打印元件对纸是否有击打动作，分击打式打印机与非击打式打印机。按打印字符结构，分全形字打印机和点阵字符打印机。按一行字在纸上形成的方式，分串式打印机与行式打印机。按所采用的技术，分柱形、球形、喷墨式、热敏、激光式、静电式、磁式、发光二极管式等打印机。

## Slide 4: 针式打印机
打印机的内部结构
打印机的运行原理

## Slide 5: 打印机的内部结构
针式打印机的种类繁多，形式各异，一般分为机械装置和电路装置两大部分。其中，机械装置主要包括打印头、传动系统、机架和外壳等四部分；电路装置主要由控制电路和电源电路组成，控制电路又包括驱动电路、接口电路、检测电路和主控电路等几部分。如图1所示为打印机组成结构方框图。
计算机
打印头
传输系统
机架和外壳
打印机状态检测电路
驱动电路
控制电路
操作面板
接口
DIF开关
打印机机械部分
打印机电路部分

## Slide 6: 打印机的机械结构
针式打印机机械装置主要包括打印头、传动系统、机架和外壳等几部分。
打印头
打印头是打印机的关键部件之一，在打印头中有许多打印针，它是决定打印质量和打印速度的基本部件。一般，针数越多，打印机的打印品质越高，打印速度也越快。

## Slide 7: 传输系统
字车传动机构
字车传动机构是以字车电机为动力，通过传动机构带动字车沿导轨做左右往复的直线运动的机构。字车传动机构主要由直流伺服电机、装有打印头和色带盒的字车、导轨、导向轮及齿型皮带等几部分组成。
传输系统主要由字车传动机构、输纸机构和色带传动机构等构成

## Slide 8
输纸机构
输纸机构是使打印纸自动换行的机构，它以输纸步进电机为动力，通过输纸机构使打印纸按照规定的节拍向前或向后移动。

## Slide 9
色带传动机构
色带传动机构是驱动环形色带做单向步进循环移动的机构。色带常用涂有黑色或蓝色油墨的带状尼龙或薄膜制成，它的作用同复写纸一样，当打印针撞击色带时，通过色带的复印作用，在纸上印出字符或图形。

## Slide 10
机架和外壳
针式打印机的机架主要由左右墙板、电器组装框架和底座等几部分构成。外壳是整体塑压成型，一般分为上盖和壳体两部分。采用全封闭形式，能起防尘和降低噪音的作用。如图7所示为针式打印机的机架和外壳。

## Slide 11: 针式打印机电源电路
针式打印机的电源大多采用开关电源。针式打印机的直流输出电压主要有以下两组：
1）一组是+5V，主要供给逻辑电路和操作面板指示灯；
2）另一组主要为字车、输纸电机以及打印头驱动提供直流驱动电压源，不同机型的直流驱动电压有所不同，一般为16~40V。

## Slide 12: 针式打印机控制电路
针式打印机的控制电路又称控制驱动电路，是打印机的信息处理和控制中心。控制电路主要通过接口电路与计算机主机相连并通信，接收来自计算机的打印信息和控制命令，并把打印机的状态信号和应答信号反馈给计算机。
针式打印机的控制电路可以控制字车、输纸机构、打印头，接收控制面板上的控制信息，检测DIP开关状态及打印机的自检功能。
针式打印机的控制电路主要包括主控电路、驱动电路、检测电路和接口电路几部分。

## Slide 13: 针式打印机的工作原理
针式打印机本身就是一个微型计算机系统，它的全部工作都是由微处理器（CPU）控制。针式打印机的控制程序存放在只读存储器（ROM）中，这样开机CPU就可以工作。CPU既可以接收来自操作面板的各种控制指令，也可以接收来自计算机的指令，并对各种指令进行解释和执行。这些信号的传递都是通过计算机的接口完成的。针式打印机一般有文本模式（Text Mode）和位映像打印模式（Bit Image Print Mode）两种工作方式。

## Slide 14: 文本模式工作方式
通过文本模式工作时，针式打印机的打印数据是通过与计算机的接口从主机得到的。打印机得到的打印数据是要打印的字符的ASCII码，这些ASCII码存放在打印机内的打印缓冲区中。每当主机传送的数据装满打印缓冲区，打印机就会给主机发送一个“BUSY（忙）”信号。主机接到该信号后，暂停发送数据，然后打印机开始打印。
打印开始后，打印机内的CPU从打印缓冲区中取出打印字符的 ASCII码，经过计算得到该字符对应的字符点阵存储区的首地址。按地址逐个取出每列的点阵码，驱动打印针，撞击色带，在打印纸上形成打印字符。打印机的字符发生器ROM中，通常存有96种ASCII码及一些特殊字符的字形编码（有的打印机内也有汉字的点阵码，如1Q-1600K）。当缓冲区内的数据打印完成后，又一次开放打印机，接收主机送来的新打印数据，开始新的打印过程，以此循环，直到完成打印。

## Slide 15: 位映像打印模式工作方式
在位映像打印模式工作方式下，计算机送出的打印数据就是控制打印针的出针、收针的数据，所以程序设计入员可以直接编写程序来控制每根打印针，从而打印出图形、表格和汉字。

## Slide 16: 打印机执行打印的具体过程如下
首先打开打印机的电源，电源电路开始工作。
控制电路中的时钟电路开始工作，产生CPU、门阵列电路等时钟信号。
复位电路产生复位信号，使CPU复位。
CPU复位后，开始执行初始化程序，检测打印机各部分的状态。
初始化结束后，打印机进入待机状态，准备打印。
待打印机接收到打印信息后，打印机的控制电路对打印数据进行处理，处理完后向打印机驱动电路发出控制信号。

## Slide 17
字车驱动电路根据控制信号启动字车电机，将字车移至初始位置。之后，字车初始位置的传感器检测字车是否在初始位置，开始执行打印机的初始化。
输纸机构按照控制电路发来的信号，驱动电机工作，控制打印纸进入，并将打印纸移动至打印头的下面，准备打印。
准备工作完成后，打印机控制电路根据打印信息向打印头驱动电路发送打印信息，打印头控制与驱动电路驱动打印针打印一列。
打印完一列后，打印机控制电路又向字车发出信号，产生列间距、字间距。
待一行打印完毕后，控制电路向输纸驱动电路发出控制信号，输纸驱动电路启动输纸电机，输纸机构开始运转将打印纸向前移动一行。
与此同时，控制电路发出换行信号，字车驱动电路驱动字车换行（若是单向，则回车），为下一行打印做准备。

## Slide 18: 谢谢