## Slide 1: 生活中的机电一体化产品
打印机

## Slide 2: 打印机分类：
按一般分类来说打印机可以分为：针式打印机、喷墨打印机和激光打印机。
针式打印机：具有极低的打印成本和很好的易用性以及单据打印的特殊用途，很低的打印质量、很大的工作噪声。
喷墨打印机：有着良好的打印效果与较低价位的优点因而占领了广大中低端市场
激光打印机：激光打印机则是高科技发展的一种新产物，也是有望代替喷墨打印机的一种机型，它为我们提供了更高质量、更快速、更低成本的打印方式。

## Slide 3: 打印机结构组成：
1.喷墨的部分：主要就是字车、搓纸组件和横向移动就是x轴。
2.激光的部分：主要就是硒鼓、进纸部分、定影和激光器。
基于零部件结构的打印机的分类和特点
1.分类：如果按数据传输方式可分为串行打印机和并行打印机两类；但是如果按照打印机的工作原理，又可将打印机分为击打式和非击打式两大类。
2.特点：
①打印速度最高:52.5字体/秒。
②带国际字库。
③有并联及串联终端。
④热敏串行点方式的打印机。
⑤进行测量结果等的硬拷贝。

## Slide 4: 激光打印机工作原理：
激光打印机的主要工作原理是利用静电。静电还能使烘干机中的衣物缠绕成一团，或者形成从云端直扑地面的闪电。实际上静电就是在某种绝缘材料上积聚的电荷。由于带相反电荷的原子会相互吸引，因此具有异性静电场的材料会紧贴在一起。
总体来说，激光打印机想要打印出团，需要经历转换——曝光——转印——显影——定影这五大过程。

## Slide 5: 激光打印机工作原理——转换
我们的电脑里存放的页面、文档等等，这些素材，显然是不能被打印机直接拿来使用的，需要转化成打印机能用的数据，这个过程需要“翻译”，也就是打印语言。激光打印机领域最著名的打印语言，就是惠普的PCL打印语言。

## Slide 6: 激光打印机的工作原理——曝光
在充满了电荷的硒鼓表面，通过激光照射或是LED照射的方式，去点不需要的电荷，只保留需要的电荷，这就在硒鼓表面形成了一个带点的潜影。这时候，硒鼓再与墨粉仓想接触，有静电的部分就会吸附上墨粉，被放电的部分则是空白的，不会吸附墨粉，在硒鼓表面就形成了要打印的图像。

## Slide 7: 激光打印机的工作原理——转印
转印是指打印机纸盒的胶轮滚粘上来一张纸，这张纸与硒鼓相接，通过曝光和显影步骤感光鼓表面就形成了以正电荷表示的与打印图像完全相同的图像信息，然后吸附碳粉盒中的碳粉颗粒，形成了感光鼓接触前被一充电单元充满负电荷，当打印纸走过感光鼓时，由于正负电荷相互吸引，感光鼓的碳粉图像就转印到打印纸上。

## Slide 8: 激光打印机的工作原理——显影
在转化成为打印机能读懂的语音之后，激光打印机要想打印一页文档，首先要做的事情是给激光打印机的硒鼓充电，现在比较常见的是用充电辊和硒鼓接触并在一起转动的方式给硒鼓表面充电，让硒鼓表面充满静电荷。但是充满的状态下，就和电脑黑屏一样，显然是无法打印出图案的。这就需要第四道工序——显影

## Slide 9: 激光打印机的工作原理——定影
当墨粉吸附到纸张上之后，一方面会给硒鼓消电，清洁硒鼓表面，另一方面，带着吸附墨粉的纸张，会被打印机传动机构输送到纸张出口附件的定影单元，定影单元的作用就是吧纸张加热到一定的温度，这时候墨粉成分当中的蜡（或是无色塑料）就会升华，带着颜料一起沁入纸张纤维，形成牢固的图案。所以激光打印机打印出来的文档，刚打印好就拿起来，会发现纸张是热的。

## Slide 10: 谢谢