## Slide 1: 数控铣床
——机电一体化产品
机械14-2第三组

## Slide 2: 数控铣床概述
数控铣床是用数字化信息对机床的运动及其加工过程进行控制的、装备了数控系统的机床。
计算机数控系统是采用计算机控制加工功能，实现数字控制，并通过接口与外围设备连接。

## Slide 3: 数控铣床的组成
数控铣床的组成部分大致可以分为机械部分和电气控制两个部分，机械部分为机床的本体。
数控铣床由控制介质、电气控制柜、数控装置、伺服装置、辅助控制装置、检测装置和机床本体组成。

## Slide 4: 铣床的电气系统
机床电气系统是控制机床各部分的工作,协调完成机床加工任务的核心部分,它由大量继电器构成复杂的逻辑控制电路,通过接受由控制面板及机床各部分位置开关传米的信号经硬件逻辑运算,确定并控制机床的状态。从功能上,它可分为:三个坐标轴的控制、各坐标轴伺服电机速度位置控制、装卸刀、润滑系统、冷却系统、液压系统等辅助功能的控制从其结构功能上可以看出功能的复杂多样,必然要用复杂的控制系统米实现,该机床复杂的继电器逻辑控制线路构成的电气控制系统经长期使用,故障率高,由于许多备件必须进口,而且有些己不在生产,故难于维护。随着计算机及电子控制技术的发展,PC或CNC控制系统己经越米越多用于实现这种复杂多样的控制,因此,对机床改造己势在必行。

## Slide 5: 铣床的机械系统
1、床身
床身内部加强肋布置合理，具有良好的刚性， 底座上设有四个调节螺栓，便于机床调整水平，铣床切削液储液设在床身内部。
2、铣头部分
铣头部分由有级变速箱和铣头两个部件组成，铣头主轴支承在高精度轴承上，保证主轴具有高回转精度和良好的刚性。主轴装有快速换刀螺母，前端锥孔采用ISO30#锥度。主轴采用机械无级变速，调节范围宽、传动平稳、操作方便。制动机构能使主轴迅速制动，节省辅助时间。制动时通过制动手柄，撑开止动环使主轴立即制动。
3．工作台 工作台与床鞍支承在升降台较宽的水平导轨上，工作台的纵向进给是由安装在工作台右端的何服电动机驱动的，通过内齿带轮带动精密滚珠丝杠副，从而使工作台获得纵向进给。

## Slide 6
4．横向进给部分
在升降台前方装有交流伺服电动机，驱动床鞍作横向进给运动，其工作原理与工作台纵向进给相同。另外，在横向滚珠丝杠前端还装有进给手轮，可实现手动进给。
5．升降台
在其左侧装有锁紧手柄，它的前端装有长手柄可带动锥齿轮及升降 台丝杠旋转，从而获得升降台的升降运动。
6．冷却、润滑部分
冷却部分由切削液泵、出液管、回液管、开关及喷嘴等组成。切削液泵安装在机床底座的内腔里，将切削液从底座内储液池泵至出液管，再经喷嘴喷出，对切削区进行冷却。润滑部分采用机动润滑方式，用润滑泵通过分油器对主轴套筒、导轨及滚珠丝杠进行润滑，以提高机床的使用寿命。

## Slide 7: 主轴运动原理
数控铣床电动机通过同步带副将运动传递到主轴，主轴运动主要用变频电机，变频电机可以实现主轴相应转速的控制，可以把主轴无极变速。

## Slide 8: 工作台运动原理
步进电机与滚珠丝杠螺母副链接，步进电机让
丝杠提供动力，丝杠的转动让工作台移动起来

## Slide 9
数控装置是数控系统的核心，它由输入装置、控制运算器和输出装置构成。
伺服机构是数控机床的执行机构，由驱动装置和执行部件两大部分组成。
直线光栅
检测反馈装置将数控机床各个坐标的实际位移量、速度参数检测出来，转换成电信号，并反馈到机床的数控装置中。