## Slide 1: 熔融沉积3D打印机机电一体化系统
产品名称 | 产品属性 | 产品功能 | 产品组成（结构） |  |  | 机械装置运动形式 | 
3D打印机 | 机电一体化产品 | 三维成型 构造物体 | 机械装置 | 电子装置 | 控制部分 | 往复运动 | 旋转运动
3D打印机产品分析

## Slide 2: 3D打印机工作原理
3D打印机是根据三维模型要求，控制打印头在空间中有规律的移动，并将材料逐层叠加，制造出构件的打印设备。熔融沉积3D打印机是将固态塑料丝材或其他类塑料丝材通过送丝机构送入加热腔中，丝材在加热腔内成为熔融状态，上方未熔融的固态丝材作为活塞将其推出压送到喷嘴，实现工件的逐层打印。

## Slide 3: 熔融沉积3D打印机的 结构组成
3D打印机
机械硬件
控制系统
电子元件

## Slide 4: 机械硬件
3D打印机的机械硬件部分包括工作平台、送丝机构、挤出机构。
工作平台：四角安装配有弹簧的微调螺杆，对打印部件进行支撑，它能与最先打印的材料进行粘贴，从而很好固定将要打印的试件，为整个打印工作提供保障。
送丝机构：内部采用步进电机驱动送丝轮转动，通过送丝轮上的轮齿与辅助轮配合将材料加热至热腔内。送丝方式采用远端送丝与近端送丝结合的方式。
挤出机构：（活塞式基础装置）以喉管固态丝材作为活塞，通过步进电机对丝材进行输送，烙体丝材作为被推流体，将烙融态材料经喷嘴挤出。

## Slide 5: 控制系统
控制系统包括两方面，一是三维模型的切片处理控制流程，二是打印机实际工作控制流程。
（1）切片处理控制流程：打印工件前应将模型进行切片处理，将设计好的工件模型转化为STL文件，设计相应参数，最终生成可打印的切片文件。
（2）工作控制流程：切片文件载入后，打印机进行工件模型的打印，在打印的过程中温度控制系统回实时监测温度变化并进行调节，保证温度在工作范围内。每打印完一层工件模型，丝杆电机带动工作台下降一个层厚距离，进行下一层打印，整个程序控制系统会保证打印机按照此流程并工作至打印完成，工作台下降至最低端，停止工作。

## Slide 6
谢谢观赏