## Slide 1
新能源汽车充电系统
构造与检修
( 微课版 )
华东师范大学出版社

## Slide 2
新能源汽车充电系统认知
目 录 CONTENTS
任务1
项目一
新能源汽车充电系统的装调与测试
任务1
项目二
新能源汽车充电设备总成的装调与测试
任务1
项目三
新能源汽车充电的互操作性测试
任务1
项目四
新能源汽车充电系统的故障检修
任务1
项目五

## Slide 3
项目一
新能源汽车
充电系统认知

## Slide 4
任务1 认识新能源汽车充电系统
交流充电，也被称为交流慢充，是将220V交流电接入车载充电机，经其转换后输出直流电,对动力电池进行充电的方式。交流充电需要在新能源汽车上装配车载充电机，将地面交流电网能量转换为直流电对动力电池进行充电。
＞ 交流充电
一、新能源汽车的充电方式

## Slide 5
任务1 认识新能源汽车充电系统
常见形式：家用便携式随车充电枪和交流充电桩。
充电过程：主要由交流充电口、车载充电机、交流充电桩等部件组成。将充电枪插入交流充电口进行匹配，匹配成功后，车载充电机开始工作。
特点：充电功率小，充电时间长但成本较低。
＞ 交流充电
一、新能源汽车的充电方式

## Slide 6
任务1 认识新能源汽车充电系统
直流充电，又称直流快充或应急充电，是指以较大电流为新能源汽车提供短时充电服务。
充电方式：以直流电作为电能，通过专用直流充电口直接储存到动力电池内。
特点：充电功率大，充电速度快，但影响电池寿命。
＞ 直流充电
一、新能源汽车的充电方式

## Slide 7
任务1 认识新能源汽车充电系统
＞ 更换动力电池组
一、新能源汽车的充电方式
动力电池组快速更换优点
(1) 解决了充电时间长、续驶里程短的难题。
(2) 提高了车辆的使用效率，方便用户的使用。
(3) 降低了充电成本，提高了车辆运行的经济性。
(4) 提高了动力电池组的使用寿命。
(5) 有利于废旧电池的集中回收和再利用。

## Slide 8
任务1 认识新能源汽车充电系统
＞ 更换动力电池组
一、新能源汽车的充电方式
动力电池组快速更换缺点
(1) 建设换电站和购买备用动力电池组成本较高。
(2) 对于动力电池与新能源汽车的标准化、新能源汽车的设计改进、充电站的建设和管理以及动力电池的流通管理等有严格的要求。

## Slide 9
任务1 认识新能源汽车充电系统
无线充电技术允许新能源汽车在不使用导线或电缆的情况下自动连入电网进行充电。
＞ 无线充电
一、新能源汽车的充电方式
电磁感应式充电
初级线圈接入一定频率的交流电，通过电磁感应在次级线圈中产生一定的电流，从而将能量从传输端转移到接收端，完成无线充电的方式。

## Slide 10
任务1 认识新能源汽车充电系统
无线充电技术允许新能源汽车在不使用导线或电缆的情况下自动连入电网进行充电。
＞ 无线充电
一、新能源汽车的充电方式
磁场共振式充电
利用磁场共振在充电器与设备之间的空气中传输电荷，线圈和电容器在充电器与设备之间形成共振，实现电能高效传输。

## Slide 11
任务1 认识新能源汽车充电系统
无线充电技术允许新能源汽车在不使用导线或电缆的情况下自动连入电网进行充电。
＞ 无线充电
一、新能源汽车的充电方式
无线电波式充电
将变压器一次绕组、二次绕组分置于车外和车内，通过高频磁场的耦合传输电能。

## Slide 12
任务1 认识新能源汽车充电系统
移动式充电（MAC）埋设在指定路面之下，做成专用的新能源汽车充电区域（专用充电车道），不需要额外的空间。
＞ 移动式充电
一、新能源汽车的充电方式
接触式充电
感应式充电

## Slide 13
任务1 认识新能源汽车充电系统
新能源汽车共有4种充电模式
交流充电：充电模式1、充电模式2、充电模式3。
直流充电：充电模式4。
＞ 充电模式
二、新能源汽车充电系统的充电模式和连接方式
充电类型 | 充电模式 | 额定电压 | 与车辆通信 | 充电插头连接
交流充电 | 充电模式1 | AC 220V/16A | 无 | 插座
 | 充电模式2 | AC 220V/8A~16A | 通过充电电缆内的模块 | 插座
 | 充电模式3 | AC 220V/16A~63A | 通过充电站的模块 | 交流充电桩
直流充电 | 充电模式4 | AC 380V/30A~300A | 通过充电站的模块 | 非交流充电机

## Slide 14
任务1 认识新能源汽车充电系统
这种连接方式是指将新能源汽车和交流电网连接时，使用和新能源汽车永久连接在一起的充电电缆和供电插头，电缆组件是车辆的一部分。
＞ 连接方式
二、新能源汽车充电系统的充电模式和连接方式
连接方式A

## Slide 15
任务1 认识新能源汽车充电系统
这种连接方式是指将新能源汽车和交流电网连接时，使用带有车辆插头和供电插头的独立的活动电缆组件。
＞ 连接方式
二、新能源汽车充电系统的充电模式和连接方式
连接方式B

## Slide 16
任务1 认识新能源汽车充电系统
这种连接方式是指将新能源汽车和交流电网连接时，电缆组件、车辆插头(充电枪）和供电设备永久连接在一起，新能源汽车上具有车辆插座。
＞ 连接方式
二、新能源汽车充电系统的充电模式和连接方式
连接方式C

## Slide 17
任务1 认识新能源汽车充电系统
这种充电方式是指将电动汽车与供电网/供电设备连接时，使用了与供电设备永久连接的充电自动耦合器主动端和与电动汽车永久连接的充电自动耦合器被动端组成的充电自动耦合器。
＞ 连接方式
二、新能源汽车充电系统的充电模式和连接方式
连接方式D

## Slide 18
任务1 认识新能源汽车充电系统
这种充电方式是指将电动汽车与供电网/供电设备连接时，使用了与电动汽车永久连接的充电自动耦合器主动端和与供电设备永久连接的充电自动耦合器被动端组成的充电自动耦合器。
＞ 连接方式
二、新能源汽车充电系统的充电模式和连接方式
连接方式E

## Slide 19
任务1 认识新能源汽车充电系统
吉利帝豪EV450纯电动汽车的充电系统由交流充电口、直流充电口、车载充电机及分线盒、电池管理器、电机控制器和动力电池组等组成。
＞ 吉利帝豪EV450 纯电动汽车充电系统的组成
三、 典型车辆充电系统的组成及各部件的功能

## Slide 20
任务1 认识新能源汽车充电系统
＞ 吉利帝豪EV450 纯电动汽车充电系统各部件的功能
三、 典型车辆充电系统的组成及各部件的功能
充电口
交流充电口设置在车头左前翼子板上，直流充电口设置在车尾左后翼子板上。
充电指示灯
充电指示灯位于车辆充电口上方，用于指示不同的充电状态。

## Slide 21
任务1 认识新能源汽车充电系统
充电口照明灯为白色光，直接由BCM控制。
＞ 吉利帝豪EV450 纯电动汽车充电系统各部件的功能
三、 典型车辆充电系统的组成及各部件的功能
充电口照明灯
家用随车充电枪
家用随车充电枪由三脚充电插头、充电枪指示灯、充电插头和充电线缆组成。

## Slide 22
任务1 认识新能源汽车充电系统
吉利帝豪EV450纯电动汽车的车载充电机安装在车辆前机舱右侧并集成了分线盒功能。
＞ 吉利帝豪EV450 纯电动汽车充电系统各部件的功能
三、 典型车辆充电系统的组成及各部件的功能
车载充电机

## Slide 23
任务2 新能源汽车充电系统工作原理
一、 典型新能源汽车充电系统的工作原理
新能源汽车充电系统的工作原理主要是通过充电桩或家用电源提供电能，经过车载充电机或直流快充桩的转换，将交流电变为适合动力电池的直流电。

## Slide 24
任务2 新能源汽车充电系统工作原理
一、 典型新能源汽车充电系统的工作原理
＞ 快充（直流高压充电）
＞ 慢充（交流高压充电）
吉利帝豪EV450纯电动汽车的快充系统由直流充电口、直流充电线束和动力电池等部件组成。
吉利帝豪EV450纯电动汽车的慢充系统由交流充电口、交流充电线束、交流充电插座、动力电池和车载充电机等部件组成。

## Slide 25
任务2 新能源汽车充电系统工作原理
一、 典型新能源汽车充电系统的工作原理
＞ 充电锁枪功能
＞ 低压充电
为防止车辆充电过程中充电枪丢失，车辆具有充电枪锁功能。
吉利帝豪EV450纯电动汽车的低压充电系统由12V铅酸蓄电池、电机控制器、车载充电机（分线盒）和动力电池等部件组成。

## Slide 26
任务2 新能源汽车充电系统工作原理
一、 典型新能源汽车充电系统的工作原理
＞ 智能充电
＞ 制动能量回收
长期停放的车辆容易造成低压蓄电池馈电，低压蓄电池严重馈电将会导致车辆无法起动上电。为避免这一问题，电动汽车配置有智能充电功能。
吉利帝豪EV450纯电动汽车的能量回收系统由制动开关、动力电池、驱动电机、电机控制器和高压线束等部件组成。

## Slide 27
任务2 新能源汽车充电系统工作原理
二、 新能源汽车充电时的注意事项
01
不在电量耗尽后充电
02
保持电池温度在合理范围内
03
避免破坏充电设备
04
家用设备断电后不需重新连接
05
充电时人员离开车内
06
通风处充电
07
电量满后自动停止充电
08
先断开连接装置，后断开电源端插头
09
0℃以下充电较慢
10
搁置中处于半电状态

## Slide 28
任务2 新能源汽车充电系统工作原理
三、 新能源汽车充电系统的发展趋势
快充技术的持续演进
智能化与网联化
充电设施的多样化与普及化
车网互动与能源互联网
绿色化与可持续性
1
3
5
2
4