## Slide 1
新能源汽车充电系统
构造与检修
( 微课版 )
华东师范大学出版社

## Slide 2
新能源汽车充电系统认知
目 录 CONTENTS
任务1
项目一
新能源汽车充电系统的装调与测试
任务1
项目二
新能源汽车充电设备总成的装调与测试
任务1
项目三
新能源汽车充电的互操作性测试
任务1
项目四
新能源汽车充电系统的故障检修
任务1
项目五

## Slide 3
项目二
新能源汽车
充电系统的装调与测试

## Slide 4
任务1 交流充电系统的装调与测试
交流充电系统（慢充充电系统）主要由交流供电装置、交流充电线束、交流充电口、车载充电机、高压配电盒以及动力电池等组成。
一、 交流充电系统的组成

## Slide 5
任务1 交流充电系统的装调与测试
二、 交流充电系统各部件的功能
＞ 交流供电装置
交流供电装置（交流充电桩）是指采用传导方式为具有车载充电机的电动汽车提供交流电源的专用供电装置。

## Slide 6
任务1 交流充电系统的装调与测试
二、 交流充电系统各部件的功能
＞ 随车充电枪总成
随车充电枪总成是连接电动汽车和交流供电装置的载体，其基本作用是传输电能。随车充电枪总成本质就是连接导线，在没有交流充电桩时使用，直接接入家庭220V交流电即可。

## Slide 7
任务1 交流充电系统的装调与测试
二、 交流充电系统各部件的功能
＞ 交流充电口
交流充电口的作用是把供电装置输出的交流电能引到车载充电机上，同时也将用于监测连接器的连接状态。
交流充电可以分为单相交流充电和三相交流充电两种，其充电口相同。

## Slide 8
任务1 交流充电系统的装调与测试
二、 交流充电系统各部件的功能
＞ 车载充电机
车载充电机的主要作用是将主电网（外部电网）输入的交流电压转换成能够对动力电池进行充电的直流电压，以此保证电动汽车动力电池安全并实现自动充满电的功能。

## Slide 9
任务1 交流充电系统的装调与测试
三、 交流充电方式的注意事项
充电设备检查
充电连接
充电设备匹配
充电环境
充电安全
1
3
5
2
4

## Slide 10
任务2 直流充电系统的装调与测试
一、 直流充电系统的组成
直流充电系统（快充充电系统）主要由直流供电装置、直流充电线束、直流充电口以及动力电池等组成。

## Slide 11
任务2 直流充电系统的装调与测试
二、 直流充电系统各部件的功能
＞ 直流供电装置
直流供电装置是固定安装在电动汽车外，与交流电网连接，可以为电动汽车动力电池提供直流电源的供电装置。

## Slide 12
任务2 直流充电系统的装调与测试
二、 直流充电系统各部件的功能
＞ 直流供电装置
直流供电装置与交流供电装置的区别
（1） 交流供电装置需要借助车载充电机来充电，直流供电装置不需要这个设备。
（2） 二者在充电速度上差别较大，以吉利帝豪EV450纯电动汽车为例，完全放电后通过交流充电桩充满需要8h，而通过直流快速充电桩仅需要2～3h。
（3） 安装要求和成本不同，通常直流供电装置必须使用三相四线AC 380V×（1±15%）的交流电，成本是交流供电装置的2～4倍。

## Slide 13
任务2 直流充电系统的装调与测试
二、 直流充电系统各部件的功能
＞ 直流充电口
直流充电口的作用是把供电装置输出的直流电源通过车辆接口、导线传到动力电池的正负极上，同时连接用于监测插接器连接状态的线路。

## Slide 14
任务2 直流充电系统的装调与测试
三、 直流充电方式的注意事项
01
先关防护盖后关充电口盖
02
避免插头受碰撞
03
避免线缆受挤压
04
不拉扯缠绕线缆
05
不将线缆靠近热源
06
充电后关闭插座防护盖和充电口盖
07
开车前拔出充电插头
08
开启充电线缆防盗功能