## Slide 1
新能源汽车充电系统
构造与检修
( 微课版 )
华东师范大学出版社

## Slide 2
新能源汽车充电系统认知
目 录 CONTENTS
任务1
项目一
新能源汽车充电系统的装调与测试
任务1
项目二
新能源汽车充电设备总成的装调与测试
任务1
项目三
新能源汽车充电的互操作性测试
任务1
项目四
新能源汽车充电系统的故障检修
任务1
项目五

## Slide 3
项目四
新能源汽车
充电的互操作性测试

## Slide 4
任务1 交流充电的互操作性测试
一、 充电互操作性测试的概念
充电互操作性指相同或不同型号、版本的供电设备与电动汽车通过信息交换和过程控制，实现充电互联、互通的能力。
新能源汽车交流充电互操作性测试包括充电控制过程测试、充电连接控制时序测试、充电异常状态测试、充电控制输出测试和控制回路测试五部分

## Slide 5
任务1 交流充电的互操作性测试
二、 交流充电互操作性的测试条件
环境条件
电源条件
车辆要求
仪器、仪表要求
其他要求
1
3
5
2
4
《电动汽车传导充电用连接装置第2部分：交流充电接口》要求（GB/T 20234.2-2015）

## Slide 6
任务1 交流充电的互操作性测试
三、 交流充电的控制过程

## Slide 7
任务1 交流充电的互操作性测试
三、 交流充电的控制过程
充电流程分为插枪、确认完全连接、充电准备就绪、起动充电、充电过程监测和充电结束6个阶段。
将充电桩的充电插头插入充电插座中，此时车辆处于不可行驶状态。
＞ 插枪

## Slide 8
任务1 交流充电的互操作性测试
三、 交流充电的控制过程
车辆上的充电控制装置通过测量检测点3与端子PE之间的电阻值来判断充电口是否已完全连接。
＞ 确认完全连接

## Slide 9
任务1 交流充电的互操作性测试
三、 交流充电的控制过程
在车载充电机自检完成且没有故障的情况下，当动力电池处于可充电状态时，车辆控制装置闭合开关S2，表示车辆充电准备就绪。
＞ 充电准备就绪
充电控制装置通过判断检测点2的PWM信号确认当前供电设备的最大供电能力通过测量检测点3与端子PE间的电阻来确认电缆的额定容量。
＞ 起动充电
充电过程中，供电控制装置对检测点1进行周期性监测，车辆控制装置对检测点2和检测点3进行周期性监测。
＞ 充电过程监测

## Slide 10
任务1 交流充电的互操作性测试
三、 交流充电的控制过程
车辆设置的结束条件达到或者驾驶员对车辆实施停止充电指令。
＞ 充电结束

## Slide 11
任务2 直流充电的互操作性测试
一、 直流充电互操作性的测试条件
根据《电动汽车传导充电互操作性测试规范第2部分：车辆》（GB/T 34657.2-2017）的规定，直流充电互操作性测试所需要的环境条件、电源条件、仪器仪表要求和车辆要求与交流充电互操作性测试相同。
不同的是，进行直流充电互操作性测试的车辆，其直流传导充电通信协议必须符合《非车载传导式充电机与电动汽车之间的数字通信协议》（GB/T 27930-2023）的规定，直流充电连接装置应满足《电动汽车传导充电用连接装置第3部分：直流充电接口》（GB/T 20234.3-2023）的规定。

## Slide 12
任务2 直流充电的互操作性测试
二、 直流充电的控制过程
在整个充电过程中，非车载充电机控制装置监测接触器K1、K2、K3、K4的状态，电动汽车车辆控制装置监测接触器K5和K6状态并控制其接通及断开。
充电流程分为物理连接阶段、低压辅助上电、充电握手阶段、充电参数配置阶段、充电阶段和充电结束6个阶段

## Slide 13
任务2 直流充电的互操作性测试
二、 直流充电的控制过程
1. 充电枪自然状态。开关S闭合、未插入充电插座中的CC1，经R2、开关S与PE构成回路。
2. 物理连接阶段1。开关S断开、未插入充电插座（捏枪）。
3. 物理连接阶段2。开关S断开、插入充电插座（捏着插枪）。
4. 物理连接阶段3。开关S闭合、充电枪完全连接，电子锁动作（插入松手）。
＞ 物理连接阶段
辅助电源闭合，在充电口完全连接后闭合K3和K4，使低压辅助供电回路导通。
＞ 低压辅助上电

## Slide 14
任务2 直流充电的互操作性测试
二、 直流充电的控制过程
1. 握手起动。当充电机和BMS完成物理连接并低压辅助上电后，进入握手起动阶段。
2. 绝缘监测。在充电机端和车辆端均设置绝缘监测（IMD）电路，供电接口连接后到K5、K6闭合充电之前，由充电机负责充电机内部（含充电电缆）的绝缘检查。
3. 泄放。充电机进行IMD检测后，应及时对充电输出电压进行泄放。
4. 握手辨识。残余电压泄放完毕后，退出泄放电路，断开接触器K1和K2，进入握手辨识步骤，双方同时开始周期发送通信辨识报文。
＞ 充电握手阶段

## Slide 15
任务2 直流充电的互操作性测试
二、 直流充电的控制过程
BMS首先向充电机发送动力电池充电参数报文（BCP），充电机收到后配置充电参数并向BMS发送时间同步和充电机最大输出能力参数（CTS）, BMS据此判断能否进行充电。
＞ 充电参数配置阶段
在整个充电阶段，BMS实时向充电机发送蓄电池充电总状态（BCS）和蓄电池充电需求报文（BCL）,充电机收到后向蓄电池发送充电机充电状态（CCS），车辆开始充电。
＞ 充电阶段
BMS根据充电过程是否正常、蓄电池状态是否达到BMS自身设定的充电结束条件以及是否收到充电机中止充电报文（CST）来判断是否结束充电。
＞ 充电结束