## Slide 1
微型计算机的输入设备和输出设备是人机交互的主要装置。输入设备是用于向计算机输入命令、程序、数据、文本、图形、图像、音频和视频等信息。其主要作用是把人可读的信息转变为计算机能识别的电信号（用二进制代码表示）输入计算机；而输出设备是把计算机内部加工处理的信息，用人所能识别的形式（如字符、图形、图像、音视频等）表示出来，它包括显示设备、打印设备、语音输出设备、图像输出设备、视频输出设备等。
1．键盘
键盘是计算机主要的输入设备。用户可以通过键盘向计算机输入指令、程序、数据和字符。键盘上每一个按键在计算机中都有唯一的代码。当按下某个键时，键盘接口将该键的二进制代码送入计算机主机中，并将按键字符显示在显示器。目前普遍使用的是电容式101键键盘。另外，还有104键和107键键盘。键盘与主机的接口有PS/2、USB、无线三种接口，键盘的PS/2接口为紫色。
一．输入设备
专题三 选用和连接信息技术设备（二）

## Slide 2
常见的101键键盘可分为四个区：功能键区、字符键区、光标控制键区和数字键区，如下图所示。
键盘示意图

## Slide 3
键盘操作方法
操作键盘的要领是，键盘左半部分由左手负责，右半部分由右手负责，每一
只手指都有固定的按键。输入前手指定位于引导键上，输入时不同手指按分工
上下移动敲击相应的按键。
引导键
各手指负责的按键

## Slide 4
名称 | 作 用
Enter | 回车键。两种作用：一种是换行，结束上行输入，光标移到下一行；另一种是确认,命令输入完了都要按回车键确认并执行。
Shift | 上档键。按住该键不放可输入上档字符；若当前键盘是小写状态，按住该键不放可输入大写字母，反之可输入小写字母
Caps Lock | 大写字母锁定键。按该键，Caps Lock指示灯亮时可输入大写字母；再按该键，Caps Lock指示灯灭时键盘又恢复小写状态
Backspace | 退格键。按一次该键可删除插入点前边的一个字符
Delete | 删除键。按一次该键可删除插入点后边的一个字符
Insert | 插入与改写转换键。键盘处于插入状态时，后来输入的字符插入到插入点的前面；键盘处于改写状态时，后来输入的字符覆盖插入点位置的字符
Tab | 制表键。按该键，光标可移动一个制表位置，光标可在表格中移动一格
Ctrl | 控制键。该键不单独使用，一般与其它键配合使用，起某种控制作用
Alt | 变换键。该键不单独使用，主要用于组合键
键盘按键名称及作用

## Slide 5
名称 | 作 用
F1～F12 | 功能键。其功能通常由具体的软件来定义
PrintScreen | 屏幕打印键。使用该键可将屏幕内容复制到剪贴板
ESC | 中止或取消键。按该键可取消一个操作或中止一个程序，退出菜单等
Scroll Lock | 屏幕滚动锁定键。按下该键，屏幕显示停止滚动，直到再按该键为止
Home | 按该键光标快速移到行首
End | 按该键光标快速移到行尾
PageUp | 上翻页键。按该键往前翻一屏内容
PageDown | 下翻页键。按该键向后翻一屏内容
NumLock | 数字锁定键。按下该键，当NumLock指示灯亮时，小键盘处于上档数字输入状态；再按该键，当NumLock指示灯灭时，则下档的光标控制键起作用
键盘按键名称及作用

## Slide 6
2．鼠标
鼠标是一种手持式屏幕坐标定位设备，鼠标的主要功能是进行光标定位或用来完成某种特定的输入。与键盘相同，鼠标的接口有PS/2、USB、无线三种接口，鼠标的PS/2接口为浅绿色。常用的鼠标是2个按键中间带一个滚轮，右手握鼠标时，左边的按键为拾取键，用来定位和执行操作；右边的按键为快捷菜单选择键，中间滚轮用来滚动屏幕显示信息。
要熟练操作计算机必须先学会鼠标的使用，鼠标的操作主要有以下几种。
◆指向：通过移动鼠标使得鼠标指针快速指向操作对象。
◆单击：移动鼠标指针指向某个对象时，按下鼠标左键并松开称为“单击”。单击一个图标、文件或文件夹名一般起选择作用；单击菜单选项、工具按钮一般起执行作用。
◆双击：移动鼠标指针指向某个对象时，快速连续按两下鼠标左键并松开称为“双击”。双击一个图标、文件或文件夹名一般起打开作用。
一．输入设备

## Slide 7
一．输入设备
◆右击：移动鼠标指针指向某个对象时，按下鼠标右键并松开称为“右击”。右击一个对象一般会弹出快捷菜单，供进一步选择操作。
◆拖动：移动鼠标指针指向某个对象时，按住鼠标左键不放的同时移动鼠标，移动到合适位置再松开鼠标，拖动一般用于改变对象的位置。
◆右键拖动：移动鼠标指针指向某个对象时，按住鼠标右键不放的同时移动鼠标，移动到合适位置再松开鼠标，右键拖动的结果会弹出一个快捷菜单，一般有三个选项“移动到当前位置”、“复制到当前位置”、“在当前位置创建快捷方式”。鼠标指针形状与表示的状态如下表所示。
鼠标指针 | 表示的状态 | 鼠标指针 | 表示的状态
 | 准备状态 |  | 文本选择状态
 | 忙碌状态 |  | 精确调整大小
 | 移动对象 |  | 禁用状态
 | 调整对象大小 |  | 超链接状态

## Slide 8
3．扫描仪
扫描仪通常用于将印刷材料上的文字或图片扫描输入到计算机中，以图像的形式保存起来，进而实现对这些图像形式的信息的处理，扫描仪属于光学输入设备，也是常用的图像采集设备。把印刷材料扫描输入计算机后，保存成JPG图片，然后借助光学字符识别软件（如尚书六号、方正OCR）识别成文本。
4．触摸屏
触摸屏是一种多媒体输入定位设备，用户可以直接用手或激光笔在屏幕上触及屏幕上的菜单、按钮、图标等，向计算机输入信息。当手指在屏幕上移动时，触摸屏将手指移动的轨迹数字化，然后传送给计算机，计算机根据获得的数据进行处理，有效地提高了人机对话效率。当前广泛使用的触控电脑其屏幕就是采用触摸屏。触摸屏既是输入设备又是输出设备。
扫描仪
一．输入设备

## Slide 9
5．手写和语音输入设备
手写输入设备一般由书写板和输入笔组成，使用过程中手写输入设备先读取书写板上的笔迹信息，分析笔划特征，在字库中匹配相应的字符，然后将其输入计算机，如联想手写板、汉王手写板，如下图所示。 手写输入属于根据字形输入。
语音输入设备可以将说话声音通过麦克风输入到计算机中，通过计算机中语音识别系统（如迅飞语音输入系统、IBMvoice）将语音转换为相应的信号，或直接将语音识别成汉字。利用微信语音输入属于语音识别技术的应用。
一．输入设备
手写板

## Slide 10
6．数码相机和数码摄像机
数码相机主要用于拍摄数字化照片，数码摄像机主要用于拍摄数字化视频，它们可以直接与计算机相连接，作为计算机的一种输入设备，把拍摄的图片或视频直接输入到计算机中进行处理。利用数码相机或数码摄像机拍摄的图像默认存储格式为jpg；拍摄的视频其默认的格式为avi。
7．读卡器
读卡器（Card－Read）是指用于在电脑中，将多媒体卡作为移动存储设备进行读写的接口设备。读卡器通常采用USB口连接到电脑上，可以访问多种格式的存储卡,将存储卡当作一般的闪盘来读取。智能手机、数码相机、数码摄像机、MP3等使用的各种存储卡，如SD卡、MiniSD卡、SM卡、CF卡等都可以放在读卡器上读取，把数据读入计算机中。
数码相机
数码摄像机
一．输入设备

## Slide 11
1．显示器
显示器也称为屏幕或监视器，显示器是人机交互的主要界面，其作用是将内存中的信息转换成直观的字符、图形输出。常见的显示器主要有三种类型：阴极射线管 （CRT）显示器、液晶显示器（LCD）、等离子显示器（PDP）。
显示器的主要性能指标有：
（1）显示屏的大小：人们通常用显示屏对角线的长度表示显示屏的大小，单位为英寸，如19英寸,21英寸等。显示屏幕横向与纵向的比例一般为4:3或16:9。
（2）分辨率：它反映显示器的清晰度，用整个屏幕可显示的像素的个数表示，一般记为“水平像素个数*垂直像素个数”，如800*600、1280*1024等。一般来说分辨率越高，显示的字符越小，显示越清晰， 但实际显示效果还与显示卡的性能有关。
（3）点距：点距是指像素点之间的距离，点距越小，图像越清晰。目前常见的点距有0.33、0.28、0.21等。
（4）刷新频率：以图像每秒钟更新的次数来表示刷新频率，刷新频率越高，图像稳定性越好。刷新频率的高低对人的眼睛有很大影响，如CRT显示器刷新频率低于60Hz，屏幕会抖动得很厉害，眼睛容易疲劳。CRT显示器的刷新频率一般设置为75Hz或85Hz，液晶显示器刷新频率默认为60Hz。
二．输出设备

## Slide 12
2．打印机
打印机是计算机常见的输出设备，如下图所示。按打印的原理来分，可以分为常见的三类：针式打印机、喷墨打印机和激光打印机。现在使用最多的是激光打印机，激光打印机最显著的优点是：打印速度快、打印品质好（可以达到相片级的质量）、工作噪声小等。针式打印机是最老式的打印机，目前只有一些单位打印发票、财务报表之类的才有在用。喷墨打印机在彩色打印、特殊介质打印方面还在大量应用。
打印机最重要的性能指标是打印分辨率，也称为输出分辨率。打印分辨率是指在每英寸的纸张上最多能打印的点数，用“横向点数*纵向点数”表示，单位为dpi，激光打印机最低的打印分辨率为600*600dpi。打印分辨率越高，打印越精密，打印的效果越清晰，也表示打印机的质量越高。
二．输出设备
打印机

## Slide 13
3D打印机又称三维打印机（3DP），是由一位名为恩里科·迪尼（Enrico Dini）的发明家设计的一种神奇的打印机，不仅可以“打印”一幢完整的建筑，甚至可以在航天飞船中给宇航员打印任何所需的物品的形状。它是一种基于快速成形技术的机器，它可以将使用3D软件设计的三维模型或原形，“分区”成逐层的截面，即切片，运用特殊蜡材、粉末状金属或塑料等可粘合材料，通过打印一层层的粘合材料，然后叠加到一起制造三维的物体。3D打印广泛应用于模具制造、建筑、工业设计等领域。
二．输出设备
3D打印机

## Slide 14
3．音箱或耳机
音箱是多媒体计算机必不可少的输出设备。现在使用的音箱一般为有源音箱，可以分为2.0、2.1、5.1等。音箱必须与声卡相配合才能发挥其功能。耳机是一种个人随身音响，常见的有耳塞式、头戴式、无线耳机，有的耳机把输入、输出功能整合在一起，我们把它称为耳麦。音箱是输出设备，麦克风是输入设备，耳麦既是输入又是输出设备。
4．绘图仪
绘图仪是比较常用的一种图形输出设备。绘图仪是一种能在计算机指令控制下按照人们要求自动绘制图形的设备，它可以将计算机的输出信息以图形的形式输出，输出到纸上或其它材料上。它可用于绘制各种统计图、大地测量图、建筑设计图、电路布线图、各种机械图与计算机辅助设计图等。
二．输出设备
音箱
绘图仪

## Slide 15
5．投影仪
二．输出设备
投影仪又称为投影机，是一种可以将幻灯片、图像或视频等投射到幕布上的设备。投影仪广泛应用于家庭、会议室、展览厅、娱乐场所等，目前常见的投影仪主要有DLP（数字光学处理）、LCD(液晶)两大类别。DLP投影仪的特点是对比度高，而LCD投影仪的优势是色彩表现效果好。投影仪的技术指标主要有对比度、亮度、色彩平衡，分辨率等。投影仪是一种常见的多媒体输出设备。
投影仪

## Slide 16
三．常见移动终端的使用
移动终端也移通信终端是指可以在移动中使用的具备通信功能的计算机设备，它可以通过无线局域网、无线电波、蓝牙和红外线进行通信，包括手持智能终端、智能手机、笔记本、平板电脑、车载电脑等，有些智能手表和智能手机也可以当作移动终端。移动终端一般可用于通话，拍照、听音乐、上网，有的还有定位、信息处理、指纹扫描、身份证扫描、条形码扫描及打小票等功能。移动终端可以通过wifi连接到互联网，作为互联网的移动通信设备。
手持智能终端

## Slide 17
三．常见移动终端的使用
可穿戴设备
可穿戴设备是指可以直接穿身上，或者整合到用户的衣服或配件的一类便携式信息技术设备。可穿戴设备不仅是硬件，还可以通过软件和网络支持来实现更多的功能，用以监测个人的体征信息和扩展感和能力等。可穿戴设备具备部分信息采集和处理功能，需要通过网络、蓝牙等连接到手机或其它信息技术终端，才能具备完整的使用功能。主流产品有智能手表、智能手环、智能眼镜、智能服装和智能鞋袜等，如下图所示。
『知识扩展』
智能手表
智能手环
智能眼镜
智能衣服

## Slide 18
四．连接信息技术设备
为了更好地发挥信息技术设备的功能，需要将不同类型的信息技术设备连接在一起，以便传递数据，使它们能协调工作。
1.计算机与外围设备的连接
计算机的外围设备有键盘/鼠标、显示设备、音频设备、打印机、扫描仪等，一般是使用相应信号线将外围设备连接到主机的外部设备接口。
USB是一种比较通用的接口，计算机连接打印机、扫描仪、U盘、移动硬盘、数码相机和数码摄像机就可以使用USB接口和线缆。
显示器、投影仪、数字电视等显示设备与计算机连接，可以使用VGA、HDMI、DP（Display Port）、DVI接口，使用对应类型的线缆进行连接，如图1-3-21所示。
计算机连接音频设备，一般使用3.5mm同轴音频信号线和接口进行连接。一般通过音频接口颜色来标识所接音频设备的类型，如“红色”接麦克风，“绿色”接音箱、耳机，“蓝色”接其他音频设备的输入信号，如图1-3-22所示。

## Slide 19
四．连接信息技术设备

## Slide 20
四．连接信息技术设备
2.信息技术设备接入互联网
当前多数的信息技术设备可以接入互联网进行远程访问，如打印机、平板电脑、数字电视、智能音箱、智能手表等。将信息技术设备接入互联网可以采用有线接入与无线接入两种方式。
（1）通过有线方式接入互联网
大多数的信息技术设备配备了有线网络接口（RJ-45接口），连接线使用双绞线，连接网络时先将双绞线接入水晶头，再将双绞线的一端插入网络接口，另一端插入交换或路由器的网络接口，就可以将信息技术设备接入网络。RJ-45网线及网络接口如图1-3-23所示。
（2）通过无线方式接入互联网
信息技术设备可通过无线方式，多数是使用WiFi接入网络。要使用WiFi网络，需要信息技术设备内置无线网卡，以及无线路由器或其它无线信号收发器。在进行网络连接时，先搜索Wi-Fi无线信号，输入相应的密码后即可连接。

## Slide 21
四．连接信息技术设备

## Slide 22
1．目前，打印质量最好的打印机是（ ）。
A．针式打印机 B．点阵打印机 C．喷墨打印机 D．激光打印机
2．在计算机中，鼠标器属于（ ）。
A．输出设备 B．菜单选取设备
C．输入设备 D．应用程序的控制设备
3．在下列设备中，不能作为微机输出设备的是（ ）。
A．打印机 B．显示器 C．扫描仪 D．音箱
4．显示器最主要的性能指标是（ ）。
A．显示器的大小 B．显示分辨率 C．显示器的品牌 D．色彩模式
5．下列属于计算机输入设备的是（ ）。
A．绘图仪 B．服务器 C．绘图仪 D．麦克风
6．键盘上Backspace键称为（ ）。
A．退格键 B．空格键 C．删除键 D．变换键
课后练习（二）

## Slide 23
7．要输键盘按键上的上档字符,可以使用（ ）。
A．Enter键 B．Shift键 C．Numlock键 D．Ctrl键
8．大小写锁定键是（ ）。
A．Tab键 B．Delete键 C．Capslock键 D．Print Screen键
9．欲将纸质的照片输入并存储在计算机中，可以使用（ ）。
A．手写板 B．打印机 C．扫描仪 D．投影仪
10．利用鼠标打开桌面上的一个文件的操作方法是（ ）。
A．单击 B．指向 C．拖曳 D．双击
11．将内存中加工处理的结果保存到硬盘的过程称为（ ）。
A．读盘 B．写盘 C．复制 D．输入
12．下列都属于数字图像采集工具的是（ ）。
A.扫描仪、显卡 B.数码相机、键盘
C.键盘、打印机 D.扫描仪、数码相机
13．以下设备不能采集视频的是（ ）。
A．视频采集卡 B．描扫仪 C．智能手机 D．数码摄像机
课后练习（二）

## Slide 24
14．通常数码相机所拍摄照片的格式是（ ）。
A．.pdf B．.avi C．.jpg D．.mov
15．条形码阅读仪是一种（ ）。
A．光输出设备 B．语音输入设备 C．手写识别设备 D．光输入设备
16．要截取整个屏幕内容可以使用键盘上的按键（ ）。
A．PageDown B．PrintScreen C．Scroll Lock D．Insert
17．要输入汉字不可以使用的设备是（ ）。
A．键盘 B．扫描仪 C．手写板 D．投影仪
18．绘图仪用于（ ）。
A．输入图像 B．输出图像 C．存储图像 D．编辑图像
19．以下属于既是输入设备又是输出设备的一项是（ ）。
①耳麦 ②触摸屏 ③移动磁盘 ④扬声器 ⑤U盘
A．①②③④ B．①③④⑤ C．①②③⑤ D．②③④⑤
20．VGA接口一般用于连接（ ）。
A．U盘 B．显示器 C．网络 D．键盘
课后练习（二）

## Slide 25
21．以下属于移动终端的是（ ）。
①FM收音机 ②上网本 ③智能手机 ④笔记本电脑
A.①②③ B.①③④ C.①②④ D.②③④
22．键盘上的删除键是（ ）。
A．Delete B．Backspace C．PageDown D．Enter
23．以下属于计算机必备的输入、输出设备的是（ ）。
A．鼠标和打印机 B．键盘和显示器 C．扫描仪和音箱 D．键盘和打印机
24．计算机的硬件主要包括输入设备、CPU、存储器和（ ）。
A．键盘 B．显示器 C．输出设备 D．内存
25．某华南虎生活习性研究性学习小组，要到动物园采集有关华南虎的信息，他们适合携带的工具有（ ）。
A．笔记本电脑、录音机、纸和笔 B．智能手机、扫描仪、数码相机
C．上网本、打印机、普通相机 D．数码相机、数码摄像机、录音笔
课后练习（二）

## Slide 26
课后练习（二）参考答案
题号 | 答案 | 题号 | 答案 | 题号 | 答案 | 题号 | 答案 | 题号 | 答案
1 | D | 2 | C | 3 | C | 4 | B | 5 | D
6 | A | 7 | B | 8 | C | 9 | C | 10 | D
11 | B | 12 | D | 13 | B | 14 | C | 15 | D
16 | B | 17 | D | 18 | B | 19 | C | 20 | B
21 | D | 22 | A | 23 | B | 24 | C | 25 | D