## Slide 1: 项目一 初识数控车床 任务四 数控车床维护与保养

## Slide 2: 任务导入
任务实施
拓展学习
思考与练习
任务描述
知识准备
数控车床定期保养的必要性
任务评价

## Slide 3
根据现有数控车床,完成数控车床的日常维护与保养工作。

## Slide 4
一、数控车床安全操作规程
（一） 数控车床标准坐标系
(1)工作时请穿好工作服、工作鞋,戴好工作帽及防护镜,不允许戴手套操作机床。
(2)机床通电前检查电压、气压、油压是否正常。
(3)机床通电后,检查各种开关、按钮和按键是否灵活,检查数控车床有无异常现象。
(4)开机后,检查各坐标轴能否回参考点。可将各轴手动向负方向移动一段距离后,再回参考点。
(5)开机后,机床应空运行15分钟以上,达到热平衡后再进行加工。
(6)工件和刀具定位可靠,夹紧牢固。
(7)自动运行前,应仔细检查程序,保证程序的正确性。
(8)操作过程中集中注意力,不得随意打开安全门,严禁用手接触刀具、工件和切屑等,不得离开岗位,随时关注加工动态。
(9)若发生比较严重的碰撞或故障,应立即按下紧急停止按钮。
(10)操作结束后,整理好工量具,及时清扫机床并上防锈油,各轴停在适合位置,关闭电源。

## Slide 5
二、数控车床维护与保养的目的
可以减少维修费用,降低产品成本,保证产品质量,提高生产效率。
三、数控车床维护与保养的内容
（一） 日常维护与保养（见表1-4-1）
（二） 一级维护与保养（见表1-4-2）

## Slide 6
完成对现有数控车床日常维护与保养,操作步骤如下：
(1)机床通电前,检查电压、气压、油压是否正常。
(2)机床通电后,查看电压、气压、油压是否正常;检查各种开关、按钮和按键是否灵活;
检查各坐标轴能否回参考点;电气柜冷却风扇是否工作正常、风道过滤网是否需要清洁;导轨、机床防护罩是否松动或漏水等。
(3)清扫数控车床主要部位的切屑及脏物(如卡盘、刀架、裸露的导轨、数控面板),对卡
盘、刀架、导轨做好防锈润滑保养工作。
(4)清洗机床外表、各罩盖内外区域,保证无黄袍、无死角。

## Slide 7
检测评分表

## Slide 8
现代企业“7S”管理理念
1. 整理(Seiri)
定义:区分必需品和非必需品,现场不放置非必需品。
目的:改善和增加作业面积,现场无杂物,行道通畅,提高工作效率;消除管理上的混放、
混料等差错事故;有利于减少库存、节约资金。
2. 整顿(Seiton)
定义:物品固定位置并标识,将寻找物品的时间降为零。
目的:通过人和物放置方法的标准化,实现目视管理,提高工作效率。
3. 清扫(Seiso)
定义:清扫到没有赃污的干净状态,注重细微之处。
目的:改善生产环境,当清扫过程中发现有油水泄露等异常状况发生时,必须查明原因
并采取措施加以改进。
4. 清洁(Seiketsu)
定义:将整理、整顿、清扫进行到底,并制度化。
目的:维护整理、整顿、清扫的成果,保持生产环境的完美和最佳状态。
5. 素养(Shitsuke)
定义:遵守规定,积极向上,文明与团队精神。
目的:提升员工素质,形成自觉遵守规章制度的习惯和作风,是“7S”活动的核心。
6. 安全(Safety)
定义:消除隐患,保障员工的人身安全和生产正常。
目的:建立健全各项安全管理制度,对操作人员的操作技能进行训练,全员参与,排除隐
患,重视预防。
7. 节约(Saving)
定义:减少浪费、降低成本。
目的:通过减少库存量、避免过剩生产等方式,降低企业成本,提高经济效益。
通过实施7S管理,现代企业工作环境得到显著改善,员工满意度提高。工作效率和工作质量得到提升,减少错误和浪费。企业的整体形象和竞争力得到提升,赢得更多客户的信
任和支持。

## Slide 9
1. 数控车床有哪些安全操作规程?
2. 如何制定数控车床日常维护规划?
3. 数控车床一级维护与保养包括哪些内容?