## Slide 1: 项目二 轴类零件编程与加工 任务一 心轴编程与加工

## Slide 2: 任务导入
任务实施
拓展学习
思考与练习
任务描述
知识准备
1.识识心轴的结构与作用
2.思考加工工艺、编程指令？
任务评价

## Slide 3
已知毛坯尺寸为 ϕ50×102,
选择合适的刀具及走刀路线,确定工艺参数,编写零件加工程序,完成零件加工与检测。

## Slide 4
指令格式 | G00 X（U） Z（W） ；
参数含义 | (1) X、Z为刀具终点绝对坐标； (2) U、W为刀具终点相对于起点的增量坐标； 如：G00 X20.0 Z10.0；是指刀具快速移动到坐标为（20，10）的位置。
使用说明 | （1）指令刀具移动速度由机床系统规定，无需在程序段中指定F； （2）指令为模态指令，一经使用持续有效，直到同组代码（G01、G02...）取代为止； （3）指令移动速度快，只能使用在空行程或退刀场合，以缩短时间，提高效率； （4）指令目标不能设置在工件表面，应保持一定的安全距离，且在移动过程中不能碰到机床、刀具等。
一、快速点定位指令G00
指刀具以机床规定的移动速度从所在位置快速移动到目标点位置。

## Slide 5
指令格式 | G01 X（U） Z（W） F ；
参数含义 | （1）X、Z为刀具终点绝对坐标； （2）U、W为刀具终点相对于起点的增量坐标； （3）F后的值为直线插补进给速度；
使用说明 | （1）指令用于零件切削加工，须指定刀具进给速度，且一段程序中只能指定一个进给速度； （2）指令移动速度较慢，空行程或退刀过程中用此指令则走刀时间长，效率低； （3）指令为模态指令，一经使用持续有效，直至同组G代码（G00、G02..）取代为止。
二、直线插补指令 G01
指刀具以编程指定的进给速度移动到目标点。

## Slide 6
指令格式 | G90 X（U） Z（W） F ；
参数含义 | (1)X、Z为圆柱面切削终点坐标值； （2）U、W为圆柱面切削相对循环起点的坐标增量； （3）F为切削循环过程中的进给速度。
外圆切削单一循环刀具运动轨迹 | 
使用说明 | （1）指令加工过程中，程序段中的M、S、T功能都不能改变；如果改变必须在G00或G01指令下变更，再指定单一固定循环指令。 （2）指令每一次切削加工结束后，刀具会返回循环起始点。 （3）指令可以将一系列连接的动作如“切入-切削-退刀-返回”用一条循环指令完成，进一步使程序简化。
三、外圆（内孔）单一切削循环指令G90

## Slide 7
一、切削用量的选择
（1）背吃刀量（）
（2）进给量
（3）切削速度（）
切削速度是指车刀切削刃上某一点相对于工件待加工面的瞬时速度，与主轴转速之间关系为：（m/min）。
式中——零件待加工表面的直径（mm）；
——主轴转速（r/min）。

## Slide 8: 任务导入
要求 | 特点 | 目的
精度高 | M级或更高精度等级的刀片；多采用精密级的刀杆;用带微调装置的刀杆在机外预调好 | 保证刀片重复定位精度，方便坐标设定，保证刀尖位置精度
可靠性好 | 断屑可靠性高的断屑槽型或有断屑台和断屑器的车刀；采用结构可靠的车刀，复合式夹紧结构和夹紧可靠的其他结构 | 断屑稳定；适应刀架快速移动和换位以及整个自动切削过程中夹紧不得有松动的要求
换刀迅速 | 车削工具系统；采用快换小刀夹 | 迅速更换，提高生产效率
刀片材料 | 较多采用涂层刀片 | 满足生产节拍要求，提高加工效率
刀杆截型 | 较多采用正方形刀杆，但因刀架系统结构差异大，有的需采用专用刀杆 | 刀杆与刀架系统匹配
二、可转位车刀的要求和特点

## Slide 9
类型 | 主偏角 | 适用机床
外圆车刀 | 45°、50°、60°、75°、90° | 卧式车床和数控车床
内孔车刀 | 45°、60°、75°、90°、91°、93°、95°、107.5° | 卧式车床和数控车床
端面车刀 | 45°、75°、90° | 卧式车床和数控车床
车槽刀 |  | 卧式车床和数控车床
螺纹车刀 |  | 卧式车床和数控车床
车刀刀片的材料主要有高速钢、
硬质合金、
涂层硬质合金、
陶瓷、
立方氮化硼和金刚石等
三、可换位车刀的种类

## Slide 10
外圆车刀种类 | 结构形式 | 加工特点
整体式外圆车刀 |  | 高速钢刀条刃磨而成，刃口锋利，切削速度较低，效率较低，用于有色金属、塑料等材料加工。
焊接式外圆车刀 |  | 由硬质合金刀片焊接在刀杆上，价格较低，磨损后需重磨，效率低。
可转位式外圆 车刀 |  | 效率高，故数控机床一般都选用可转位式外圆车刀进行加工。
常见的可转位刀片
四、外圆车刀的选用

## Slide 11
量具种类 | 量具图示 | 精度及应用
钢直尺 |  | 最简单的长度量具，常用长度有150，300，500和1000mm四种规格，测量精度低。
游标卡尺 |  | 工业上常用的测量长度的仪器，测量精度较高的工件。按游标的刻度值来分，游标卡尺又分0.1、0.05、0.02mm三种。
外径千分尺 |  | 长度测量仪器，测量分度值可达0.01mm，有0～Ф25mm、Ф25～Ф50mm、Ф50～Ф75mm等多种规格，测量精度高。
五、量具选择

## Slide 12
1.刀具选择
序号 | 刀具号 | 刀具名称 | 刀片/刀具规格 | 刀尖圆弧 | 刀具材料 | 备注
1 | T01 | 外圆车刀 | 35°V形刀片/20×20 | R=0.4 | YT15 | 93°
2.量具选择
序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注
1 | 钢直尺 | 0～150mm | 1 | 测长度
2 | 游标卡尺 | 0～125mm | 1 | 测外圆、长度
3 | 外径千分尺 | Ф25～Ф50mm | 1 | 测外圆

## Slide 13
3.工艺路线分析
粗加工路线
精加工路线

## Slide 14
4.装夹示意图
第一次装夹示意图
轮廓加工示意图
调头装夹示意图
轮廓加工示意图

## Slide 15
数控加工工艺卡 |  |  |  |  | 零件名称 |  |  | 材料名称 |  | 零件数量
 |  |  |  |  | 心轴 |  |  | 45钢 |  | 1
设备名称 | 数控 车床 | 系统 型号 |  | 发那科 | 夹具名称 |  |  | 三爪卡盘 | 毛坯尺寸 | φ50×102
工序号 | 工步内容 |  |  |  | 刀具号 |  | 主轴转速 （r/min） | 进给量 （mm/r） | 背吃刀量 /mm | 备注
车削 | （1）夹住毛坯外圆，保证伸出长度，车端面，以工件右端面中心建立工件坐标系。 |  |  |  | T01 |  | 600 | 0.1 | 0.5～1 | O0001
 | （2）外圆车刀粗精加工Φ和Φ外圆，保证尺寸精度和表面粗糙度要求。 |  |  |  | T01 |  | 600/800 | 0.2/0.1 | 2/1 | O0001
 | （3）调头用铜皮包裹并装夹Φ44外圆，车端面，控制总长，以左端面中心点建立工件坐标系。 |  |  |  | T01 |  | 600 | 0.1 | 0.5～1 | O0002
 | （4）外圆车刀粗精加工Φ外圆表面，保证精度尺寸和表面粗糙度。 |  |  |  | T01 |  | 600/800 | 0.2/0.1 | 2/1 | O0002
 | （5）拆卸零件，去毛刺。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
编制 |  |  | 审核 |  | 批准 |  | 年 月 日 |  | 共1页 | 第1页
数控加工工艺卡 |  |  |  |  | 零件名称 |  |  | 材料名称 |  | 零件数量
 |  |  |  |  | 心轴 |  |  | 45钢 |  | 1
设备名称 | 数控 车床 | 系统 型号 |  | 发那科 | 夹具名称 |  |  | 三爪卡盘 | 毛坯尺寸 | φ50×102
工序号 | 工步内容 |  |  |  | 刀具号 |  | 主轴转速 （r/min） | 进给量 （mm/r） | 背吃刀量 /mm | 备注
车削 | （1）夹住毛坯外圆，保证伸出长度，车端面，以工件右端面中心建立工件坐标系。 |  |  |  | T01 |  | 600 | 0.1 | 0.5～1 | O0001
 |  |  |  |  | T01 |  | 600/800 | 0.2/0.1 | 2/1 | O0001
 |  |  |  |  | T01 |  | 600 | 0.1 | 0.5～1 | O0002
 |  |  |  |  | T01 |  | 600/800 | 0.2/0.1 | 2/1 | O0002
 | （5）拆卸零件，去毛刺。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
编制 |  |  | 审核 |  | 批准 |  | 年 月 日 |  | 共1页 | 第1页

## Slide 16
程序
O0001；
T0101；
M04 S600；
G00 X55. Z5. M08；
G90 X48.5 Z-82. F0.2；
G90 X44.5 Z-20.；
G00 Z20. M09；
M05；
M00；
T0101；
M04 S800；
G00 X55. Z5. M08；
G00 X40. Z1.；
G01 X42. Z0. F0.1；
G01 X43.987 Z-1.；
G01 X43.987 Z-20.；
G01 X47.987；
G01 X47.987 Z-82.；
G01 X55.；
G00 Z20. M09；
M05；
T0100；
M30；
加工参考程序（右端）
程序
O0002；
T0101；
M04 S600；
G00 X55. Z5. M08；
G90 X44.5 Z-20. F0.2；
G00 Z50. M09；
M05；
M00；
T0101；
M04 S800；
G00 X55. Z5. M08；
G00 X40. Z1.；
G01 X42. Z0. F0.1；
G01 X43.987 Z-1.；
G01 X43.987 Z-20.；
G01 X55.；
G00 Z50. M09；
M05；
T0100；
M30；
加工参考程序（左端）

## Slide 17
1.加工准备
2.零件加工
(1)调出 O0001程序,加工零件右端外圆至达到尺寸要求。
(2)调头装夹,调出 O0002程序,粗、精加工外圆达到尺寸要求。
(3)拆卸零件,去毛刺,清扫机床。

## Slide 18
序号 | 评价项目 | 评价内容 | 评价要求 | 配分
1 | 职业素养 | 规范着装 | 规范穿戴好工作服、工作帽和工作鞋 | 2
 |  | 安全纪律 | 坚决服从指挥，严格遵守实训纪律和操作员规程，消除一切安全隐患 | 2
 |  | 工量具整理 | 按顺序分类规范摆放，做好维护与清点 | 2
2 | 工艺制定 | 装夹与定位正确 | 装夹与定位正确，若不正确为0分 | 2
 |  | 刀具选择合理 | 刀具选择合理，若不合理为0分 | 2
 |  | 加工路线合理 | 加工路线合理，若不合理为0分 | 2
 |  | 切削用量合理 | 切削用量合理，若不合理为0分 | 2
3 | 程序编制 | 坐标系原点选择正确 | 坐标系原点选择正确，若不正确为0分 | 2
 |  | 编程格式和指令使用正确 | 编程格式和指令使用正确，若不正确为0分 | 2
 |  | 基点坐标正确 | 基点坐标正确，若不正确为0分 | 3
4 | 机床操作 | 开机前检查、开机回参考点正确 | 开机前检查、开机回参考点正确，若不正确为0分 | 3
 |  | 工件装夹与对刀正确 | 工件装夹与对刀正确，若不正确为0分 | 3
 |  | 程序输入与校验正确 | 程序输入与校验正确，若不正确为0分 | 3
检测评分表

## Slide 19
检测评分表
序号 | 评价项目 | 评价内容 | 评价要求 | 配分
5 | 零件加工 | Φmm | 超差0.05，扣5分，依次类推，扣完为止 | 10
 |  | Φmm（左端） | 超差0.05，扣5分，依次类推，扣完为止 | 10
 |  | Φmm（右端） | 超差0.05，扣5分，依次类推，扣完为止 | 10
 |  | 20mm（左端） | 超差0.10，不得分 | 6
 |  | 20mm（右端） | 超差0.10，不得分 | 6
 |  | mm | 超差0.05，扣5分，依次类推，扣完为止 | 10
 |  | 表面粗糙度Ra1.6 | 有一外降级，扣3分，依次类推，扣完为止 | 9
 |  | 倒角2处 | 有一处不合格扣2分，依次类推，扣完为止 | 9
序号 | 评价项目 | 评价内容 | 评价要求 | 配分
5 | 零件加工 |  | 超差0.05，扣5分，依次类推，扣完为止 | 10
 |  |  | 超差0.05，扣5分，依次类推，扣完为止 | 10
 |  |  | 超差0.05，扣5分，依次类推，扣完为止 | 10
 |  | 20mm（左端） | 超差0.10，不得分 | 6
 |  | 20mm（右端） | 超差0.10，不得分 | 6
 |  |  | 超差0.05，扣5分，依次类推，扣完为止 | 10
 |  | 表面粗糙度Ra1.6 | 有一外降级，扣3分，依次类推，扣完为止 | 9
 |  | 倒角2处 | 有一处不合格扣2分，依次类推，扣完为止 | 9

## Slide 20
基点：各个几何元素间的连接点
节点： 当零件的轮廓为非圆曲线时，常用直线段或圆弧段等去逼近实际轮廓曲线，逼近直线或逼近圆弧与非圆曲线的交点或切点称为节点。
数控加工中的数值计算与处理

## Slide 21
现有阶梯轴零件如图所示，选择合适的走刀路线及刀具，确定工艺参数，完成零件的编程与加工。（毛坯尺寸为Φ50×102mm）