## Slide 1: 项目二 轴类零件编程与加工 任务二 阀芯编程与加工

## Slide 2: 任务导入
任务实施
拓展学习
思考与练习
任务描述
知识准备
1.识识阀芯的结构与作用
2.思考加工所用编程指令？
任务评价

## Slide 3
已知毛坯尺寸为 ϕ50×60,
选择合适的刀具及走刀路线,确定工艺参数,编写零件加工程序,完成零件加工与检测。

## Slide 4
一、外圆粗车复合循环指令G71

## Slide 5
一、外圆粗车复合循环指令G71

## Slide 6
二、精加工循环指令G70

## Slide 7
1.刀具选择
2.量具选择

## Slide 8
3.装夹示意图
第一次装夹示意图
左端轮廓加工示意图
调头装夹示意图
右端轮廓加工示意图

## Slide 9
数控加工工艺卡 |  |  |  |  | 零件名称 |  |  | 材料名称 |  | 零件数量
 |  |  |  |  | 阀芯 |  |  | 45钢 |  | 1
设备名称 | 数控 车床 | 系统 型号 |  | 发那科 | 夹具名称 |  |  | 三爪卡盘 | 毛坯尺寸 | φ50×60
工序号 | 工步内容 |  |  |  | 刀具号 |  | 主轴转速 （r/min） | 进给量 （mm/r） | 背吃刀量 /mm | 备注
车削 | （1）)夹住毛坯外圆,保证伸出长度满足加工要求,车端面,以工件左端面中心点建立工件坐标系。 |  |  |  | T01 |  | 800 | 0.1 | 0.5～1 | O0001
 | （2）粗、精加工 ϕ42 外圆,保证精度尺寸和表面粗糙度。 |  |  |  | T01 |  | 800/1000 | 0.2/0.1 | 1/0.5 | O0001
 | （3）调头装夹 ϕ42 外圆,车端面,控制总长为 56±0.1,以工件右端面中心点建立工件坐标系。 |  |  |  | T01 |  | 800 | 0.1 | 0.5～1 | O0002
 | （4）) 粗、精加工ϕ24和ϕ30外圆,保证精度尺寸和表面粗糙度。 |  |  |  | T01 |  | 800/1000 | 0.2/0.1 | 1/0.5 | O0002
 | （5）拆卸零件，去毛刺。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
编制 |  |  | 审核 |  | 批准 |  | 年 月 日 |  | 共1页 | 第1页

## Slide 10
加工参考程序（左端）
加工参考程序（右端）
O0001；
O0001； T0101； M04 S800； G00 X55. Z5. M08； G71 U1. R1.； G71 P10 Q20 U1. W0 F0.2； N10 G00 X36.； G01 X40. Z0； X42. Z-1.； Z-18.； N20 G01 X55.； G00 Z20.M09； M00； T0101； M04 S1000； G00 X55. Z5. M08； G70 P10 Q20 F0.1； G00 Z50. M09； M05； T0100； M30；
O0002；
T0101；
M04 S800；
G00 X55. Z5. M08；
G71 U1. R1.；
G71 P10 Q20 U1. W0 F0.2；
N10 G00 X20.；
G01 X22. Z0；
X24. Z-1.；
Z-20.；
X25.；
X30. Z-35.；
Z-40.；
X40.；
X44. Z-42.；
N20 G01 X55.；
G00 Z20.M09；
M00；
T0101；
M04 S1000；
G00 X55. Z5. M08；
G70 P10 Q20 F0.1；
G00 Z50. M09；
M05；
T0100；
M30；

## Slide 11
1.加工准备
2.零件加工
(1)调出 O0001程序,加工零件左端外圆至达到尺寸要求。
(2)调头装夹,调出 O0002程序,粗、精加工外圆达到尺寸要求。
(3)拆卸零件,去毛刺,清扫机床。

## Slide 12
检
测
评
分
表
序号 | 评价项目 | 评价内容 | 评价要求 | 配分
1 | 职业素养 | 规范着装 | 规范穿戴好工作服、工作帽和工作鞋 | 2
 |  | 安全纪律 | 坚决服从指挥，严格遵守实训纪律和操作员规程，消除一切安全隐患 | 2
 |  | 工量具整理 | 按顺序分类规范摆放，做好维护与清点 | 2
2 | 工艺制定 | 装夹与定位正确 | 装夹与定位正确，若不正确为0分 | 2
 |  | 刀具选择合理 | 刀具选择合理，若不合理为0分 | 2
 |  | 加工路线合理 | 加工路线合理，若不合理为0分 | 2
 |  | 切削用量合理 | 切削用量合理，若不合理为0分 | 2
3 | 程序编制 | 坐标系原点选择正确 | 坐标系原点选择正确，若不正确为0分 | 2
 |  | 编程格式和指令使用正确 | 编程格式和指令使用正确，若不正确为0分 | 2
 |  | 基点坐标正确 | 基点坐标正确，若不正确为0分 | 3
4 | 机床操作 | 开机前检查、开机回参考点正确 | 开机前检查、开机回参考点正确，若不正确为0分 | 3
 |  | 工件装夹与对刀正确 | 工件装夹与对刀正确，若不正确为0分 | 3
 |  | 程序输入与校验正确 | 程序输入与校验正确，若不正确为0分 | 3

## Slide 13
检
测
评
分
表
序号 | 评价项目 | 评价内容 | 评价要求 | 配分
5 | 零件加工 | Φmm | 超差0.05，扣5分，依次类推，扣完为止 | 10
 |  | Φmm | 超差0.05，扣5分，依次类推，扣完为止 | 10
 |  | Φmm | 超差0.05，扣5分，依次类推，扣完为止 | 10
 |  | 16mm | 超差0.10，不得分 | 6
 |  | 20mm | 超差0.10，不得分 | 6
 |  | 40mm | 超差0.10，不得分 | 6
 |  | 56mm | 超差0.10，不得分 | 10
 |  | 表面粗糙度Ra1.6 | 有一处降级扣3分，依次类推，扣完为止 | 6
 |  | 倒角2处 | 有一处不合格扣3分，依次类推，扣完为止 | 6
序号 | 评价项目 | 评价内容 | 评价要求 | 配分
5 | 零件加工 |  | 超差0.05，扣5分，依次类推，扣完为止 | 10
 |  |  | 超差0.05，扣5分，依次类推，扣完为止 | 10
 |  |  | 超差0.05，扣5分，依次类推，扣完为止 | 10
 |  | 16mm | 超差0.10，不得分 | 6
 |  | 20mm | 超差0.10，不得分 | 6
 |  | 40mm | 超差0.10，不得分 | 6
 |  |  | 超差0.10，不得分 | 10
 |  | 表面粗糙度Ra1.6 | 有一处降级扣3分，依次类推，扣完为止 | 6
 |  | 倒角2处 | 有一处不合格扣3分，依次类推，扣完为止 | 6

## Slide 14
倒角指令格式及参数含义

## Slide 15
现有零件如图所示，选择合适的走刀路线及刀具，确定工艺参数，完成零件的编程与加工。（毛坯尺寸为Φ50×90mm）