## Slide 1: 项目二 轴类零件编程与加工 任务三 手柄编程与加工

## Slide 2: 任务导入
任务实施
拓展学习
思考与练习
任务描述
知识准备
1. 识识圆弧曲面零件特征
2. 思考编制圆弧曲面轮廓加工程序指令？
任务评价

## Slide 3
已知毛坯尺寸为 ϕ25×82,
选择合适的刀具及走刀路线,确定工艺参数,编写零件加工程序,完成零件加工与检测。

## Slide 4
一、 G02、G03指令格式、参数含议

## Slide 5
二、 G41、G42和G40指令格式、参数含义及使用说明

## Slide 6
G41、G42的补偿方向判别方法:
1）根据右手直角笛卡尔坐标系原则判定出不在加工平面的第三坐标轴。
2）从该轴的正方向往负方向看刀具运动轨迹。
3）沿着刀具前进方向看,若刀具在前进轨迹方向左侧为G41左补偿,反之则为G42右补偿。

## Slide 7
车刀刀尖方位号

## Slide 8
车刀刀尖方位号
三、固定形状粗加工循环指令G73

## Slide 9
1.刀具选择
2.量具选择

## Slide 10
3.装夹示意图
第一次装夹示意图
左端轮廓加工示意图
调头装夹示意图
右端轮廓加工示意图

## Slide 11
数控加工工艺卡 |  |  |  |  | 零件名称 |  |  | 材料名称 |  | 零件数量
 |  |  |  |  | 手柄 |  |  | 45钢 |  | 1
设备名称 | 数控 车床 | 系统 型号 |  | 发那科 | 夹具名称 |  |  | 三爪卡盘 | 毛坯尺寸 | φ25×82
工序号 | 工步内容 |  |  |  | 刀具号 |  | 主轴转速 （r/min） | 进给量 （mm/r） | 背吃刀量 /mm | 备注
车削 | （1）)夹住毛坯外圆,保证伸出长度满足加工要求,车端面,以工件左端面中心点建立工件坐标系。 |  |  |  | T01 |  | 800 | 0.1 | 0.5～1 | O0001
 | （2）粗、精加工 ϕ12、ϕ15、ϕ21 外圆,保证精度尺寸和表面粗糙度。 |  |  |  | T01 |  | 800/1000 | 0.2/0.1 | 1/0.5 | O0001
 | （3）调头装夹 ϕ15 外圆,车端面,控制总长为 80,以工件右端面中心点建立工件坐标系。 |  |  |  | T01 |  | 800 | 0.1 | 0.5～1 | O0002
 | （4）) 粗、精加工圆弧面,保证ϕ18、6精度尺寸和表面粗糙度。 |  |  |  | T01 |  | 800/1000 | 0.2/0.1 | 1/0.5 | O0002
 | （5）拆卸零件，去毛刺。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
编制 |  |  | 审核 |  | 批准 |  | 年 月 日 |  | 共1页 | 第1页

## Slide 12
加工参考程序（左端）
心轴加工参考程序（右端）
O0001； T0101; M04 S800; G00 G42 X26. Z5. M08; G71 U1. R1.; G71 P10 Q20 U1. W0 F0.2; N10 G00 X8.; G01 X10. Z0; X12. Z-1.; Z-12.; X15.; Z-27.; X21.; N20 Z-35.; G00 Z20. M09； M00; T0101; M04 S1000; G00 G42 X26. Z5. M08; G70 P10 Q20 F0.1; G40 G00 Z50. M09; M05； T0100； M30；
O0002；
T0101;
M04 S800;
G00 X26. Z5. M08;
G73 U12.R12;
G73 P10 Q20 U1. W0 F0.2;
N10 G00 X-2;
G01 X0 Z0;
G03 X6.46 Z-1.64 R4.;
G03 X16.01 Z-27. R30.;
G02 X21. Z-47. R27.;
G01 X23. Z-48.;
N20 X26.;
G00 Z20. M09；
M00;
T0101;
M04 S1000;
G00 G42 X26. Z5. M08;
G70 P10 Q20 F0.1;
G40 G00 Z50. M09;
M05；
T0100；
M30

## Slide 13
1.加工准备
2.零件加工
(1)调出 O0001程序,加工零件左端外圆达到尺寸要求。
(2)调头装夹,调出 O0002程序,粗、精加工外圆达到尺寸要求。
(3)拆卸零件,去毛刺,清扫机床。

## Slide 14
检
测
评
分
表
序号 | 评价项目 | 评价内容 | 评价要求 | 配分
1 | 职业素养 | 规范着装 | 规范穿戴好工作服、工作帽和工作鞋 | 2
 |  | 安全纪律 | 坚决服从指挥，严格遵守实训纪律和操作员规程，消除一切安全隐患 | 2
 |  | 工量具整理 | 按顺序分类规范摆放，做好维护与清点 | 2
2 | 工艺制定 | 装夹与定位正确 | 装夹与定位正确，若不正确为0分 | 2
 |  | 刀具选择合理 | 刀具选择合理，若不合理为0分 | 2
 |  | 加工路线合理 | 加工路线合理，若不合理为0分 | 2
 |  | 切削用量合理 | 切削用量合理，若不合理为0分 | 2
3 | 程序编制 | 坐标系原点选择正确 | 坐标系原点选择正确，若不正确为0分 | 2
 |  | 编程格式和指令使用正确 | 编程格式和指令使用正确，若不正确为0分 | 2
 |  | 基点坐标正确 | 基点坐标正确，若不正确为0分 | 3
4 | 机床操作 | 开机前检查、开机回参考点正确 | 开机前检查、开机回参考点正确，若不正确为0分 | 3
 |  | 工件装夹与对刀正确 | 工件装夹与对刀正确，若不正确为0分 | 3
 |  | 程序输入与校验正确 | 程序输入与校验正确，若不正确为0分 | 3

## Slide 15
检
测
评
分
表
序号 | 评价项目 | 评价内容 | 评价要求 | 配分
5 | 零件加工 | Φmm | 超差0.05，扣4分，依次类推，扣完为止 | 8
 |  | Φmm | 超差0.05，扣4分，依次类推，扣完为止 | 8
 |  | Φ21mm | 超差0.05，扣4分，依次类推，扣完为止 | 8
 |  | Φmm | 超差0.05，扣4分，依次类推，扣完为止 | 8
 |  | 12mm | 超差0.10，不得分 | 8
 |  | 27mm | 超差0.10，不得分 | 8
 |  | mm | 超差0.05，扣4分，依次类推，扣完为止 | 8
 |  | 表面粗糙度Ra1.6 | 有一外降级，扣4分，依次类推，扣完为止 | 8
 |  | 倒角C1 | 不合格全扣 | 6
序号 | 评价项目 | 评价内容 | 评价要求 | 配分
5 | 零件加工 |  | 超差0.05，扣4分，依次类推，扣完为止 | 8
 |  |  | 超差0.05，扣4分，依次类推，扣完为止 | 8
 |  | Φ21mm | 超差0.05，扣4分，依次类推，扣完为止 | 8
 |  |  | 超差0.05，扣4分，依次类推，扣完为止 | 8
 |  | 12mm | 超差0.10，不得分 | 8
 |  | 27mm | 超差0.10，不得分 | 8
 |  |  | 超差0.05，扣4分，依次类推，扣完为止 | 8
 |  | 表面粗糙度Ra1.6 | 有一外降级，扣4分，依次类推，扣完为止 | 8
 |  | 倒角C1 | 不合格全扣 | 6

## Slide 16
圆弧过渡指令格式及参数含义

## Slide 17
现有零件如图所示，选择合适的走刀路线及刀具，确定工艺参数，完成零件的编程与加工。（毛坯尺寸为Φ30×60mm）