## Slide 1: 项目四 槽类零件编程与加工 任务一 外沟槽编程与加工

## Slide 2: 任务导入
任务实施
拓展学习
思考与练习
任务描述
知识准备
1. 认识外沟槽结构特征
2. 思考工艺制定、程序编制、零件加工？
任务评价

## Slide 3
已知毛坯尺寸为ϕ40×100mm,零件材料为45钢,现需加工各外圆和5×ϕ28mm的退刀槽及20×ϕ26mm的宽槽。要求选用数控车床,选择合适的走刀路线及刀具,确定工艺参数,编写零件加工程序,完成零件加工与检测。

## Slide 4
一、槽加工的相关知识
（一）槽的种类
1.根据沟槽宽度分类
(1)宽槽
(2)窄槽
2.按槽在零件上的位置分类
(1)外沟槽
(2)内沟槽
(3)端面槽

## Slide 5
（二）槽的加工方法
1.窄槽的加工方法
直进切削窄槽有四个基本动作：
(1)轴向(Z轴)定位———G00;
(2)径向(X 轴)切削———G01;
(3)槽底暂停———G04;
(4)径向(X 轴)退刀———G01。

## Slide 6
2. 宽槽的加工方法
加工宽槽(宽度>5mm)要分多次进刀，在宽度上的车削轨迹应有重叠，槽底和两侧要留精加工余量，最后精车槽侧和槽底。

## Slide 7
（三）刀具的选择及刀位点的确定
外槽车刀一般有三个刀位点, 即左刀位点1、右刀位点2和中心刀位点3,如图416所示。编 程时可选择其中一个刀位点进行编程,一般选择左刀位点。

## Slide 8
（四）外槽车刀的类型

## Slide 9
（五）外槽车刀的安装
（六）车外沟槽与切断编程及加工中的注意事项

## Slide 10
二、基本编程指令
（一）暂停指令G04

## Slide 11
二、基本编程指令
（二）外径/内径车槽复合循环指令G75

## Slide 12
三、外槽车刀试切法对刀

## Slide 13
1.刀具选择
2.量具选择

## Slide 14
数控加工工艺卡 |  |  |  |  | 零件名称 |  |  | 材料名称 |  | 零件数量
 |  |  |  |  | 阀芯 |  |  | 45钢 |  | 1
设备名称 | 数控 车床 | 系统 型号 |  | 发那科 | 夹具名称 |  |  | 三爪卡盘 | 毛坯尺寸 | φ40×100
工序号 | 工步内容 |  |  |  | 刀具号 |  | 主轴转速 （r/min） | 进给量 （mm/r） | 背吃刀量 （mm） | 备注
车削 | （1）夹住毛坯外圆，保证伸出长度满足加工要求，车端面，以工件端面中心点建立工件坐标系。 |  |  |  | T01 |  | 600 | 0.1 | 0.5～1 | O0001
 | （2）粗、精加工Φ 和 Φ外圆，保证精度尺寸和表面粗糙度。 |  |  |  | T01 |  | 600/800 | 0.2/0.1 | 1/0.5 | O0001
 | （3）加工5×Φ28的矩形槽，保证达到 、 Φ2的精 度尺寸要求。 |  |  |  | T03 |  | 500 | 0.1 | 4 | O0001
 | （4）加工20×Φ26的矩形槽。保证达到 、 Φ2的精 度尺寸要求。 |  |  |  | T03 |  | 500 | 0.1 | 4 | O0002
 | （5）拆卸零件，去毛刺。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
编制 |  |  | 审核 |  | 批准 |  | 年 月 日 |  | 共1页 | 第1页
数控加工工艺卡 |  |  |  |  | 零件名称 |  |  | 材料名称 |  | 零件数量
 |  |  |  |  | 阀芯 |  |  | 45钢 |  | 1
设备名称 | 数控 车床 | 系统 型号 |  | 发那科 | 夹具名称 |  |  | 三爪卡盘 | 毛坯尺寸 | φ40×100
工序号 | 工步内容 |  |  |  | 刀具号 |  | 主轴转速 （r/min） | 进给量 （mm/r） | 背吃刀量 （mm） | 备注
车削 | （1）夹住毛坯外圆，保证伸出长度满足加工要求，车端面，以工件端面中心点建立工件坐标系。 |  |  |  | T01 |  | 600 | 0.1 | 0.5～1 | O0001
 |  |  |  |  | T01 |  | 600/800 | 0.2/0.1 | 1/0.5 | O0001
 |  |  |  |  | T03 |  | 500 | 0.1 | 4 | O0001
 |  |  |  |  | T03 |  | 500 | 0.1 | 4 | O0002
 | （5）拆卸零件，去毛刺。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
编制 |  |  | 审核 |  | 批准 |  | 年 月 日 |  | 共1页 | 第1页

## Slide 15
右端5×ϕ28mm矩形槽加工参考程序
左侧20×ϕ26mm矩形槽端加工参考程序
O0001；
T0303;
M04 S500;
G00 X38. Z2. ；
M08;
Z-14.5;
G01 X29. F0.1;
X38.;
Z-15.;
X27.975;
G04 P2000；
Z-14.;
G04 P2000；
X38.；
G00 Z100. ;
M09;
M05;
T0300;
M30；
O0002；
T0303;
M04 S500;
G00 X40. Z2. ;
M08;
Z-49.5;
G75 R1.;
G75 X27. Z-34.5 P2000 Q3500 F0.1;
G00 Z100. M09;
M05;
T0300;
M00;
T0303;
M04 S550;
G00 X40. Z2.;
M08;
Z-50.;
G01 X25.975 F0.1;
Z-34.;
X40.;
G00 Z100.;
M09;
T0300;
M05;
M30；

## Slide 16
1.加工准备
2.零件加工
(1)调出外圆加工程序，加工零件右端外圆达到Φ 、 Φ尺寸要求。
(2)调出槽的加工程序，运行程序进行加工，保证达到槽的尺寸要求。
(3)拆卸零件，去毛刺，清扫机床。

## Slide 17
检测评分表
序号 | 评价项目 | 评价内容 | 评价要求 | 配分
1 | 职业素养 | 规范着装 | 规范穿戴好工作服、工作帽和工作鞋 | 2
 |  | 安全纪律 | 坚决服从指挥，严格遵守实训纪律和操作员规程，消除一切安全隐患 | 2
 |  | 工量具整理 | 按顺序分类规范摆放，做好维护与清点 | 2
2 | 工艺制定 | 装夹与定位正确 | 装夹与定位正确，若不正确为0分 | 2
 |  | 刀具选择合理 | 刀具选择合理，若不合理为0分 | 2
 |  | 加工路线合理 | 加工路线合理，若不合理为0分 | 2
 |  | 切削用量合理 | 切削用量合理，若不合理为0分 | 2
3 | 程序编制 | 坐标系原点选择正确 | 坐标系原点选择正确，若不正确为0分 | 2
 |  | 编程格式和指令使用正确 | 编程格式和指令使用正确，若不正确为0分 | 2
 |  | 基点坐标正确 | 基点坐标正确，若不正确为0分 | 3
4 | 机床操作 | 开机前检查、开机回参考点正确 | 开机前检查、开机回参考点正确，若不正确为0分 | 3
 |  | 工件装夹与对刀正确 | 工件装夹与对刀正确，若不正确为0分 | 3
 |  | 程序输入与校验正确 | 程序输入与校验正确，若不正确为0分 | 3

## Slide 18
检测评分表
序号 | 评价项目 | 评价内容 | 评价要求 | 配分
5 | 零件加工 | 槽宽mm | 超差0.05，扣5分，依次类推，扣完为止 | 10
 |  | 槽底径Φmm | 超差0.05，扣5分，依次类推，扣完为止 | 10
 |  | 窄槽轴向定位尺寸10mm | 超差0.20，不得分 | 9
 |  | mm | 超差0.05，扣5分，依次类推，扣完为止 | 10
 |  | 槽底径Φmm | 超差0.05，扣5分，依次类推，扣完为止 | 10
 |  | 宽槽轴向定位尺寸30mm | 超差0.10，不得分 | 9
 |  | 表面粗糙度Ra3.2 | 有一处降级，扣3分，依次类推，扣完为止 | 6
 |  | 表面粗糙度Ra1.6 | 有一处降级，扣3分，依次类推，扣完为止 | 6
序号 | 评价项目 | 评价内容 | 评价要求 | 配分
5 | 零件加工 |  | 超差0.05，扣5分，依次类推，扣完为止 | 10
 |  |  | 超差0.05，扣5分，依次类推，扣完为止 | 10
 |  | 窄槽轴向定位尺寸10mm | 超差0.20，不得分 | 9
 |  |  | 超差0.05，扣5分，依次类推，扣完为止 | 10
 |  |  | 超差0.05，扣5分，依次类推，扣完为止 | 10
 |  | 宽槽轴向定位尺寸30mm | 超差0.10，不得分 | 9
 |  | 表面粗糙度Ra3.2 | 有一处降级，扣3分，依次类推，扣完为止 | 6
 |  | 表面粗糙度Ra1.6 | 有一处降级，扣3分，依次类推，扣完为止 | 6

## Slide 19
径向均布槽加工程序的编制
使用G75指令既可以切削较宽的径向槽,也可以切削径向均布槽。
现以图示零件为例说明使用G75指令编制径向均布槽的加工程序。
O0004;
T0303;
M04 S500;
G00 X32. Z3.;
M08;
G00 Z-15.;
G75 R1.;
G75 X26. Z-39. P2000 Q8000 F0.08;
G00 Z100.;
M09;
T0300;
M05;
M30;
参考加工程序如下：

## Slide 20
加工如图所示零件径向均布槽。如果外槽车刀刀宽为3mm，试用G75指令编 写零件径向均布槽的加工程序。