## Slide 1: 项目四 槽类零件编程与加工 任务二 内沟槽编程与加工

## Slide 2: 任务导入
任务实施
拓展学习
思考与练习
任务描述
知识准备
1. 认识内沟槽结构特征
2. 思考工艺制定、程序编制、零件加工？
任务评价

## Slide 3
现有轴套零件如图 所示，已知ϕ45mm 外圆已加工完成，预制孔直径
Φ20mm，零件材料为45钢，现需加工内孔和内沟槽。要求选用数控车床，选择合适的走刀路线及刀具，确定工艺参数，编写零件加工程序，完成零件加工与检测。

## Slide 4
一、内沟槽的种类与工艺要求特点
工艺要求：
退刀槽----尺寸精度要求较低;
密封槽----尺寸精度要求一般较高;
轴向定位槽----精度要求高;
通油槽----尺寸精度要求高。

## Slide 5
二、内槽车刀

## Slide 6
三. 车内沟槽的切削用量
1.背吃刀量的选择
2.进给量的选择
3.切削速度的选择
四、内沟槽加工注意事项

## Slide 7
五、内槽车刀试切法对刀

## Slide 8
五、内槽车刀试切法对刀

## Slide 9
1.刀具选择
2.量具选择

## Slide 10
数控加工工艺卡 |  |  |  |  | 零件名称 |  |  | 材料名称 |  | 零件数量
 |  |  |  |  | 轴套 |  |  | 45钢 |  | 1
设备名称 | 数控车床 | 系统 型号 | 发那科 | 发那科 | 夹具名称 |  |  | 三爪卡盘 | 毛坯尺寸 | φ45×52
工序号 | 工步内容 |  |  |  | 刀具号 |  | 主轴转速 （r/min） | 进给量 （mm/r） | 背吃刀量 （mm） | 备注
车削 | （1）夹住零件外圆，保证伸出长度满足加工要求，车端面，保证零件总长，以工件端面中心点建立工件坐标系。 |  |  |  | T01 |  | 600 | 0.1 | 0.5～1 | O0001
 | （2）粗、精加工Φ 、 Φ和Φ内孔，保证尺寸精度和表面粗糙度。 |  |  |  | T02 |  | 600/800 | 0.2/0.1 | 1/0.5 | O0001
 | （3）加工4×1mm的内沟槽。 |  |  |  | T04 |  | 500 | 0.1 | 4 | O0001
 | （4）拆卸零件,去毛刺。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
编制 |  | 审核 |  |  | 批准 |  | 年 月 日 |  | 共1页 | 第1页
数控加工工艺卡 |  |  |  |  | 零件名称 |  |  | 材料名称 |  | 零件数量
 |  |  |  |  | 轴套 |  |  | 45钢 |  | 1
设备名称 | 数控车床 | 系统 型号 | 发那科 | 发那科 | 夹具名称 |  |  | 三爪卡盘 | 毛坯尺寸 | φ45×52
工序号 | 工步内容 |  |  |  | 刀具号 |  | 主轴转速 （r/min） | 进给量 （mm/r） | 背吃刀量 （mm） | 备注
车削 | （1）夹住零件外圆，保证伸出长度满足加工要求，车端面，保证零件总长，以工件端面中心点建立工件坐标系。 |  |  |  | T01 |  | 600 | 0.1 | 0.5～1 | O0001
 |  |  |  |  | T02 |  | 600/800 | 0.2/0.1 | 1/0.5 | O0001
 | （3）加工4×1mm的内沟槽。 |  |  |  | T04 |  | 500 | 0.1 | 4 | O0001
 | （4）拆卸零件,去毛刺。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
编制 |  | 审核 |  |  | 批准 |  | 年 月 日 |  | 共1页 | 第1页

## Slide 11
内沟槽加工参考程序
O0001;
T0404;
M04 S500;
G00 X30. Z2.;
M08;
G01 Z-18. F0.2;
X40. F0.1;
G04 P2000;
X30.;
G00 Z100.;
M09
M05;
T0400;
M30;
内孔加工程序（根据图纸自行编制）

## Slide 12
1.加工准备
2.零件加工
(1)调出内孔加工程序，加工零件内孔至达到Φ mm、 Φmm及Φmm尺寸要求。
(2)调出槽的加工程序，运行程序进行加工，保证达到槽的尺寸要求。
(3)拆卸零件，去毛刺，清扫机床。

## Slide 13
检测评分表
序号 | 评价项目 | 评价内容 | 评价要求 | 配分
1 | 职业素养 | 规范着装 | 规范穿戴好工作服、工作帽和工作鞋 | 2
 |  | 安全纪律 | 坚决服从指挥，严格遵守实训纪律和操作员规程，消除一切安全隐患 | 2
 |  | 工量具整理 | 按顺序分类规范摆放，做好维护与清点 | 2
2 | 工艺制定 | 装夹与定位正确 | 装夹与定位正确，若不正确为0分 | 2
 |  | 刀具选择合理 | 刀具选择合理，若不合理为0分 | 2
 |  | 加工路线合理 | 加工路线合理，若不合理为0分 | 2
 |  | 切削用量合理 | 切削用量合理，若不合理为0分 | 2
3 | 程序编制 | 坐标系原点选择正确 | 坐标系原点选择正确，若不正确为0分 | 2
 |  | 编程格式和指令使用正确 | 编程格式和指令使用正确，若不正确为0分 | 2
 |  | 基点坐标正确 | 基点坐标正确，若不正确为0分 | 3
4 | 机床操作 | 开机前检查、开机回参考点正确 | 开机前检查、开机回参考点正确，若不正确为0分 | 3
 |  | 工件装夹与对刀正确 | 工件装夹与对刀正确，若不正确为0分 | 3
 |  | 程序输入与校验正确 | 程序输入与校验正确，若不正确为0分 | 4

## Slide 14
检测评分表
序号 | 评价项目 | 评价内容 | 评价要求 | 配分
5 | 零件加工 | Φmm | 超差0.05，扣5分，依次类推，扣完为止 | 10
 |  | Φmm | 超差0.05，扣5分，依次类推，扣完为止 | 10
 |  | Φmm | 超差0.05，扣5分，依次类推，扣完为止 | 10
 |  | 槽宽4mm | 超差0.05，扣5分，依次类推，扣完为止 | 15
 |  | 槽深1mm | 超差0.05，扣5分，依次类推，扣完为止 | 15
 |  | 表面粗糙度Ra1.6 | 有一处降级，扣3分，依次类推，扣完为止 | 9
序号 | 评价项目 | 评价内容 | 评价要求 | 配分
5 | 零件加工 |  | 超差0.05，扣5分，依次类推，扣完为止 | 10
 |  |  | 超差0.05，扣5分，依次类推，扣完为止 | 10
 |  |  | 超差0.05，扣5分，依次类推，扣完为止 | 10
 |  | 槽宽4mm | 超差0.05，扣5分，依次类推，扣完为止 | 15
 |  | 槽深1mm | 超差0.05，扣5分，依次类推，扣完为止 | 15
 |  | 表面粗糙度Ra1.6 | 有一处降级，扣3分，依次类推，扣完为止 | 9

## Slide 15
内沟槽的测量
1.内沟槽直径的测量方法

## Slide 16
内沟槽的测量
2.内沟槽宽度和轴向位置的测量方法

## Slide 17
现有密封轴套零件如图所示，已知Φmm外圆已加工完成，零件材料为45钢。要求选用数控车床，选择合适的走刀路线及刀具，确定工艺参数，编写加工程序，完成内孔及内沟槽的加工。