## Slide 1: 项目四 槽类零件编程与加工 任务三 V型槽编程与加工

## Slide 2: 任务导入
任务实施
拓展学习
思考与练习
任务描述
知识准备
1. 了解V型槽的应用
2. 思考工艺制定、程序编制、零件加工？
任务评价

## Slide 3
现有V型带轮零件如图所示，已知ϕ56mm及ϕ32mm的外圆与ϕ20mm的内孔已加工完成，零件材料为45钢，现需加工V型槽。要求选用数控车床，选择合适的走 刀路线及刀具，确定工艺参数，编写零件加工程序，完成零件加工与检测。

## Slide 4
一、V型槽切削相关知识
（一）V型槽切削加工刀具路径

## Slide 5
（二）V型槽切削加工基点坐标计算

## Slide 6
二、基本编程指令
（一）子程序的应用
(1)零件上有若干处相同的轮廓形状。
(2)加工中反复出现具有相同轨迹的走刀路线。
(3)有时为满足某种特殊的需要,也可以采用子程序。

## Slide 7
（二）子程序的格式

## Slide 8
（三）子程序的调用
格式:M98P××××××× ;
说明:
（1）M98是调用子程序指令，P后面的数字中，前三位×××表示子程序调用次数，后四位××××表示子程序号。
（2）调用次数前面的0可省去不写，如：M98P51000；表示调用子程序O1000共5次；若调用1次也可省略不写，如：M98P1000；表示调用子程序O1000共1次。
（四）使用说明

## Slide 9
1.刀具选择
2.量具选择

## Slide 10
数控加工工艺卡 |  |  |  |  | 零件名称 |  |  | 材料名称 |  | 零件数量
 |  |  |  |  | V型带轮 |  |  | 45钢 |  | 1
设备名称 | 数控 车床 | 系统 型号 | 发那科 | 发那科 | 夹具名称 |  |  | 三爪卡盘 | 毛坯尺寸 | φ60×70
工序号 | 工步内容 |  |  |  | 刀具号 |  | 主轴转速 （r/min） | 进给量 （mm/r） | 背吃刀量 （mm） | 备注
车削 | （1）夹住ϕ32mm外圆，以工件端面中心点建立工件坐标系。 |  |  |  | T03 |  | 500 | 0.1 | 3 | 
 | （2）) 加工三个V型槽。 |  |  |  | T03 |  | 500 | 0.1 | 3 | O0002 O0003
 | （3）拆卸零件，去毛刺。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
编制 |  | 审核 |  |  | 批准 |  | 年 月 日 |  | 共1页 | 第1页

## Slide 11
单个V型槽加工参考程序
O0001；
T0303;
M04 S500;
M08;
G00 X58. Z2. ；
Z-9.943;
G01 X36. F0.1;
X58.;
Z-9.058;
X36.;
X58.;
Z-13.;
X56.;
X36. Z-9.943;
X58.;
Z-6.;
X56.;
X36. Z-9.943;
X58.;
Z-6.;
X56.;
X36. Z-9.058;
G04 P2000；
X58.;
G00 Z100. ;
M09;
M05;
T0300;
M30；

## Slide 12
三个V型槽加工参考程序
O0002；
T0303;
M04 S500;
G00 X38. Z2. ；
M08;
Z2.057;
M98 P30003;
G00 X58. Z100. ;
M09;
M05;
T0300;
M30；
O0003；
G01 W-12. F0.2;
G01 X36.F0.1;
X58.;
W0.886 F0.2;
X36.F0.1;
X58.;
W3.057 F0.2;
X56.F0.1;
X36. W-3.057;
X58.;
W-3.943 F0.2;
X56.F0.1;
X36. W3.057;
X58.;
M99；
主程序
子程序

## Slide 13
1.加工准备
2.零件加工
(1)调出主程序，加工零件V型槽,保证槽的精度。
(2) 拆卸零件，去毛刺，清扫机床。

## Slide 14
检测评分表
序号 | 评价项目 | 评价内容 | 评价要求 | 配分
1 | 职业素养 | 规范着装 | 规范穿戴好工作服、工作帽和工作鞋 | 2
 |  | 安全纪律 | 坚决服从指挥，严格遵守实训纪律和操作员规程，消除一切安全隐患 | 2
 |  | 工量具整理 | 按顺序分类规范摆放，做好维护与清点 | 2
2 | 工艺制定 | 装夹与定位正确 | 装夹与定位正确，若不正确为0分 | 2
 |  | 刀具选择合理 | 刀具选择合理，若不合理为0分 | 2
 |  | 加工路线合理 | 加工路线合理，若不合理为0分 | 2
 |  | 切削用量合理 | 切削用量合理，若不合理为0分 | 2
3 | 程序编制 | 坐标系原点选择正确 | 坐标系原点选择正确，若不正确为0分 | 2
 |  | 编程格式和指令使用正确 | 编程格式和指令使用正确，若不正确为0分 | 2
 |  | 基点坐标正确 | 基点坐标正确，若不正确为0分 | 3
4 | 机床操作 | 开机前检查、开机回参考点正确 | 开机前检查、开机回参考点正确，若不正确为0分 | 3
 |  | 工件装夹与对刀正确 | 工件装夹与对刀正确，若不正确为0分 | 3
 |  | 程序输入与校验正确 | 程序输入与校验正确，若不正确为0分 | 3

## Slide 15
检测评分表
序号 | 评价项目 | 评价内容 | 评价要求 | 配分
5 | 零件加工 | V型槽底径ϕ36mm | 超差0.10，不得分 | 15
 |  | 槽夹角34° | 超差0.5°，不得分 | 16
 |  | 槽间距12mm | 超差0.10，不得分 | 15
 |  | 槽Z向位置3mm | 超差0.10，不得分 | 15
 |  | 表面粗糙度 | 有一处降级，扣3分，依次类推，扣完为止 | 9

## Slide 16
端面槽

## Slide 17
一、端面直槽刀
端面槽

## Slide 18
二、端面切槽刀进刀方式
端面槽
选用端面切槽刀以实现圆形切槽,要分多步进行,并保持低的轴向进给率,以避免切屑堵塞。
切削时从最大直径开始,向内切削以获取最佳切屑控制。
端面切槽刀因槽形状的不同而不同, 进刀一般采用直进法切削。

## Slide 19
三、端面槽程序编制
端面槽
选用刃宽为3mm的端面槽刀加工端面槽，参考程序如下
O0004;
T0303;
M04 S500;
G00 X37. Z3.;
M08;
G74 R0.5;
G74 X18. Z-10. P2500 Q2000 F0.1；
G00 X60.;
Z100.;
M09;
M05;
M30;

## Slide 20
现有带轮零件如图所示，已知ϕ70mm及ϕ50mm的外圆与ϕ30mm的内孔已加工完成，零件材料为45钢，现需加工V型槽。要求选用数控车床，选择合适的走刀路线及刀具，确定工艺参数，编写V型槽加工程序，完成V型槽加工。