## Slide 1: 项目五 螺纹类零件编程与加工 任务一 圆柱螺栓编程与加工

## Slide 2: 任务导入
任务实施
拓展学习
思考与练习
任务描述
知识准备
1. 认识零件外螺纹结构特征
2. 思考工艺制定、程序编制、零件加工？
任务评价

## Slide 3
现有接头件零件如图5-1-2所示，由外圆柱面、沟槽和圆柱外螺纹及倒角构成。外圆柱面、沟槽和倒角已加工完成。已知上道工序尺寸为ϕ24×42mm，零件材料为45钢。
要求选用数控车床，选择合适的走刀路线及刀具，确定工艺参数，编写接头件外螺纹部分的加工程序，完成零件加工与检测。
图5-1-2接头件零件图

## Slide 4
一、螺纹的结构要素
（一）螺纹的常用牙型
图5-1-3 常用螺纹的牙型
牙型角α是指螺纹牙型上相邻两牙侧间的夹角。
普通三角螺纹的牙型角为60°,管螺纹的牙型角为55°,梯形螺纹的牙型角为30°。
在沿螺纹轴线剖切的截面内,螺纹牙型两侧边的夹角称为螺纹的牙型。
螺纹的牙型有三角形、梯形、锯齿形、矩形等。实际工作中常用螺纹的牙型如图5-1-3所示。

## Slide 5
一、螺纹的结构要素
（二）普通螺纹的参数
图中：
d、D为公称直径；
d1、D1为螺纹小径；
d2、D2为螺纹中径；
P为螺距,；
H为理论；
h1为螺纹三角形的牙型高度。
三角形螺纹的参数分为理论牙型参数和三角外螺纹参数。
图5-1-4所示为螺纹的理论牙型参数, 图5-1-5所示为三角外螺纹参数。
图5-1-4 常用螺纹的牙型
图5-1-5 常用螺纹的牙型

## Slide 6
二、螺纹的加工工艺分析
（一）螺纹加工的数据处理
(1)车螺纹时，零件材料由于受车刀挤压而使外径胀大，理论上一般取
外螺纹大径 d大=d-0.1P;
外螺纹小径 d小=d-1.1P;
外螺纹牙型高度 h=(d大-d小)/2。
1.外圆柱面的直径及螺纹实际小径的确定
(2)在实际生产中,国家标准未注螺纹公差普通螺纹的公差值较大,编程时外螺纹大径、小径可按
以下经验公式计算,有时要根据具体情况加以调整。
外螺纹实际大径 d大=d-0.1P;
外螺纹实际小径 d小=d-1.3P;
外螺纹实际牙型高度 h=(d大-d小)/2。

## Slide 7
二、螺纹的加工工艺分析
（一）螺纹加工的数据处理
如图5-1-6所示，车削螺纹时进给速度分三个阶段；起始时需要一个升速进刀段,后以正常速度车螺纹段，结束前有一个降速退刀段。车螺纹时,两端要设置足够的升速进刀距离δ1及降速退刀距离δ2。δ1、δ2的数值与螺纹的螺距和螺纹的精度有关,一般大于或等于一个螺距即可。
2.螺纹轴向起点与终点的确定
实际生产中，螺距大和精度高的螺纹δ1取大值， 一般在2~5mm；δ2值不得大于退刀槽宽度，一般取退刀槽宽度的一半左右，取值范围在1~3mm之间。如果螺纹收尾处没有退刀槽，收尾处的形状与数控系统有关，一般按45°退刀收尾。
图5-1-6 车螺纹时的进刀与退刀
螺纹加工时,径向起点根据螺纹的大径确定，径向终点由螺纹的小径确定。
3.螺纹径向起点与终点的确定

## Slide 8
二、螺纹的加工工艺分析
（二）螺纹加工切削用量的选择
多数普通数控车床车削螺纹时,主轴转速用如下公式计算:
1.主轴转速n
式中:P为螺纹的螺距,单位mm;K为保险系数,一般取80;n为主轴转速,单位r/min。

## Slide 9
二、螺纹的加工工艺分析
（二）螺纹加工切削用量的选择
(1)进刀方法的选择
在数控车床上加工螺纹时,一般选择以直进法或斜进法进刀。当螺距P<3mm时,宜采用直进法,如图5-1-7a所示;当螺距P≥3mm时,宜采用斜进法,如图5-1-7b所示。(2)背吃刀量的选用及分配。
2.背吃刀量αp
图5-1-7 车螺纹时的进刀与退刀

## Slide 10
加工螺纹时,单边切削总深度等于螺纹实际牙型高度,一般取h=(d大-d小)/2。车削时,背吃刀量的选择采用递减分配原则。同时,精加工时要考虑螺纹的表面粗糙度,背吃刀量不能过小。使用硬质合金螺纹车刀时,一般最后一刀的背吃刀量不能小于0.1mm。如图5-1-8所示,αp1>αp2>αp3>αp4,αp4>0.1mm。αp1+αp2+…+αpn=h。
图5-1-8 螺纹加工的背吃刀量
常用螺纹加工的走刀次数与分层切削余量见表5-1-1所示。
(2)背吃刀量的选用及分配

## Slide 11
表5-1-1 常用螺纹加工的走刀次数与分层切削余量
3.进给量f
单线螺纹的进给量等于螺距,即f=P；多线螺纹的进给量等于导程,即f=L。

## Slide 12
三、螺纹编程指令
（一）单一循环螺纹切削指令G32
如图5-1-9所示，单一循环螺纹切削指令G32可加工固定导程的圆柱螺纹或圆锥螺纹,还可以加工端面螺纹。G32指令的格式、参数含义及使用说明见表5-1-2所示。
图5-1-9 单一循环螺纹切削指令G32
图5-1-10 G32走刀路径

## Slide 13
表5-1-2 G32指令格式、参数含义及使用说明

## Slide 14
三、螺纹编程指令
（二）螺纹切削单一固定循环指令G92
螺纹切削单一固定循环指令G92可切削圆锥螺纹和圆柱螺纹,其走刀路径如图5-1-11所示。
G92指令的格式、参数含义及使用说明见表5-1-3所示。
图5-1-11 螺纹切削单一固定循环指令G92的走刀路径

## Slide 15
表5-1-3 G92指令格式、参数含义及使用说明

## Slide 16
三、螺纹编程指令
（三）螺纹切削复合循环指令G76
如图5-1-12所示，螺纹切削复合循环指令G76的切深和进刀次数等均可设置,系统将自动完成螺纹加工。
G76指令的格式、参数含义及使用说明见表5-1-4所示。
图5-1-12 螺纹切削复合循环指令G76

## Slide 17
表5-1-4 G76指令格式、参数含义及使用说明

## Slide 18
四、螺纹旋向及走刀方向
螺纹旋向分左旋和右旋。在数控加工中,螺纹的旋转方向、主轴的正反转和走刀方向均符合右手螺旋法则,如图5-1-13所示。以右旋螺纹为例,四根手指弯曲的方向可以表示螺纹的旋转方向(即螺纹刀相对于工件的旋转方向),而大拇指对应的是螺母移动的方向(即螺纹刀相对于工件的轴向移动方向)。
图5-1-13 右手螺旋法则
当刀架是后置刀架时,主轴的旋转方向为反转,指令为M04,螺纹刀从机床尾座向卡盘方向进给(沿-Z方向进给,则加工出左旋螺纹;螺纹刀从卡盘向机床尾座方向进给(沿+Z方向进给),则加工出右旋螺纹。
当刀架是前置刀架时,主轴的旋转方向为正转,指令为M03,螺纹刀从机床尾座向卡盘方向进给(沿-Z方向进给),则加工出右旋螺纹;螺纹刀从卡盘向机床尾座方向进给(沿+Z方向进给),则加工出左旋螺纹。

## Slide 19
五、外螺纹车刀及选用
外螺纹车刀有整体式、焊接式和可换位式三种,其结构形式和加工特点见表5-1-5所示。
（一）外螺纹车刀的类型
表5-1-5 外螺纹车刀常见形式及加工特点

## Slide 20
（二）外螺纹车刀的安装
装夹外螺纹车刀时,刀尖位置一般应与工件的轴线等高。当高速车削螺纹时,为防止振动和“扎刀”,其硬质合金车刀的刀尖应略高出工件轴线0.1~0.3mm。
1.刀尖高度
图5-1-14 用角度样板校对螺纹刀是否与工件轴线垂直
五、外螺纹车刀及选用
刀头一般不要伸出过长,约为刀杆厚度的1~1.5倍。内螺纹刀的刀头加上刀杆后的径向长度应该比螺纹孔直径小3~5mm,以免退刀时碰伤牙顶。
2.刀头伸出的长度
安装时应将刀杆侧面靠紧刀架,可用角度样板校对刀其是否与工件轴线垂直,然后锁紧螺纹刀,如图5-1-14所示。
3.牙型半角

## Slide 21
六、 外螺纹测量
测量外螺纹时常用的量具有螺纹环规和螺纹千分尺,测量台阶长度尺寸时可用钢直尺、游标卡尺等量具。各量具的特点、精度及应用见表见表5-1-6所示。
表5-1-6 外螺纹的常用量具特点、精度及应用

## Slide 22
七、 外螺纹车刀试切法对刀
1.Z方向对刀
2.X方向对刀

## Slide 23
刀具选择
量具选择

## Slide 24
工艺路线

## Slide 25
工艺路线

## Slide 26
接头件加工参考程序（本次任务仅完成“外螺纹”工步内容）：

## Slide 27
接头件加工参考程序（本次任务仅完成“外螺纹”工步内容）：

## Slide 28
1.加工准备
(1) 数控车床上电前,检查车床的外观和润滑油箱的油位,清除车床上的灰尘和切屑。
(2) 数控车床上电后,在手动模式下检查主轴箱、进给轴的传动是否顺畅,是否有异响情况。
(3) 开机回参考点。
(4)工件装夹及找正。夹住ϕ24外圆,伸出长度32mm左右。
(5)刀具装夹及找正。外圆车刀、外槽车刀和外螺纹刀分别装夹在T01、T02和T03号刀位,
确保刀尖与工件回转中心等高。
(6)完成对刀,建立工件坐标系。采用试切法对刀,将对刀数据输入3号刀具对应的补偿地址
中,并验证对刀是否正确。
(7)将零件的加工程序(程序名为O0001)输入数控车床。
(8)程序校验运行。

## Slide 29
2.零件加工
(1)调出O0001程序。检查工件、刀具是否按要求夹紧,对刀是否完成。
(2)选择自动加工方式,打开进给倍率,可选用单段运行键,按数控启动键,一段一段执
行程序,进行零件加工。加工过程中观察切削情况,逐渐将进给倍率调到适当位置。
观察到切削正常后,可取削单段运行。
(3)粗、精加工外圆至螺纹大径ϕ19.8。
(4)加工外沟槽。
(5)加工外螺纹M20-6g。
(6)拆卸零件,清扫机床。

## Slide 30
加工检测评分表

## Slide 31
一、 螺纹千分尺的结构和测量原理
如图5-1-19所示,螺纹千分尺由尺架1、调整装置2、V形测量头3、圆锥形测量头4、测微螺杆5、锁紧装置6、固定套管7、微分筒8、测力装置9、隔热装置10、校对杆11、一组测量头(如图5-1-20所示)和调整扳手组成。
用螺纹千分尺测量外螺纹中径
图5-1-19 螺纹千分尺的结构
图5-1-20 螺纹千分尺的测量头

## Slide 32
二、 螺纹中径的查阅和计算
（一） 查阅
螺纹中径一般可以通过查阅国家标准GB/T 1962003《普通螺纹 基本尺寸》得到。如通过查阅该标准可知,螺纹M246g的中径为22.051mm,螺纹M36×1.56g的中径为35.026mm。
用螺纹千分尺测量外螺纹中径
（二） 计算
螺纹中径也可以通过计算得出。国家标准GB/T 1962003《普通螺纹 基本尺寸》规定螺纹中径的计算公为
式中:D、d为内、外螺纹的公称直径;P为螺距;H为原始牙高。
螺纹中径的基本偏差和公差可以通过查阅国家标准GB/T197-2003《普通螺纹公差》得
到。例如,查阅该标准可知,外螺纹M24-6g的基本偏差为-0.048mm,公差为0.2mm。
由此可以计算出,外螺纹M24-6g中径的
上极限尺寸=22.051mm-0.048mm=22.003mm,
下极限尺寸=22.003mm-0.2mm=21.803mm。
三、中径基本偏差、公差、极限尺寸的查阅计算

## Slide 33
现有螺塞零件如图5-1-21所示,已知毛坯尺寸为ϕ45×82mm,零件材料为45钢。要求选用数控车床,选择合适的走刀路线及刀具,确定工艺参数,编写零件加工程序，完成零件加工。