## Slide 1: 项目五 螺纹类零件编程与加工 任务二 短轴套编程与加工

## Slide 2: 任务导入
任务实施
拓展学习
思考与练习
任务描述
知识准备
1. 认识零件内螺纹结构特征
2. 思考工艺制定、程序编制、零件加工？
任务评价

## Slide 3
现有短轴套零件如图5-2-2所示，由内外圆柱面、内沟槽和圆柱内螺纹及倒角构成，内外圆柱面已加工完成。零件材料为45钢,上道工序尺寸为ϕ50×31mm(内孔ϕ18通孔)。
现要求选用数控车床，选择合适的走刀路线及刀具，确定工艺参数，编写短轴套部分的加工程序,完成短轴套加工。
图5-2-2 短轴套零件图

## Slide 4
一、内螺纹加工参数计算
（一）螺纹底孔直径
D孔=D-1.0825P
式中:D孔为内螺纹底孔直径;D为内螺纹公称直径;P为螺距。
例如,内螺纹M30×2-6G的底孔直径为
D孔=D-1.0825P=30-1.0825×2=27.835。
车削内螺纹时,需要计算实际车削时内螺纹的底孔直径D孔。由于车刀切削时的挤压作用,将使内孔直径缩小,所以车削内螺纹的底孔直径应大于螺纹小径。一般实际车削时的内螺纹底孔直径计算方法如下：
（二）螺纹大径
内螺纹大径等于螺纹公称直径。例如,内螺纹M30×2-6G的大径为D=30。

## Slide 5
二、内螺纹加工方法
数控车床切削加工内螺纹同样用G32、G92和G76三个指令。内螺纹加工方式与外螺纹类似,不同之处在于两者在切削时径向(X轴上)的切削方向相反,外螺纹为由大到小,内螺纹则为由小到大。退刀时因在内孔中,应考虑刀背与内孔的干涉,否则会发生加工事故。

## Slide 6
三、内螺纹车刀及选用
内螺纹车刀有整体式、焊接式、可换位式三种,其结构形式和加工特点见表5-2-1所示。
（一）内螺纹车刀的类型
表5-2-1 内螺纹车刀常见形式及加工特点

## Slide 7
（二）内螺纹车刀的安装
装夹内螺纹车刀时,刀尖位置一般应与工件的轴线等高。
当高速车削螺纹时,其硬质合金车刀的刀尖应略高出工件轴线0.1~0.3mm。
1.刀尖高度
刀头一般不要伸出过长,比加工深度大5~10mm。内螺纹车刀的刀头加上刀杆后的径向长度应该比螺纹孔直径小3~5mm。
2.刀头伸出的长度
安装时应将刀杆侧面靠紧刀架,可用角度样板校对刀其是否与工件轴线垂直,然后锁紧螺纹刀,如图5-2-3所示。
3.牙型半角
图5-2-3内螺纹车刀装刀
三、内螺纹车刀及选用

## Slide 8
四、内螺纹测量
测量内螺纹时常用的量具有螺纹塞规,如图5-2-4所示。螺纹塞规用于综合测量内螺纹尺寸的准确性,一端为通规,一端为止规。通规通,止规止,螺纹合格。
图5-2-4 螺纹塞规

## Slide 9
五、内螺纹车刀试切法对刀
1.Z方向对刀
2.X方向对刀

## Slide 10
刀具选择
量具选择

## Slide 11
工艺路线

## Slide 12
工艺路线

## Slide 13
短轴套加工参考程序（本次任务仅完成“内螺纹”工步内容）：

## Slide 14
1.加工准备
(1)数控车床上电前,检查车床的外观和润滑油箱的油位,清除车床上的灰尘和切屑。
(2)数控车床上电后,在手动模式下检查主轴箱、进给轴的传动是否顺畅,是否有异响情况。
(3)开机回参考点。
(4)工件装夹及找正,夹住ϕ50外圆。
(5)刀具装夹及找正。内孔车刀、内槽车刀和内螺纹刀分别装夹在T02、T04和T06号刀位,
刀尖与工件回转中心等高。
(6)完成对刀,建立工件坐标系。采用试切法对刀,将对刀数据输入刀具对应的补偿地址中,
并验证对刀是否正确。
(7)将零件的加工程序(程序名为O0001)输入数控车床。
(8)程序校验运行。

## Slide 15
2.零件加工
(1)调出O0001程序,检查工件、刀具是否按要求夹紧,对刀是否完成。
(2)选择自动加工方式,打开进给倍率,可选用单段运行键,按数控启动键,一段一段执
行程序,进行零件加工。加工过程中观察切削情况,逐渐将进给倍率调到适当位置。
观察到切削正常后,可取消单段运行。
(3)粗、精加工内底孔至直径ϕ28。
(4)加工内沟槽。
(5)加工内螺纹M30×2-6G。
(6)拆卸零件,清扫机床。

## Slide 16
加工检测评分表

## Slide 17
1、通过改变螺纹切削初始角加工多线螺纹
式中,Q为螺纹起始角,该值为不带小数点的非模态值,即增量为0.001°。如起始角为
180°,则表示为Q180000(单线螺纹可以不用指定,此时该值为零)
多线螺纹编程
图5-2-8 双线螺纹零件示例
该零件上有多线螺纹M30×3(P1.5)-6g,螺距为1.5mm,导程为3mm。用G92指令编制参考程序如下：
┄┄;
G00 X32. Z3.;
G92 X29.2 Z-42. F3.0;
X29.2 Q180000;
X28.6 F3.0;
X28.6 Q180000;
X28.2 F3.0;
X28.2 Q180000;
X28.05 F3.0;
X28.05 Q180000;
┄┄;

## Slide 18
2、通过改变螺纹轴向切削起点加工多线螺纹
用改变螺纹轴向切削起点的方法加工多线螺纹,在编程时先确定第一线螺纹的切削起点,利用螺纹加工指令完成第一线螺纹的加工,在加工第二线螺纹前,要重新确定切削起点,与第一线螺纹的切削起点轴向相差一个螺距P,依次类推,即可车削多线螺纹。
多线螺纹编程
图5-2-9 双线螺纹零件图
该零件上有多线螺纹M30×3(P1.5)-6g,螺距为1.5mm,导程为3mm。用G76指令编制参考程序如下：
┄┄;
G00X32.Z3.;(第1线螺纹线加工定位)
G76 P021260 Q100 R100;
G76 X28.05 Z-42. R0 P975 Q200 F3.;
G00 Z4.5;(第2线螺纹线加工定位)
G76 P021260 Q100 R100;
G76 X28.05 Z-42. R0 P975 Q200 F3.;
┄┄;

## Slide 19
现有直销圆螺母零件如图5-2-10所示,示,已知毛坯尺寸为ϕ40×31mm(内孔ϕ18通孔),零件材料为45钢。要求选用数控车床,选择合适的走刀路线及刀具,确定工艺参数,编写零件加工程序,完成零件加工。