## Slide 1: 项目六 综合类零件编程与加工 任务一 螺纹连接轴编程与加工

## Slide 2: 任务导入
任务实施
拓展学习
思考与练习
任务描述
知识准备
1. 认识螺纹轴类零件特征
2. 思考工艺制定、程序编制、零件加工？
任务评价

## Slide 3
已知毛坯尺寸为 ϕ50×100,
选择合适的刀具及走刀路线,确定工艺参数,编写零件加工程序,完成零件加工与检测。

## Slide 4
一、 机械加工工艺
（一）基本概念
1.生产过程
生产过程是指将原材料转变为成品的全过程。
2.工艺过程
(1) 工序:凡是改变生产对象的形状、尺寸、相对位置和性质等,使其成为成品或半成品的过程都称为工艺过程。
(2) 安装:工件经一次装夹后所完成的那部分工序。在一道工序中,工件可能被装夹一次或多次,才能完成加工。
(3) 工位 ：为了完成一定的工序,一次装夹工件后,工件与夹具或设备的可动部分一起相对刀具或设备的固定部分所占据的每一个位置。
(4) 工步：在加工表面和加工工具不变的情况下,所连续完成的那一部分工序内容称。划分工步的依据是加工表面和工具是否变化。
(5) 走刀：在一个工步内,若被加工表面需切去的金属层很厚,就可分几次切削,每切削一次为一次走刀。
3.生产纲领
4.生产类型其工艺特征

## Slide 5
一、机械加工工艺
（二）划分工序
1.工序划分的原则
根据工序数目或工序内容的多少,工序的划分有下列两种不同的原则。
(1)工序集中原则
(2)工序分散原则
2. 数控加工工序划分的方法
数控加工工序划分的方法有刀具集中分序法,粗、精加工分序法和按加工部位分序法等多种工序划分方法。
3.工序顺序的安排
(1)基准先行
(2)先粗后精
(3)先主后次
(4)先面后孔

## Slide 6
一、机械加工工艺
（三）热处理工序的安排
1.预备热处理
其目的是改善工件的加工性能,消除内应力,改善金相组织为最终热处理作好准备。预备热处 理包括正火、退火和调质等工序。
2.消除残余应力处理
其目的是消除毛坯制造和切削加工过程中产生的残余应力,包括如时效和退火等工序。
3.最终热处理
最终热处理的目的是提高零件的力学性能,如强度、硬度、耐磨性。最终热处理包括调质、淬火、回火,以及各种表面处理(渗碳淬火、氰化和氮化)。最终热处理一般安排在精加工前。

## Slide 7
二、划分加工阶段
（一）各加工阶段的主要任务
1. 粗加工阶段：其任务是切除毛坯大部分余量,使毛坯接近成品的形状和尺寸。
2.半精加工阶段：其任务是留下精加工余量后使主要表面达到一定的精度,为精加工(如精车、精磨)做好准备,并完成一些次要表面的加工,如扩孔、攻螺纹和铣键槽等。
3.精加工阶段：其任务是保证各主要表面达到规定的精度和表面质量。
4.光整加工阶段：主要目的是获得很高的尺寸精度、降低表面粗糙度或使表面得到强化,一般不用来提高
位置精度。
（二）划分加工阶段的原因
1.保证加工质量
2.有利于合理使用设备
3.便于安排热处理工序
4.便于及时发现毛坯缺陷
5.减少损坏

## Slide 8
三、基准
（一）基准的概念和分类
1.设计基准
设计图样上所采用的基准。
2.工艺基准
工艺基准按用途不同,又分为定位基准、工序基准、测量基准和装配基准。

## Slide 9
2.粗基准的选择原则
(1)非加工表面原则:
(2)加工余量最小原则
(3)重要表面原则
(4)不重复使用原则
(5)便于工件装夹原则
3.辅助基准的选择
便于装夹或易于实现基准统一而人为制成的一种定位基准
三、基准
1.精基准的选择原则
(1)基准重合原则
(2)基准统一原则
(3)自为基准原则
(4)互为基准原则
(5)便于工件装夹原则
（二）定位基准的选择

## Slide 10
1.刀具选择
2.量具选择

## Slide 11
3.装夹示意图
第一次装夹示意图
左端轮廓加工示意图
调头装夹示意图
右端轮廓加工示意图

## Slide 12
数控加工工艺卡 |  |  |  |  | 零件名称 |  |  | 材料名称 |  | 零件数量
 |  |  |  |  | 手柄 |  |  | 45钢 |  | 1
设备名称 | 数控 车床 | 系统 型号 |  | 发那科 | 夹具名称 |  |  | 三爪卡盘 | 毛坯尺寸 | φ50x100
工序号 | 工步内容 |  |  |  | 刀具号 |  | 主轴转速 （r/min） | 进给量 （mm/r） | 背吃刀量 /mm | 备注
车削 | （1）)夹住毛坯外圆,保证伸出长度满足加工要求,车端面,以工件左端面中心点建立工件坐标系。 |  |  |  | T01 |  | 800 | 0.1 | 0.5～1 | O0001
 | （2）粗、精加工 ϕ42、ϕ46外圆,保证精度尺寸和表面粗糙度。 |  |  |  | T01 |  | 800/1000 | 0.2/0.1 | 2/1 | O0001
 | （3）粗、精加工 ϕ24、ϕ32内孔,保证精度尺寸和表面粗糙度。 |  |  |  | T02 |  | 800/1000 | 0.2/0.1 | 1/0.5 | O0001
 | （4）(4)调头装夹 ϕ42 外圆柱面,车端面,控制总长为 98,以工件右端面中心点建立工件坐标系。 |  |  |  | T01 |  | 800 | 0.1 | 0.5～1 | O0002
 | （5）粗、精加工 R6 和 R12 圆弧面、ϕ36 和 M30×6 -6g螺纹大径 ϕ29.85,保证精度尺寸和表面粗糙度,并满足同轴度要求。 |  |  |  | T01 |  | 800/1000 | 0.2/0.1 | 2/1 | O0002
 | （6）粗、精加工外螺纹 M30× 26g。 |  |  |  | T03 |  | 600 | 1.5 | 0.5～1 | O0002
 | （7）拆卸零件，去毛刺。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
编制 |  |  | 审核 |  | 批准 |  | 年 月 日 |  | 共1页 | 第1页

## Slide 13
左端：加工参考程序（略）
右端：加工参考程序（略）

## Slide 14
1.加工准备
2.零件加工
(1)调出 O0001程序,加工零件左端至达到尺寸要求。
(2)调头装夹,调出 O0002程序,粗、精加工右端达到尺寸要求。
(3)拆卸零件,去毛刺,清扫机床。

## Slide 15
检测评分表
序号 | 评价项目 | 评价内容 | 评价要求 | 配分
1 | 职业素养 | 规范着装 | 规范穿戴好工作服、工作帽和工作鞋 | 2
 |  | 安全纪律 | 坚决服从指挥，严格遵守实训纪律和操作员规程，消除一切安全隐患 | 2
 |  | 工量具整理 | 按顺序分类规范摆放，做好维护与清点 | 2
2 | 工艺制定 | 装夹与定位正确 | 装夹与定位正确，若不正确为0分 | 2
 |  | 刀具选择合理 | 刀具选择合理，若不合理为0分 | 2
 |  | 加工路线合理 | 加工路线合理，若不合理为0分 | 2
 |  | 切削用量合理 | 切削用量合理，若不合理为0分 | 2
3 | 程序编制 | 坐标系原点选择正确 | 坐标系原点选择正确，若不正确为0分 | 2
 |  | 编程格式和指令使用正确 | 编程格式和指令使用正确，若不正确为0分 | 2
 |  | 基点坐标正确 | 基点坐标正确，若不正确为0分 | 3
4 | 机床操作 | 开机前检查、开机回参考点正确 | 开机前检查、开机回参考点正确，若不正确为0分 | 3
 |  | 工件装夹与对刀正确 | 工件装夹与对刀正确，若不正确为0分 | 3
 |  | 程序输入与校验正确 | 程序输入与校验正确，若不正确为0分 | 3

## Slide 16
检测评分表
序号 | 评价项目 | 评价内容 | 评价要求 | 配分
5 | 零件加工 | Φmm | 超差0.02，扣4分，依次类推，扣完为止 | 8
 |  | Φmm | 超差0.02，扣4分，依次类推，扣完为止 | 8
 |  | Φmm | 超差0.02，扣4分，依次类推，扣完为止 | 8
 |  | Φmm | 超差0.02，扣4分，依次类推，扣完为止 | 8
 |  | M30x2-6g | 通规能通，止规能止，止规旋进超2圈不得分 | 12
 |  | 40mm | 超差0.10，不得分 | 4
 |  | Φ46mm | 超差0.10，不得分 | 4
 |  | Φ32mm | 超差0.10，不得分 | 4
 |  | 表面粗糙度Ra1.6 | 有一外降级，扣2分，依次类推，扣完为止 | 4
 |  | 倒角4处 | 有一处不合格扣2分，依次类推，扣完为止 | 4
 |  |  | 超差0.02，扣3分，依次类推，扣完为止 | 6
序号 | 评价项目 | 评价内容 | 评价要求 | 配分
5 | 零件加工 |  | 超差0.02，扣4分，依次类推，扣完为止 | 8
 |  |  | 超差0.02，扣4分，依次类推，扣完为止 | 8
 |  |  | 超差0.02，扣4分，依次类推，扣完为止 | 8
 |  |  | 超差0.02，扣4分，依次类推，扣完为止 | 8
 |  | M30x2-6g | 通规能通，止规能止，止规旋进超2圈不得分 | 12
 |  | 40mm | 超差0.10，不得分 | 4
 |  | Φ46mm | 超差0.10，不得分 | 4
 |  | Φ32mm | 超差0.10，不得分 | 4
 |  | 表面粗糙度Ra1.6 | 有一外降级，扣2分，依次类推，扣完为止 | 4
 |  | 倒角4处 | 有一处不合格扣2分，依次类推，扣完为止 | 4
 |  |  | 超差0.02，扣3分，依次类推，扣完为止 | 6

## Slide 17
细长轴加工概述
一、合理选择刀具与切削参数
二、采用合适的装夹方式
三、注重冷却液的使用
四、加强工艺监控与调整

## Slide 18
现有零件如图所示，选择合适的走刀路线及刀具，确定工艺参数，完成零件的编程与加工。（毛坯尺寸为Φ50×100mm孔Φ 20X25）