## Slide 1: 项目六 综合类零件编程与加工 任务二 连接盖编程与加工

## Slide 2: 任务导入
任务实施
拓展学习
思考与练习
任务描述
知识准备
1. 认识盖盘类零件特征
2. 思考工艺制定、程序编制、零件加工？
任务评价

## Slide 3
已知毛坯尺寸为 ϕ80×35 mm(内孔 ϕ18 通孔), 选择合适的刀具及走刀路线,确定工艺参数,编写零件加工程序,完成零件加工与检测。

## Slide 4
一、盘盖类零件的结构特点和作用
定义：盘盖类零件是具有同一轴线内外回转的零件,其轴向(纵向)尺寸一般小于径向(横向)尺寸,或者两个方向的尺寸相差不大,也有一些盘盖类零件的主体是方形的。
结构：盘盖类零件一般由孔(光孔和花键孔)、外圆、端面和沟槽组成,有的零件上还有齿形(齿轮)
作用：主要起支承、导向、轴向定位或密封等作用;另外,连接孔、定位孔起连接或定位作用。

## Slide 5
二、盘盖类零件的材料和毛坯选用
1.材料：采用钢材、铸铁、铝或非金属材料。
2.毛坯：选用圆钢、铸件或锻件。
*带轮、飞轮、手轮等受力不大或以承压为主的零件,一般选用铸铁材料铸造成形;
*在单件生产时,也可用低碳钢焊接成形。
*法兰、套杆、垫圈等零件毛坯,根据受力情况、形状、尺寸等不同,可分别铸造成形、锻造成形或直接使用圆钢。
*模具毛坯一般采用合金钢锻造成形。

## Slide 6
三、盘盖类零件的结构分析
1.基本形状：扁平状结构,外形和孔多为同轴回转体,其轴向尺寸比其他两个方向的尺寸小。常见结构有肋、孔、槽、轮辐等。
2.视图表达：一般常用主视图和左视图两个视图来表达。主视图采用全剖视图,左视图则多用来表示其轴向外形和盘上孔与槽的分布情况。零件上其他细小结构常采用局部放大图和简化画法来表达。
3.配合关系：
*内、外表面及起轴向定位作用的端面,其表面结构参数值要小;
*配合关系的孔、轴,其尺寸应给出恰当的尺寸公差;
*与其他零件表面相接触的表面,尤其是与运动零件相接触的表面,应有平行度或垂直度的要求。

## Slide 7
四、盘盖类零件技术要求分析
主要加工表面：外圆、端面和内孔。
技术要求：除了表面本身的尺寸精度、形状精度和表面粗糙度外,还可能有内、外圆之间的同轴度,以及端面和孔轴线的垂直度等位置精度要求。这类零件孔的精度要求一般较高,表面粗糙度值为Ra1.6甚至更小,外圆的粗糙度一般比孔低,粗糙度值比较大。

## Slide 8
1.刀具选择
2.量具选择

## Slide 9
3.装夹示意图
第一次装夹示意图
左端轮廓加工示意图
调头装夹示意图
右端轮廓加工示意图

## Slide 10
数控加工工艺卡 |  |  |  |  | 零件名称 |  |  | 材料名称 |  | 零件数量
 |  |  |  |  | 手柄 |  |  | 45钢 |  | 1
设备名称 | 数控 | 系统 |  | 发那科 | 夹具名称 |  |  | 三爪卡盘 | 毛坯尺寸 | ϕ80×35mm (内孔 ϕ18mm)
 | 车床 | 型号 |  |  |  |  |  |  |  | 
工序号 | 工步内容 |  |  |  | 刀具号 |  | 主轴转速 | 进给量 | 背吃刀量 | 备注
 |  |  |  |  |  |  | （r/min） | （mm/r） | /mm | 
车削 | （1）)夹住毛坯右端,保证伸出长度满足加工要求,车端面,以工件左端面中心点建立工件坐标系。 |  |  |  | T01 |  | 800 | 0.1 | 0.5～1 | O0001
 | （2）粗、精加工ϕ76、ϕ60外圆,保证精度尺寸和表面粗糙度。 |  |  |  | T01 |  | 800/1000 | 0.2/0.1 | 2/1 | O0001
 | （3）粗、精加工 ϕ44内孔,保证精度尺寸和表面粗糙度。 |  |  |  | T02 |  | 800/1000 | 0.2/0.1 | 1/0.5 | O0001
 | （4）调头装夹 ϕ60 外圆柱面,车端面,控制总长为 33,以工件右端面中心点建立工件坐标系。 |  |  |  | T01 |  | 800 | 0.1 | 0.5～1 | O0002
 | （5）粗、精加工ϕ64 和 ϕ68 外圆，保证精度尺寸和表面粗糙度。 |  |  |  | T01 |  | 800/1000 | 0.2/0.1 | 2/1 | O0002
 | （6）粗、精加工ϕ52、ϕ44和螺纹 M24X1.5螺纹小径ϕ22.5内孔，保证精度尺寸和表面粗糙度。 |  |  |  | T02 |  | 800/1000 | 0.2/0.1 | 1/0.5 | O0002
 | （7）粗、精加工内螺纹 M24X1.5。 |  |  |  | T03 |  | 600 | 1.5 | 0.1～0.5 | O0002
 | （8）拆卸零件，去毛刺。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
编制 |  |  | 审核 |  | 批准 |  | 年 月 日 |  | 共1页 | 第1页

## Slide 11
左端：加工参考程序（略）
右端：加工参考程序（略）

## Slide 12
1.加工准备
2.零件加工
(1)调出 O0001程序,加工零件左端达到尺寸要求。
(2)调头装夹,调出 O0002程序,粗、精加工右端达到尺寸要求。
(3)拆卸零件,去毛刺,清扫机床。

## Slide 13
检测评分表
序号 | 评价项目 | 评价内容 | 评价要求 | 配分
1 | 职业素养 | 规范着装 | 规范穿戴好工作服、工作帽和工作鞋 | 2
 |  | 安全纪律 | 坚决服从指挥，严格遵守实训纪律和操作员规程，消除一切安全隐患 | 2
 |  | 工量具整理 | 按顺序分类规范摆放，做好维护与清点 | 2
2 | 工艺制定 | 装夹与定位正确 | 装夹与定位正确，若不正确为0分 | 2
 |  | 刀具选择合理 | 刀具选择合理，若不合理为0分 | 2
 |  | 加工路线合理 | 加工路线合理，若不合理为0分 | 2
 |  | 切削用量合理 | 切削用量合理，若不合理为0分 | 2
3 | 程序编制 | 坐标系原点选择正确 | 坐标系原点选择正确，若不正确为0分 | 2
 |  | 编程格式和指令使用正确 | 编程格式和指令使用正确，若不正确为0分 | 2
 |  | 基点坐标正确 | 基点坐标正确，若不正确为0分 | 3
4 | 机床操作 | 开机前检查、开机回参考点正确 | 开机前检查、开机回参考点正确，若不正确为0分 | 3
 |  | 工件装夹与对刀正确 | 工件装夹与对刀正确，若不正确为0分 | 3
 |  | 程序输入与校验正确 | 程序输入与校验正确，若不正确为0分 | 3

## Slide 14
检测评分表
序号 | 评价项目 | 评价内容 | 评价要求 | 配分
5 | 零件加工 | Φmm | 超差0.02，扣4分，依次类推，扣完为止 | 8
 |  | Φmm | 超差0.02，扣4分，依次类推，扣完为止 | 8
 |  | Φmm | 超差0.02，扣4分，依次类推，扣完为止 | 8
 |  | mm | 超差0.02，扣4分，依次类推，扣完为止 | 8
 |  | Φ44mm（左端） | 超差0.10，不得分 | 6
 |  | Φ44mm（右端） | 超差0.10，不得分 | 6
 |  | 7mm | 超差0.10，不得分 | 6
 |  | 表面粗糙度Ra1.6 | 有一外降级，扣3分，依次类推，扣完为止 | 6
 |  | 倒角 | 有一处不合格，扣3分，依次类推，扣完为止 | 6
 |  | M24x1.5 | 通规能通，止规能止，止规旋进超2圈不得分 | 8
序号 | 评价项目 | 评价内容 | 评价要求 | 配分
5 | 零件加工 |  | 超差0.02，扣4分，依次类推，扣完为止 | 8
 |  |  | 超差0.02，扣4分，依次类推，扣完为止 | 8
 |  |  | 超差0.02，扣4分，依次类推，扣完为止 | 8
 |  |  | 超差0.02，扣4分，依次类推，扣完为止 | 8
 |  | Φ44mm（左端） | 超差0.10，不得分 | 6
 |  | Φ44mm（右端） | 超差0.10，不得分 | 6
 |  | 7mm | 超差0.10，不得分 | 6
 |  | 表面粗糙度Ra1.6 | 有一外降级，扣3分，依次类推，扣完为止 | 6
 |  | 倒角 | 有一处不合格，扣3分，依次类推，扣完为止 | 6
 |  | M24x1.5 | 通规能通，止规能止，止规旋进超2圈不得分 | 8

## Slide 15
薄壁零件加工介绍
一、薄壁零件的加工特点
二、防止和减少薄壁工件变形的方法
（一） 粗、精加工分离
（二） 合理选用刀具
（三） 增加装夹接触面
（四） 使用轴向夹紧夹具
（五） 增加工艺肋
（六） 充分浇注切削液

## Slide 16
现有零件如图所示，选择合适的走刀路线及刀具，确定工艺参数，完成零件的编程与加工。（毛坯尺寸ϕ80×35(内孔 ϕ18)）