## Slide 1: 项目六 综合类零件编程与加工 任务三 配合件编程与加工

## Slide 2: 任务导入
任务实施
拓展学习
思考与练习
任务描述
知识准备
1. 认识配合类零件特征
2. 思考工艺制定、程序编制、零件加工？
任务评价

## Slide 3
现有圆柱配合零件,已知件一毛坯尺寸为 ϕ50×45 mm(内孔 ϕ20通孔),件二毛坯尺寸为 ϕ50×100mm,零件材料为45钢。要求选用数控车床,选择合适的刀具及走刀路线,确定工艺参数,编写零件加工程序,完成零件加工与检测。

## Slide 4
一、配合的种类
（一） 间隙配合
具有间隙(最小间隙等于零)的配合。
孔的公差带完全在轴的公差带之上。

## Slide 5
一、配合的种类
（二） 过盈配合
具有过盈(最小过盈等于零)的配合。
孔的公差带完全在轴的公差带之下。

## Slide 6
一、配合的种类
（三） 过渡配合
可能具有间隙或者过盈的配合。
孔的公差带与轴的公差带交叉重叠。

## Slide 7
二、配合加工注意事项
(1)正确合理地分析图纸,确定加工工艺路线。无论是两件配合加工工件还是三件配合
加工工件,如果工艺安排错误,都可能导致零件不能加工出来。
(2)认真分析图纸上的形位公差和尺寸公差,确定配合件加工顺序时,选择加工量少、体
积较小、测量方便的零件优先加工。
(3)配合部分的工艺及尺寸一定要严格控制,在加工过程中要考虑尺寸的公差范围。
(4)配合加工时,配合部分用加注切削油,确保夹紧力度合适,以防加工完成后工件卸不下来。
(5)倒角去毛刺。毛刺虽不明显,却有可能是配合不上的主要原因。

## Slide 8
1.刀具选择
2.量具选择

## Slide 9
3.装夹示意图（件二）
第一次装夹示意图
左端轮廓加工示意图
调头装夹示意图
右端轮廓加工示意图

## Slide 10
数控加工工艺卡 |  |  |  |  | 零件名称 |  |  | 材料名称 |  | 零件数量
 |  |  |  |  | 手柄 |  |  | 45钢 |  | 1
设备名称 | 数控 | 系统 |  | 发那科 | 夹具名称 |  |  | 三爪卡盘 | 毛坯尺寸 | ϕ50×100mm
 | 车床 | 型号 |  |  |  |  |  |  |  | 
工序号 | 工步内容 |  |  |  | 刀具号 |  | 主轴转速 | 进给量 | 背吃刀量 | 备注
 |  |  |  |  |  |  | （r/min） | （mm/r） | /mm | 
车削 | （1）夹住毛坯右端,保证伸出长度满足加工要求,车端面,以工件左端面中心点建立工件坐标系。 |  |  |  | T01 |  | 800 | 0.1 | 0.5～1 | O0001
 | （2）粗、精加工ϕ25、ϕ38、ϕ48外圆，保证精度尺寸和表面粗糙度。 |  |  |  | T01 |  | 800/1000 | 0.2/0.1 | 2/1 | O0001
 | （3）调头装夹 ϕ38 外圆柱面（可垫铜皮保护外圆表面）,车端面,控制总长98,以工件右端面中心点建立工件坐标系。 |  |  |  | T01 |  | 800 | 0.1 | 0.5～1 | O0002
 | （4）粗、精加工ϕ36 、R5、R16等外圆，保证精度尺寸和表面粗糙度。 |  |  |  | T01 |  | 800/1000 | 0.2/0.1 | 2/1 | O0002
 | （5）粗、精加工外螺纹 M30X1.5 |  |  |  | T02 |  | 600 | 1.5 | 0.1～0.5 | O0002
 | （6）拆卸零件，去毛刺。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
编制 |  |  | 审核 |  | 批准 |  | 年 月 日 |  | 共1页 | 第1页

## Slide 11
3.装夹示意图（件一）

## Slide 12
数控加工工艺卡 |  |  |  |  | 零件名称 |  |  | 材料名称 |  | 零件数量
 |  |  |  |  | 手柄 |  |  | 45钢 |  | 1
设备名称 | 数控 | 系统 |  | 发那科 | 夹具名称 |  |  | 三爪卡盘 | 毛坯尺寸 | ϕ50×45mm (内孔 ϕ20mm)
 | 车床 | 型号 |  |  |  |  |  |  |  | 
工序号 | 工步内容 |  |  |  | 刀具号 |  | 主轴转速 | 进给量 | 背吃刀量 | 备注
 |  |  |  |  |  |  | （r/min） | （mm/r） | /mm | 
车削 | （1）)夹住毛坯右端,保证伸出长度满足加工要求,车端面,以工件左端面中心点建立工件坐标系。 |  |  |  | T01 |  | 800 | 0.1 | 0.5～1 | O0001
 | （2）粗、精加工48外圆,保证精度尺寸和表面粗糙度。 |  |  |  | T01 |  | 800/1000 | 0.2/0.1 | 2/1 | O0001
 | （3）调头装夹 ϕ48 外圆柱面（可垫铜皮保护外圆表面）,车端面,控制总长40,以工件右端面中心点建立工件坐标系。 |  |  |  | T01 |  | 800 | 0.1 | 0.5～1 | O0002
 | （4）粗、精加工ϕ38 和 ϕ28 内圆，保证精度尺寸和表面粗糙度。 |  |  |  | T03 |  | 800/1000 | 0.2/0.1 | 1/0.5 | O0003
 | （5）拆卸零件，去毛刺。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
编制 |  |  | 审核 |  | 批准 |  | 年 月 日 |  | 共1页 | 第1页

## Slide 13
件二左端：加工参考程序（略）
件二右端：加工参考程序（略）
件一：加工参考程序（略）

## Slide 14
1.加工准备
2.零件加工
(1)加工件二至尺寸要求。
(2)加工件一至尺寸要求。
(3)拆卸零件,去毛刺,清扫机床。

## Slide 15
检测评分表
序号 | 评价项目 | 评价内容 | 评价要求 | 配分
1 | 职业素养 | 规范着装 | 规范穿戴好工作服、工作帽和工作鞋 | 2
 |  | 安全纪律 | 坚决服从指挥，严格遵守实训纪律和操作员规程，消除一切安全隐患 | 2
 |  | 工量具整理 | 按顺序分类规范摆放，做好维护与清点 | 2
2 | 工艺制定 | 装夹与定位正确 | 装夹与定位正确，若不正确为0分 | 2
 |  | 刀具选择合理 | 刀具选择合理，若不合理为0分 | 2
 |  | 加工路线合理 | 加工路线合理，若不合理为0分 | 2
 |  | 切削用量合理 | 切削用量合理，若不合理为0分 | 2
3 | 程序编制 | 坐标系原点选择正确 | 坐标系原点选择正确，若不正确为0分 | 2
 |  | 编程格式和指令使用正确 | 编程格式和指令使用正确，若不正确为0分 | 2
 |  | 基点坐标正确 | 基点坐标正确，若不正确为0分 | 3
4 | 机床操作 | 开机前检查、开机回参考点正确 | 开机前检查、开机回参考点正确，若不正确为0分 | 3
 |  | 工件装夹与对刀正确 | 工件装夹与对刀正确，若不正确为0分 | 3
 |  | 程序输入与校验正确 | 程序输入与校验正确，若不正确为0分 | 3

## Slide 16
检测评分表
序号 | 评价项目 | 评价内容 | 评价要求 | 配分
5 | 零件加工 | Φmm | 超差0.02，扣4分，依次类推，扣完为止 | 8
 |  | Φmm | 超差0.02，扣4分，依次类推，扣完为止 | 8
 |  | Φmm | 超差0.02，扣4分，依次类推，扣完为止 | 8
 |  | mm | 超差0.02，扣2分，依次类推，扣完为止 | 4
 |  | M30X1.5-6g | 通规能通，止规能止，止规旋进超2圈不得分 | 6
 |  | mm | 超差0.02，扣4分，依次类推，扣完为止 | 8
 |  | Φmm | 超差0.02，扣4分，依次类推，扣完为止 | 8
 |  | mm | 超差0.02，扣2分，依次类推，扣完为止 | 4
 |  | mm | 超差0.02，扣4分，依次类推，扣完为止 | 8
 |  | 表面粗糙度 | 有一外降级，扣2分，依次类推，扣完为止 | 4
 |  | 未注倒角 | 有一处不合格，扣2分，依次类推，扣完为止 | 4
序号 | 评价项目 | 评价内容 | 评价要求 | 配分
5 | 零件加工 |  | 超差0.02，扣4分，依次类推，扣完为止 | 8
 |  |  | 超差0.02，扣4分，依次类推，扣完为止 | 8
 |  |  | 超差0.02，扣4分，依次类推，扣完为止 | 8
 |  |  | 超差0.02，扣2分，依次类推，扣完为止 | 4
 |  | M30X1.5-6g | 通规能通，止规能止，止规旋进超2圈不得分 | 6
 |  |  | 超差0.02，扣4分，依次类推，扣完为止 | 8
 |  |  | 超差0.02，扣4分，依次类推，扣完为止 | 8
 |  |  | 超差0.02，扣2分，依次类推，扣完为止 | 4
 |  |  | 超差0.02，扣4分，依次类推，扣完为止 | 8
 |  | 表面粗糙度 | 有一外降级，扣2分，依次类推，扣完为止 | 4
 |  | 未注倒角 | 有一处不合格，扣2分，依次类推，扣完为止 | 4

## Slide 17
螺纹配合加工
一、螺纹链接的画法
二、影响螺纹配合精度的因素
（一） 螺纹中径偏差的影响
（二） 螺距误差的影响
（三） 牙型半角误差的影响

## Slide 18
现有圆锥配合件如图6 3 16所示,已知轴毛坯尺寸为 ϕ50×100mm,套毛坯尺寸
为 ϕ50×45mm(内孔 ϕ20通孔),零件材料为45钢。要求选用数控车床,选择合适的刀具及
走刀路线,确定工艺参数,编写零件加工程序,完成零件加工。