## Slide 1: 任务一 椭圆轴编程与加工
项目七 非圆曲线零件编程与加工

## Slide 2: 任务导入
任务实施
拓展学习
思考与练习
任务描述
知识准备
什么是非圆曲线？
探讨宏程序加工的优势。
任务评价

## Slide 3
现有椭圆轴零件,已知毛坯尺寸为ϕ50×100mm,零件材料为 6061 铝。要求选用发那科Oi系统数控车床,选择合适的走刀路线及刀具,确定工艺参数,编写零件加工程序,完成零件加工与检测。

## Slide 4
一、 宏程序概念
宏程序一般指含有变量的程序；
主要用于椭圆、双曲线、抛物线等轮廓曲线的编程；
程序更方便、更容易,可以大大简化程序。
（一）宏程序的特点
（二）宏程序与普通程序的对比
变量的算术运算；
宏程序使用变量代替固定数值，在调用或执行时动态计算变量值；
宏程序以变量驱动曲线，一套通吃。
宏程序和普通程序存在一定的区别。

## Slide 5
二、宏程序变量
户宏程序功能A（G65）和用户宏程序功能B。
宏程序功能B：数值可以直接指定或用变量指定
#11=#22+123;
G01X#11F500;
表达式可以用于指定变量号,这时表达式必须在括号中,如:#[#11+#12-123]
G01 X100.
#1=100；
G01 X#1
（一）变量的表示

## Slide 6
（二）变量的类型
（三）变量的引用
变量引用口诀： 括号表达式，负号前置反号； 零值≠空值，空则整地址消失； 最小单位自动截；
O、N、/禁止挂变量。

## Slide 7
三、宏程序赋值
赋值是指将一个数赋予一个变量。
赋值指令符号“=”,左边是被赋值的变量,右边是一 个数值表达式,两边内容不能随意互换。

## Slide 8
第一个零件加工结束,加工第二个零件时,不需要重新编制加工程序,只需将#1~#4 重新赋值即可,可进行如下操作:
零件2: #1=25; #2=32; #3=-8; #4=-20
零件3: #1=22; #2=28; #3=-6.5; #4=-18
零件4: #1=18; #2=25; #3=-8; #4=-15

## Slide 9
四、 运算符号与表达式
运算规则精要：
赋值：右端任意常数/变量/四则式。
三角：角度一律°十进制；ATAN用“/”分边，结果0–360°。
ROUND：在语句内舍到小数1位，在地址中按最小脉冲（0.001 mm）舍。
FUP/FIX：绝对值向上/向下取整，符号保留。
缩写：函数取前两位，ROUND→RO。
优先级：[ ]最深5层→函数→乘除/逻辑与→加减/逻辑或异或。

## Slide 10
五、转移和循环
（一）无条件转移指令（GOTO语句）
GOTO+转移目标程序段号(不带N)
（二）条件转移指令（IF语句）
IF+[条件表达式]+GOTO+目标程序段号。
IF+[条件表达式]+THEN+宏程序语句
（三）循环指令（WHILE语句）
WHILE[条件表达式]DOm(m=1、2、3);
ENDm;
G00X50.Z2.;
N10G90X30.Z-50.F0.2; GOTO10;
N10WHILE[#1GT10]DO1;
N20G00X30.Z0.;
…
N100END

## Slide 11
六、数据处理
椭圆直线逼近法
在椭圆(曲线)上有规律地取无数个点,再用直线插 补指令将这些点相连,由于选取的点很密,所形成的无数直线无限逼近椭圆圆弧。

## Slide 12
七、标准方程
数控车床工件坐标系(XOZ坐标平面)
X=±b/a*SQRT[a*a-Z*Z]

## Slide 13
（一）刀具选择
（二）量具选择
93°主偏角
35°刀尖角的外圆 车刀
3mm的割槽刀
ϕ25-ϕ50的外径 千分尺
标准圆柱规

## Slide 14
（三）工艺路线分析

## Slide 15
(一)数据分析
1.已知:a=50 b=30
2.Z的取值范围:[0,50]
3.定义自变量Z为#1
4.定义因变量X为#4
5.#4=30/50*SQRT[2500-#1*#1]

## Slide 16
（二）程序编制
Z方向的定义域为从-19.84到19.84

## Slide 18
凹 曲线最低点=实测尺寸-2×标准圆柱规直径
透光或塞尺：线切割出一个同样尺寸的椭圆
通用量具+专用量具测量

## Slide 19
椭圆轴编程车加工检测评分表

## Slide 20
椭圆标准方程和角度方程编程转换
当θ角为30°时,X=100*cos30=86.603,Y=50*sin30=25。 当θ角为60°时,X=100*cos60=50,Y=50*sin60=43.3。 但是根据图纸的要求,制图软件所画出来的尺寸是:
当θ角为30°时,X=65.465,Y=37.796。
当θ角为60°时,X=27.735,Y=48.038。
参数方程计算的是椭圆的坐标,计算无误,但和实际的结果不一样。

## Slide 21
以上分析可知,两角度之间的关系是:
TAN∠α/TAN∠β=A/B。
(∠α为理论角度、∠β为实际加工角度、
A为长半轴、B为短半轴)

## Slide 22
椭圆参数编程程序

## Slide 23
现有椭圆曲线零件,已知毛坯尺寸为ϕ50×65mm,零件材料为45 钢,外圆尺寸标注有公差要求和表面粗糙度要求。要求选用数控车床,选择合适的走刀路线 及刀具,确定工艺参数,编写零件加工程序,完成零件加工。